Bz 341/2/2009                                                                        Starcza, dnia 26.02.2009r.

Wg  rozdzielnika

Dotyczy: przetargu na przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy.

Prosimy o odpowiedź na nurtujące nas zagadnienia dotyczące branży budowlanej.

- W załączonej dokumentacji projektowej brak opisu technicznego do architektury. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Opis techniczny niezwłocznie został uzupełniony.

- W załączonej dokumentacji projektowej brak zestawienia stolarki. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Zestawienie stolarki zostało niezwłocznie uzupełnione.

- Nie można otworzyć załącznika pod nazwą Opis architektoniczny – p. pożarowy.

Odp. Załącznik już da się otworzyć.

- Według projektu architektonicznego warstwę izolacyjną dachu stanowi pianka poliuretanowa gr. 12 cm natomiast według przedmiaru ( poz. 62) izolację stanowi płyta styropianowa jednostronnie pokryta papą. Prosimy jednoznacznie określić jakiego rodzaju ma być izolacja.

Odp. Należy zastosować ocieplenie płytą styropianową  jednostronnie krytą papą – zgodnie z przedmiarem

- Dotyczy poz.35- kanały wentylacyjne Schiedel. Według projektu mamy 16 kanałów o wys. ok. 5,7m natomiast w przedmiarze mamy 16x3,5m. Prosimy o korektę obmiaru

Odp. Należy dokonać korekty obmiaru powinno być 16x5,7m

- W kosztorysie brak wykończenia kominów ponad dachem tj. czapek betonowych, obmurowania czy docieplenia wraz z tynkiem. Prosimy o dołożenie stosownych pozycji kosztorysowych.

Odp. Należy dodatkowo przyjąć poz. KNR-W 2-02 0220-05 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm obmiar 0.784m2  oraz KNR 0-23 2614-03 Docieplenie kominów wentylacyjnych płyty styropianowe gr.2cm z wierzchnią wyprawą z tynku silikatowego obmiar 6,24m2

- W kosztorysie brak pozycji dotyczącej obsadzenia parapetów wewnętrznych. Prosimy określić czy należy je ująć w wycenie, jeśli tak to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z podaniem stosownego obmiaru, oraz o sprecyzowanie szerokości i z jakiego materiału mają być wykonane.

Odp. Należy dodatkowo w wycenie uwzględnić poz. KNR 2-02 2103-01 (analogia) Podokienniki  z PCV komorowego elementy grubości 4 cm i szerokości do 20 cm w ilości 32mb

- W kosztorysie brak pozycji ujmującej rynny oraz rury spustowe. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z podaniem stosownych obmiarów oraz o sprecyzowanie średnic rynien i rur oraz  materiałów z jakich mają być wykonane.

Odp.  Należy dodatkowo przyjąć KNNR 2 0505-05 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej gr. 0.55 malowane w kolorze RAL 7024 w ilości 90mb oraz KNNR 2 0505-07 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - rury spustowe okrągłe kolor jw. w ilości  55mb

- W projekcie widoczne są odbojnice. Prosimy określić czy należy je przyjąć do wyceny, jeśli tak to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem oraz o podanie typu odbojnicy.

Odp.  Należy dodatkowo w formie kalkulacji indywidualnej przyjąć do wyceny montaż odbojnic np. C/S POLSKA lub równoważne w ilości 37mb

- W kosztorysie brak pozycji ujmującej wykonanie cokolików płytek. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem, ewentualnie o wskazanie pozycji w której są one ujęte.

Odp. Należy dodatkowo przyjąć uwzględnić w wycenie poz. KNR-W 2-02 1115-02 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej w ilości 244,5mb

- W kosztorysie brak pozycji ujmującej obłożenie schodów płytkami w części dobudowanej. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem, ewentualnie o wskazanie pozycji w której są one ujęte.

Odp. Należy dodatkowo przyjąć uwzględnić w wycenie poz. KNR-W 2-02 1120-02 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej w ilości 13.176m2

- W kosztorysie brak pozycji ujmujących rozbiórek oraz wyburzeń na istniejącym budynku. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z podaniem obmiaru.

Odp. Należy dodatkowo przyjąć uwzględnić w wycenie poz. KNNR 3 KNNR 3 0301-01 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej w ilości 1.404m3

- Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem ujmującej zbrojenie konstrukcji prętami gładkimi o średnicy Ø6, Ø8 ewentualnie o wskazanie pozycji w której jest ono ujęte.

Odp. Pręty gładkie zostały ujęte w poz. Dotyczących zbrojenia konstrukcji monolitycznych prętami żebrowanymi

- Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem ujmującej zbrojenie stropu Akermana ewentualnie o wskazanie pozycji w której jest ono ujęte.

# Odp. Poz. 30 przedmiaru robót

- Dot. poz. 25,27 -deskowanie oraz betonowanie belek i podciągów. W pozycjach tych nie ujęto podciągu Pd15. Prosimy o korektę obmiarów.

Odp. W przedmiarze ujęte są wszystkie elementy wylewane.

- Prosimy określić jakiego rodzaju wyprawę tynkarską należy przyjąć do wyceny (tynk mineralny, akrylowy, silikonowy czy silikatowy) oraz o podanie uziarnienia.

# Odp. W wycenie należy uwzględnić tynk silikatowy gr.2mm

- Dot. poz. 34 według projektu jest około 220 m2 ścianek działowych gr. 12 cm. Prosimy o korektę obmiaru.

Odp. Należy dokonać korekty obmiaru.

- Prosimy o sprecyzowanie z czego mają być wykonane ścianki gr. 6 cm w pomieszczeniu 0.16 (z cegły, z płyt k-g czy np. ścianki systemowe z płyt laminowanych) oraz o dołożenie pozycji kosztorysowej ujmującej w/w ścianki, ewentualnie o wskazanie w której pozycji są one ujęte.

Odp. W pomieszczeniu 0.16 ściankę gr.6cm należy wykonać z cegły ceramicznej - ujęto w poz. 33 przedmiaru

- Dot. poz. 40, 45 tynki wewnętrzne i malowanie tynków. Według nas w pozycjach ujęto tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych tylko jednostronnie. Prosimy o korektę obmiaru.

Odp. Przyjąć zgodnie z przedmiarem z poz. dotyczącej malowania odjęto powierzchnię zabudowaną płytkami ceramicznymi. Dodatkowo obmiar w  poz. 40,45 należy zwiększyć o 152.15m2 zwiększenie to wynika ze zmiany obmiaru w poz. 34 (pytanie 17)