Bz 341/2/2009                                                    Starcza, dnia 03.03.2009r.

Dotyczy: przetargu  na przebudowę i rozbudowę  budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy

Zapytanie:

Rozdział 8.1 przedmiaru robót dotyczy ślusarki aluminiowej, natomiast w poz., które dotyczą tego rozdziału opisane są okna PCV. W  zestawieniu stolarki nie określono rodzaju materiału. Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonana  ślusarka okienna, w jakim kolorze i jaką szybę należy zastosować.

Odpowiedź:

Należy zastosować okna z PCV w kolorze białym z szybą  o współczynniku  przenikania ciepła równym U=1,1 W/(m2/K).  Stolarkę aluminiową należy przyjąć do wyceny w kolorze białym.

Zapytanie:

Na stronie internetowej zamieszczona jest Specyfikacja Techniczna  dotycząca nawierzchni i chodników z kostki. W przedmiarze robót nie uwzględniono prac związanych z układaniem kostki – prosimy o podanie  przedmiaru robót na ten zakres prac.

Odpowiedź:

Zagospodarowanie terenu nie wchodzi w zakres zamówienia.