Bz  7624/10/2009                                                       Starcza, dnia  08.09.2009r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 1 i ust.2 , art. 75 ust.1 pkt 4 , art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę:

Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych

,,PROJBUD’’

ul. Armii Krajowej nr 1/3, 42-200 Częstochowa

działającej z upoważnienia Gminy Starcza

z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

,,Przebudowie drogi gminnej Łysiec – Własna od skrzyżowania z drogą powiatową 1054 S w miejscowości Łysiec do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Własna.’’

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gmina Starcza.

Przebudowa drogi polegać będzie na:

- rozbiórce istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie,

- poszerzeniu nawierzchni na całej długości do szerokości 5,50 m ( istniejąca szerokość 5,00 m)

- ułożeniu warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego warstwami 4 + 4 cm,

- wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniowej warstwą tłucznia 10 cm,

- odwodnieniu podłoża obustronnymi sączkami poprzecznymi,

- wzmocnieniu poboczy i zjazdów destruktem z frezowania,

- udrożnieniu istniejących rowów poprzez odmulenie dna na całej długości,

- budowie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm

- zjazdy istniejące na szerokości chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z tłucznia

Długość planowanego odcinka  drogi do przebudowy wynosi 1638 m. Szerokość projektowana jezdni – 5.50 m.  Chodnik prawostronny szerokości 1,50 m na odcinku od km 0+000 do 0+705. Pobocza obustronne szerokości 0,75m. Rowy otwarte obustronne o szerokości 1,50 m do 1,75 m.

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Starcza

Projektowana przebudowa mieści się w istniejącym pasie drogowym. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę istniejącej drogi, w tym:

- jezdnia dwukierunkowa 2x2,75 m = 5,50 m (1638x5,5 = 9 009 m2)

- pobocza obustronne 2x0,75 m = 1,5 (1638+933)x1,50 = 3856,5 m2)

- rowy dwustronne 2 x 1,75m =(1638+933) x 1,75 = 4499,25 m2

- chodnik jednostronny szerokości 1,50 m na terenie m. Łysiec  (705x1,50 = 1 057,5m2)

Razem powierzchnia zajmowanej nieruchomości- 18 422,75 m2. Dotychczasowa  funkcja komunikacyjna nie ulega zmianie, jedynie podwyższa się walory użytkowe oraz bezpieczeństwo  użytkowników drogi poprzez zwiększenie szerokości jezdni do 5,50 m  oraz budowę chodnika na terenie zabudowy. Istniejące zadrzewienie w większości poza pasem drogowym.

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

- w fazie realizacji inwestycji należy zapewnić prowadzenie robót w sposób zabezpieczający przed powstaniem szkód

- wszystkie urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować

- przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji posiadanych urządzeń

- stosować urządzenia i technologie zapewniające minimalizację ilości wytwarzanych odpadów

- prowadzić racjonalną gospodarkę wykorzystywania materiałów i surowców , a używane materiały , których stosowanie powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych , w miarę możliwości , zastępować substytutami mniej niebezpiecznymi dla środowiska

- odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych , w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi

- wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami , posiadającym wymagane prawem zezwolenie w celu odzysku lub unieszkodliwiania

- uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu , do którego inwestor posiada tytuł prawny

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdza się , aby występowały zabytki , wartości przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegające ochronie.

Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu sprzed jej realizacji .

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1-13  w/cyt. ustawy , w szczególności w projekcie budowlanym , w przypadku decyzji  o których mowa w art.72 ust.1 pkt 1 i 10 w/cyt. ustawy

- projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszej decyzji

- w projekcie budowlanym określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją przedsięwzięcia

- nie dopuszcza się zanieczyszczania ziemi i powietrza w ilościach powodujących przekroczenie obowiązujących standardów

4) wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych , w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania powyższych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku wystąpienia powyższych awarii

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć , dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie wymagane w sprawie

6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania , na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska

Nie wymagane w sprawie

7) stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji , o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1 i 10 w/cyt. ustawy

Nie wymagane w sprawie

8) wymogi w zakresie obowiązków dotyczących zapobiegania , ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a także wykonania kompensacji przyrodniczej

Nie wymagane w sprawie

UZASADNIENIE

Firma: Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych ,,PROJBUD’’ w dniu 26 czerwca 2009 roku wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Łysiec - Własna od skrzyżowania z drogą powiatową 1054 S w miejscowości Łysiec do skrzyżowania  z drogą gminną w miejscowości Własna.

Powyższa inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko .

W dniu 27 czerwca 2009 roku organ prowadzący postępowanie podał do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadomił strony, o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania zgodnie z §3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko , dot. „ dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej , niewymienionych w §2 ust.1 pkt 29 i 30 , z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie , przebudowie , montażu , remoncie lub rozbiórce : zjazdu z drogi publicznej , przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej , konstrukcji oporowej , przepustu , kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technologicznego dróg” , przedmiotową inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane postanowieniem organu, wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 27 lipca 2009 roku o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu ewentualnego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego          w Częstochowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie , opinią Znak: NS-NZ-523-72/09 z dnia 03.08.2009 roku nie uznał za zasadne przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia .

Starosta Częstochowski postanowieniem nr OSIII7633 – 86/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku, postanowił odstąpić od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie dokonał  także analizy pod kątem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

  - skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

  - braku powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności braku kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

  - wykorzystania zasobów naturalnych,

  - emisji i występowania innych uciążliwości,

  - braku ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

- usytuowanie przedsięwzięcia, tj. jego lokalizację poza obszarami wrażliwymi przyrodniczo, jak:

  - obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

  - obszary wybrzeży,

  - obszary górskie lub leśne,

  - obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

  - obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

  - obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

  - obszary przylegające do jezior,

  - uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do ww. uwarunkowań, wynikające z:

  - zasięgu oddziaływania,

  - braku transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne  elementy przyrodnicze,

  - wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

  - prawdopodobieństwa oddziaływania,

  - czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Po przeprowadzonej ocenie stwierdza się, że zarówno realizacja  jak i eksploatacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Po dokonaniu powyższych uzgodnień oraz przeprowadzonej analizie w dniu 7 sierpnia 2009 roku Wójt Gminy Starcza wydał postanowienie, w którym postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Następnie wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Dotrzymanie warunków określonych w punkcie 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko nie ma charakteru nietypowego, ani wyjątkowo złożonego, nie naruszy też standardów jakości środowiska.

Przedsięwzięcie pozostaje bez wpływu na obszar, tereny i obiekty prawnie chronione oraz cenne i rzadkie elementy, czy zasoby środowiska.

W decyzji nie ustalono wymogów :

- w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, gdyż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535);

- w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż oddziaływanie transgraniczne nie występuje.

W decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, co jest zgodne z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902).

W toku postępowania zapewniono udział społeczeństwa, poprzez wydanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących oraz udostępnienie wniosku o wydanie decyzji wraz z załącznikami w BIP i w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie też miała wpływu na najbliższe obszary Natura 2000, dlatego przy uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań dla projektowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono potrzeby określenia dodatkowych obowiązków w tym zakresie.

Z uwagi na niewielkie oddziaływanie inwestycji na środowisko  postanowiono jak             w sentencji .

POUCZENIE

1) Zgodnie z art.86ustawy z dnia3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję , o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia,           w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności                       i uprawnień osób trzecich.

4) Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starczy.

5) Zgodnie z art. 7 ust 3 i załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr.225 poz.1635) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki :

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych ,,PROJBUD’’

ul. Armii Krajowej nr 1/3, 42-200 Częstochowa

- Mieszkańcy poprzez zamieszczenie w bip i na tablicach ogłoszeń

- a/a

Bz 7624/10/2009                                                          Starcza, dnia 08.09.2009r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystyka przedsięwzięcia – stanowi załącznik do decyzji zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227).

- Rodzaj , skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Starcza.

Przebudowa drogi polegać będzie na:

- rozbiórce istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez  frezowanie

- poszerzeniu nawierzchni na całej długości do szerokości 5,50 m (istniejąca szerokość

5,00 m)

- ułożeniu warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego warstwami 4 + 4 cm

-  wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniowej warstwą tłucznia 10 cm

- odwodnieniu podłoża obustronnymi sączkami poprzecznymi

-  wzmocnieniu  poboczy i zjazdów destruktem z frezowania

- udrożnieniu istniejących rowów  poprzez odmulenie dna na całej długości

- budowie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm

- zjazdy istniejące na szerokości chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z tłucznia

Długość planowanego odcinka drogi do przebudowy wynosi 1638m. Szerokość  projektowana jezdni – 5,50m. Chodnik prawostronny szerokości 1,50 m na odcinku od km 0+000 do 0+705. Pobocza obustronne szerokości 0,75 m. Rowy otwarte obustronne o szerokości 1,50 do 1,75 m.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego  oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Projektowana przebudowa  mieści się w istniejącym pasie drogowym. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę istniejącej drogi, w tym:

- jezdnia dwukierunkowa 2X2,75 m = 5,50 m(1638x5,50= 9 009,0 m2)

- pobocza obustronne 2 x 0,75 m = 1,50 m (1638 + 933) x 1,50 = 3 856,5 m2)

- rowy dwustronne 2 x 1,75 m = (1638 +933) x 1,75 = 4 499,25 m2)

- chodnik jednostronny szerokości 1,50 m na terenie miejscowości Łysiec (705x 1,50 = 1 057,5m2)

Razem powierzchnia zajmowanej nieruchomości – 18 422,75 m2. Dotychczasowa  funkcja komunikacyjna nie ulega zmianie, jedynie podwyższa się walory użytkowe oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi poprzez zwiększenie szerokości jezdni do 5,50 m oraz budowę chodnika na terenie zabudowy. Istniejące zadrzewienie  w większości poza pasem drogowym

3.Rodzaj technologii

Założenia projektowe

Klasa drogi – droga gminna

Przebieg i trasa – w ramach istniejącego pasa drogowego tj. pomiędzy istniejącymi liniami rozgraniczającymi.

Przekrój poprzeczny:

- jezdnia dwukierunkowa 2 x 2,75 m = 5,50 m

- pobocza obustronne 2 x 0,75 m = 1,5 m

- rowy dwustronne 2 x 1,50 m – 1,75m = 3,00 -3,5 m

-chodnik jednostronny szerokości 1,50 m na terenie zabudowy w miejscowości Łysiec

Skrzyżowania – zwykłe typu Sz

Kategoria  obciążenia ruchem – KR-3

Droga gminna  od skrzyżowania z DP Nr 1054 S w miejscowości Łysiec do skrzyżowania  z drogą gminną w miejscowości Własna

W ramach przebudowy projektuje się wykonanie:

- remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000 do 1+032 z przeznaczeniem jako górna warstwa podbudowy zamykająca warstwy                      z kruszywa tłuczniowego

- od km 1+032 do 1+633 całkowita rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie, wzmocnienie podbudowy tłuczniowej dodatkową warstwą tłucznia,

- od km 0+900 do 1+633 odwodnienie  koryta i warstw konstrukcyjnych jezdni sączkami poprzecznymi

- obustronne pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem z frezowania

- obustronne  rowy o dnach trapezowych, odmulenie z jednoczesnym ukształtowaniem skarp, zahumusowaniem i obsianiem trawą

- wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni tłuczniowej i przepustach rurowych betonowych (alter. Rury z PEHD)

Zjazdy na posesję

Zjazdy na posesje na terenie zabudowy z kostki betonowej typu ,,Holland’’ grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm. Podbudowa  jednowarstwowa grubości 15 cm po zagęszczeniu z tłucznia  o frakcji 31,5/63 mm  na warstwie kruszywa naturalnego grubości 10 cm. Obudowa zjazdów od strony  jezdni krawężnikami o prześwicie 5 cm ponad krawędź jezdni i obrzeżem o wymiarach 30 x 8 cm w terenie zielonym. Na pozostałych odcinkach zjazdy o nawierzchni tłuczniowej i przepustach rurowych (alter. Rury PEHD).

Chodnik

Nawierzchnia z kostki brukowej grubości 6 cm typu ,,Holland’’ w kolorze czerwonym i podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm. Podbudowa z warstwy podsypki piaskowej grubości 10 cm i warstwy tłucznia 10 cm po zagęszczeniu. Obudowa krawężnikiem o wymiarach 15 x 20 cm na ławie z oporem o wymiarach 15 x 30 + (opór) 10 x 15 cm od kierunku jezdni i obrzeżem o wymiarach 20 x 6 cm w terenie zielonym. Krawężnik na całej długości chodnika obniżony do 12 cm ponad krawędź  jezdni. Spadek poprzeczny 2%.

Skrzyżowania

Skrzyżowania zaprojektowane jako zwykłe – Sz. Otrzymują nową geometrię i wyokrąglenia załomu krawędziami promieniem kołowym o R = 5-10m.

Pochylenie podłużne i poprzeczne

Istniejący profil podłużny na całej długości pozostaje bez zmian. Spadki podłużne po przebudowie  nie wymagają zmian projektowych. Spadki poprzeczne do 2%.

Konstrukcja nawierzchni drogowej

Konstrukcję nawierzchni drogowej zaprojektowano w oparciu o ,,Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych z 1997 r.’’ i załącznik nr 5 ,,Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg’’ do Rozporządzenia Ministra TiGM w sprawie warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999r. poz. 430 i założeniami:

- kategoria obciążenia ruchem – KR- 3

- droga jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Po wykonaniu niezbędnych obliczeń, przyjętej kategorii ruchu KR-3 oraz po uwzględnieniu założonych warunków technologicznych i materiałowych, konstrukcja nawierzchni przedstawia się następująco:

Jezdnia

Od km 0+000 do 1+0,32 istniejąca nawierzchnia jezdni po dokonanym remoncie  cząstkowym stanowić będzie  górną warstwę podbudowy grubości 5,0 cm. Od km 1+032 do 1+633 po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej, zaprojektowano wzmocnienie  istniejącej podbudowy warstwą tłucznia grubości 14 cm.

Warstwa jezdna nawierzchni dla całej długości stanowi:

- warstwa ścieralna grubości 4 cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego grysowego 0/12,8

- warstwa wiążąca grubości 4 cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego grysowego 0/16

Pobocza po sprofilowaniu, zostaną wzmocnione warstwą grubości 10 cm kruszywem z frezowania. Spadki poprzeczne jezdni typu daszkowego dwustronne 2%, poboczy 5%.

Zjazdy na posesję

Zjazdy na posesję na terenie zabudowy z kostki betonowej typu ,,Holland’’ grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo – paskowej grubości 3 cm. Podbudowa jednowarstwowa  grubości 15 cm po zagęszczeniu z tłucznia o frakcji 31,5/63 mm ułożona na warstwie  kruszywa naturalnego grubości 10 cm.  Obudowa zjazdów od strony jezdni krawężnikiem o prześwicie  5 cm ponad krawędź jezdni i obrzeżem o wymiarach 30 x 8 cm w terenie zielonym.

Na pozostałych odcinku zjazdy o nawierzchni tłuczniowej i przepustach rurowych betonowych (alter. Rury z PEHD).

Chodniki i pobocza

Projektowany chodnik zlokalizowany na terenie zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Łysiec, bezpośrednio przylega do jezdni. Nawierzchnia z kostki brukowej grubości 6 cm typu ,,Holland’’ w kolorze czerwonym i podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm. Podbudowa  z warstwy  podsypki piaskowej grubości 10 cm i warstwy tłucznia grubości 10 cm po zagęszczeniu. Obudowa krawężnikiem o wymiarach 15 x 20 cm na ławie z oporem o wymiarach 15 x 30 + (opór) 10x 15 cm od kierunku jezdni i obrzeżem o wymiarach 20 x 6 cm w terenie zielonym. Krawężnik na całej długości chodnika obniżony do 12 cm ponad krawędź jezdni. Spadek poprzeczny 2%. Istniejące pobocze gruntowe szerokości 0,75 m podlega wzmocnieniu poprzez ułożenie warstwy destruktu bitumicznego grubości do 10 cm po zagęszczeniu. Destrukt uzyskany z frezowania nawierzchni.

Odwodnienie

Istniejące odwodnienie pozostaje bez zmian. Projektowane spadki podłużne i poprzeczne jezdni i poboczy zapewniają spływ wód do obustronnych rowów przydrożnych i dalej w kierunku istniejących przepustów drogowych i cieków naturalnych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się czyszczenie rowów i przepustów z namułu, profilowanie dna i nadanie spadków. Odwodnienie warstw konstrukcyjnych jezdni (warstwy odsączającej) zaprojektowano sączkami poprzecznymi ukośnymi w odstępach 10,0 metrowych. Sączki o wymiarach 0,30 x 0,50 x 1,80 m wypełnione tłuczniem 31,5/60 mm z wylotem do obustronnych rowów. Wylot sączka przy zachowaniu 0,20 – 0,30 m ponad dnem rowu. Spadek poprzeczny 3% przy nachyleniu sączka  do osi drogi £ = 60o. Przepusty drogowe postają bez zmian. Przy przepustach w km 0+893 i 1+633. Stwierdzono uszkodzenie  lub brak ścianki  po stronie  południowej przepustów. Należy je odtworzyć (wykonać) z betonu wylewanego C 20/25 o wymiarach: w km 0+893 – 0,15x 1,00 x 2,00 m, w km 1 +633 – 0,20 x 1,00 x 1,60 z głowicą o wymiarach 0,14x0,24x1,6m. Przepusty pod zjazdami na posesje zaprojektowano z rur betonowych ze stopką fi 400 mm. (alter. rury karbowane z PEHD fi 400) Ścianki wylotowe z betonu wylewanego C20/25.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Istniejące usytuowanie drogi w liniach rozgraniczających pas drogowy wyklucza wariantowe  rozwiązanie  lokalizacji nawierzchni w planie. Przekrój pasa drogowego zapewnia między innymi prawidłowe  zagospodarowanie wód opadowych oraz ich odprowadzanie do istniejących odbiorników. Również lokalizacja  jezdni pozwoli na dokonanie jej poszerzenia  z szerokości 5,00 m do 5,50 m na całej długości przebudowy. Przyjęte założenia projektowe stanowią optymalne rozwiązanie  i kompromis pomiędzy strefą ekonomiczną i założonymi  efektami komunikacyjnymi.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

materiałów , paliw oraz energii

Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie           i magazynowane na jej terenie do czasu odbioru przez firmy specjalistyczne .

Szczegółowe warunki postępowania z powstającymi odpadami zostaną uregulowane na etapie przed oddaniem obiektu do użytkowania , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39 , poz. 251)

6. Rozwiązania chroniące środowisko

W trakcie realizacji robót wystąpią  okresowe uciążliwości  związane z technologią przyjętą  dla przebudowy nawierzchni, w tym lokalne zapylenie powstające podczas  frezowania  istniejącej warstwy bitumicznej oraz uciążliwości akustyczne i emisja spalin związana z pracą sprzętu budowlanego. W zakresie rozwiązań chroniących środowisko przyjęty zakres  robót nie przewiduje  możliwości  wprowadzania do wód powierzchniowych lub gruntowych jakichkolwiek zanieczyszczeń. Uciążliwości związane z pracą sprzętu zostaną zminimalizowane poprzez ograniczenie jego pracy wyłącznie do pory dziennej. Transport materiałów sypkich musi odbywać się przy użyciu  środków zabezpieczających przed pyleniem (transport kryty, plandeki).  Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania  wszystkich odpadów poprzez prowadzenie kart odpadów z podanym w nich sposobem zagospodarowania.

7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

a) ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków socjalno – bytowych

Realizacja zamierzenia nie przewiduje  powstawania i odprowadzania ścieków bytowych. Zaplecze wykonawcy zgodnie z przepisami bhp oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych musi zostać  wyposażone w przenośne punkty sanitarne, z których ścieki socjalno bytowe będą usuwane przez  wyspecjalizowaną, uprawnioną firmę.

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Realizacja zamierzenia nie przewiduje powstawania i odprowadzania ścieków technologicznych. Roboty związane z wykonywaniem lokalnych poszerzeń oraz układaniem warstw bitumicznych zgodnie z przyjętą technologią winny być wykonywane z materiałów przygotowanych                          w wytwórniach (otaczarniach) lub z kruszyw o odpowiedniej optymalnej wilgotności.

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych pozostaje bez zmian. Wody opadowe  z terenu pasa drogowego, w tym jezdni, poboczy i chodnika zostaną odprowadzone  do rowów przydrożnych dzięki  nadanym spadkom podłużnym niwelety oraz spadkom poprzecznym.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

W trakcie robót budowlanych powstaną odpady w postaci gruntu z wykopów przy poszerzeniach oraz destrukt mineralno – bitumiczny, uzyskany z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni. Grunt zostanie odwieziony transportem kołowym  na przystosowane do tego celu miejsce składowania. Frez zostanie ponownie  wbudowany w pobocze i zjazdy na posesję poza terenem zabudowy mieszkaniowej.

e) ilość i rodzaj zainstalowanych maszyn i urządzeń

Nie przewiduje się trwałej instalacji maszyn i urządzeń.

8. Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko

Charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizacja wyklucza transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie  ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się  w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Powyższy projekt będzie realizowany poza i proponowanymi obszarami NATURA 2000. Najbliższa ostoja  NATURA 2000 to proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,,Ostoja Olsztyńsko – Mirowska’’ oddalony od projektowanego przedsięwzięcia o około 15 km na północny- wschód.

10. Podsumowanie – wnioski

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska.