Projekt Budowlany

Wykonawczy

Temat :

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudnik Mały, droga na działce  Nr 151 obręb 0003- Rudnik Mały, jed. ewid.  240416-2 Starcza

Inwestor :  GMINA  STARCZA

42-261 Starcza

ul. Gminna nr 4

Adres

Inwestycji : Rudnik Mały

Działka  nr 151  obręb Rudnik Mały

Jed. ewid  240416-2 Starcza

## Projektował:		       inż. Edward Hibner

## Opracował:			mgr inż. Marcin Wołek

###### Data:								wrzesień 2009r

Opracowanie skróconego  projektu zawiera :

- Opis techniczny :

  - Przedmiot opracowania

  - Podstawa i materiały  do opracowania

  - Lokalizacja i warunki terenowo- prawne

  - Charakterystyka stanu istniejącego

  - Projektowane rozwiązanie

  - Konstrukcja nawierzchni

  - Pochylenie podłużne i poprzeczne

  - Roboty ziemne

  - Roboty dodatkowe

  - Uwagi końcowe

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Uzgodnienia :

Notatka służbowa w sprawie warunków technicznych drogi

Mapa ewidencyjna

Wypis z ewidencji gruntów .

2. Część rysunkowa :

Rys  nr 1 – Orientacja

Rys  nr 2 – Mapa ewidencyjna  z przebiegiem  drogi

Rys  nr 3 – Przekrój normalny

Rys  nr 4 – przekroje poprzeczne

OPIS TECHNICZNY

1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego - uproszczonego na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości  Rudnik Mały.

- droga Nr D-151 uprzednio utwardzona długość 450 mb

W zakresie projektu jest rozwiązanie zagadnień technicznych, konstrukcyjnych i kosztowych oraz warunków wykonania drogi.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

GMINA STARCZA

42-261 Starcza

ul. Gminna nr 4

  - Podstawa i materiały do opracowania

Jako podstawę do opracowania przyjęto:

- umowa z Gminą Starcza

- mapa ewidencyjna w skali 1:1000 wydana przez Starostę Częstochowskiego- Powiatowy Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej,

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 43 poz. 430)

- szczegółowe pomiary i inwentaryzacja wykonana przez jednostkę projektującą

- obowiązujące przepisy, wytyczne i normatywy.

- Uzgodnienia z gminą Starcza

1.3 	Lokalizacja i warunki terenowo- prawne.

Droga znajduje się w gminie Starcza  w miejscowości Rudnik Mały i stanowi komunikację do pól. Droga jest użytkowana przez Rolników, ponieważ prowadzi ona w rejon obszarów rolnych i gospodarstw.

Inwestycja przebiegać będzie w pasie drogowym drogi gminnej o numerach ewidencyjnych działek:

1.) nr 151 obręb 0003 - Rudnik Mały jednostka ewidencyjna nr 240416-2    Starcza. KW 102489;DEC.GN/CIV-3/4/7228/LVII/3/00   R

( Wypis skrócony z rejestru gruntów z dnia 27.10.2008r )

Nie przewiduje się prowadzenia czynności wywłaszczeniowych.

  - Charakterystyka stanu istniejącego

Istniejąca droga gminna:

- posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem łamanym i żużlem wielkopiecowym „ EHZ”,

- szerokość istniejącej drogi jest zróżnicowana i wynosi od 3,80 do

- 4,0  m,

- droga na całej swej długości jest bez rowów i utwardzonych poboczy

- występują grunty – kat.  III  i IV,

- odcinek drogi przewidziany do przebudowy na długości 450,00m posiada nierówności. W okresie opadów i roztopów przejezdność  pojazdów mechanicznych staje się utrudniona, a czasami niemożliwa.

1.5  Projektowane rozwiązanie

Przy projektowaniu drogi kierowano się wykorzystaniem wcześniej wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego i żużla grubości od 15 do 18 cm. Projektowaną szerokość drogi o nawierzchni bitumicznej przyjęto 4,0 m. Wynika to z granic własności pasa drogowego drogi, gdzie szerokość jej wynosi od 3,8 m do 4,0 m. Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni dwustronny 3,0 %.

Przewidziano do usunięcia na odcinkach od strony zachodniej i wschodniej   kolidujących drobnych samosiewów i krzewów oraz podszycia, - zaznaczono na planie sytuacyjno – wysokościowym .

1,5 1 Etapy rozwiązań  konstrukcyjnych

Początek opracowania przyjęto po krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej  nr D-92,  Hm 0 + 000

Na długości 3,5 remontowanej drogi udrożniono przepust drogowy pod remontowaną drogą, będący w pasie drogowym drogi Nr D-92 z rur fi 400. Na tym odcinku sfrezowano nawierzchnię  fartucha drogi bitumicznej.

Na długości od hm 00+0450 wykorzystano istniejącą podbudowę, która zalega w pasie drogowym projektowanej drogi. Przewiduje się tu wyrównanie istniejącej podbudowy i uzupełnienie wybitych dziur, zaniżeń tłuczniem kamiennym. Istniejąca podbudowa przebiega osiowo w granicy własności, dlatego też lokalizuje się ją osiowo względem szerokości pasa drogowego wykonując jej wzmocnienie  gr. 7,0 cm. Na  całym odcinku od hm 0+00,0 do hm.0+450 projektuje się dywanik asfaltobetonowy gr. 4 cm  po uprzednim skropieniu podbudowy emulsją szybko rozpadową w ilości 08.kg/ m2 .

Podstawowe parametry rozwiązania drogowego:

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

- drogę zaprojektowano po terenie – pod względem wysokościowym dowiązano się do terenu istniejącej drogi,

- wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłuczniową o uziarnieniu  od 0-31,5mm gr. 7 cm,

- odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami poprzecznymi

daszkowymi 3,0%

- ukształtowanie przyległego terenu

  - Konstrukcja  nawierzchni

Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Konstrukcja  drogi :

- PRZEKRÓJ A-B odcinek od Hm 0 +00,0 do Hm 0+450

- (istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego i z żużla

- wzmocnienie istniejącej podbudowy gr. 7cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  o frakcji od 0-31,5mm  PN –S06102

- Dywanik asfaltobetonowy gr. 4 cm wg PN –S-96025:2000 asfaltobeton dla ruchu KR-3

  - Pochylenie podłużne i poprzeczne

Projektowana niweleta drogi nawiązuje do istniejącej nawierzchni gruntowej wzniesiona o konstrukcję z wyrównaniem  spadków podłużnych

Spadek poprzeczny jezdni 3,0 %. Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wyznaczyć pas drogowy  drogi gminnej, a następnie główne punkty osi

  - Roboty dodatkowe

Po realizacji teren przyległy uporządkować i zagospodarować poprzez plantowanie

  - Uwagi końcowe

- Oznakować teren budowy

- Zabezpieczyć plac budowy

- Upewnić się o zakończeniu  wszystkich robót  związanych  z uzbrojeniem  podziemnym

- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika

- należy stosować się do wszystkich uwag  zawartych w PT.

- roboty prowadzić zgodnie z normami i warunkami  technicznymi  przy zachowaniu BHP

- zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie poszczególnych  warstw konstrukcyjnych  jezdni doprowadzających  do wskaźnika Js – 0,97 – 1,0

- w trakcie wykonywania robót zapewnić dojazd do pól

1) Oświadczenie o dysponowaniu terenem pod cele budowlane.

- Aktualne zaświadczenie z Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa osoby projektującej  remont.

Pozostałe informacje.

Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu na zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Wody opadowe są rozprowadzane po terenie.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejsza uproszczona dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy drogi  na działce Nr 151  na odcinku 450 mb od strony drogi powiatowej  oznaczonej nr  D-92 S w kierunku użytków rolnych Rudnik Mały jest wykonana zgodnie z umową z Gminą Starcza, z obowiązującymi normami przepisami, i została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

PLAN BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA

Dla inwestycji; Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudnik Mały, droga Nr D-151

Inwestor : Gmina Starcza

Adres        42-261 Starcza

ul. Gminna nr 4

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia socjalno-sanitarne sprzęt i odpowiednią odzież i kamizelki dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ruchu publicznego  na terenie budowy , prze przystąpieniem  do robót zabezpieczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, sygnały) zabezpieczając  w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Ogrodzi teren budowy i wykona tymczasowe oznakowanie zgodnie  z projektem czasowej organizacji ruchu.

- Urządzenia, aparaty i maszyny  budowlane powinny być uziemione

- Przewody elektryczne w zasięgu obsługującego winny być starannie izolowane, a na całej długości zabezpieczone zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzęt przejeżdżający lub osoby przechodzące.

- Wszelkie naprawy, oraz konserwacje, winny być prowadzone przez osoby posiadające stosowne przeszkolenia.

- Pracownicy obsługujący sprzęt i urządzenia budowlane, powinny posiadać stosowne przeszkolenia.

- Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  na terenie i wokół budowy.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonać punkt przeciw pożarowy w łatwo dostępnym miejscu na terenie placu budowy, wyposażony w drabiny, bosaki, łopaty, gaśnice pianowe i proszkowe, piasek oraz zapewnić wodę dla potrzeb p. poż. w zbiornikach typu beczki.

- Wody nie wolno stosować do gaszenia płonącej benzyny, farb, olejów, oraz stosować piasek lub gaśnice.

- Stosować w całym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p. poż, oraz sanitarno-epidemioloiczne, zgodnie z właściwymi przepisami.