Starcza, dnia 12.05.2011r.

Starcza: ,,Wykonanie nadwozia pożarniczego typu GBA 2,5/16 na podwoziu Star 244 dla OSP Rudnik Mały’’.

Numer ogłoszenia: 110702-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011r..

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- 1) Nazwa i adres: Gmina Starcza , ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, woj. śląskie

tel. (34) 3140 334, fax. (34) 3140 334

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.starcza.akcessnet.net

Adres strony internetowej, pod którym  dostępne są informacje  dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

- Rodzaj zamawiającego:  Inny: Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym,

Rudnik  Mały, ul. Śląska 50, 42-261 Starcza

SEKCJA II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wykonanie  nadwozia pożarniczego typu GBA2,5/16 na podwoziu Star 244 dla OSP Rudnik Mały

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres  zamówienia obejmuje  wykonanie nadwozia pożarniczego na podwoziu samochodu ciężarowego Star 244:

1.Kabina załogi – jednomodułowa, zespolona, czterodrzwiowa typu Star na 6 osób

z szybami opuszczanymi, wykonana z oryginalnych elementów tłocznych, dobudowana do istniejącej:

- na kabinie 2 lampy sygnalizacyjne LBO w koszach ochronnych oraz  sygnał rozgłoszeniowy,

- wymiana piór wycieraczek,

- modernizacja dachu kabiny, - wymiana na nowy podwyższony,

- wymiana wieńcy i obrzeży błotników,

- wymiana drzwi kabiny na drzwi z zamkami kasetowymi (kierowca + dowódca),

- drzwi do kabiny załogi z szybami oryginalnymi typu Star,

- wymiana uszczelek drzwi kabiny nakładanych i klejonych,

- montaż nowych stopni rurowych od strony kierowcy i dowódcy,

- stopnie rurowe wejściowe wyłożone blachą aluminiową,

- założenie nowych „chlapaczy” przy kabinie,

- wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca + dowódca),

- ocieplenie ścian, sufitu, podłogi,

- wyłożenie wykładziną miękką sufitu i ścian,

- tapicerowanie siedzeń kierowcy i dowódcy, pokrycie materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie, antypoślizgowym,

-     podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian do wysokości co najmniej 10 cm wyłożone wykładziną antypoślizgową, trwałą, zmywalną,

- siedzenie skrzynkowe, uchylne, tapicerowane z pomieszczeniem na drobne narzędzia, przodem do kierunku jazdy,

- miejsce na 4 aparaty powietrzne za oparciami siedzeń,

- wieszaki na odzież,

- w  suficie uchwyty do trzymania,

- uchwyty zewnętrzne ułatwiające wsiadanie,

- barierka wewnętrzna rurowa, mocowana pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami,

- półka na hełmy bojowe,

- wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania

sygnałami uprzywilejowanymi itp.(radiostację dostarcza zamawiający),

- montaż nowych osłon przeciwsłonecznych,

- w środku kabiny zespolonej w suficie – wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt,

- montaż dodatkowego ogrzewania wodnego kabiny załogi,

- oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi, w tym osobne dla dowódcy,

- oświetlenie kabiny oraz stopni wejściowych załączane automatycznie po otwarciu drzwi,

- montaż z przodu pojazdu szperacza pogorzeliskowego.

2.  Nadbudowa  pożarnicza:

-  konstrukcja z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych  antykorozyjnie,

-     pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia,

- nadkola z blachy aluminiowej,

- balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową,

- po 3 schowki na bokach pojazdu oraz schowek tylny, obniżone, zamykane do samego dołu żaluzjami aluminiowymi, anodowanymi,

- żaluzje pyło- i wodoszczelne, wyposażone w mechanizm sprężynowy samozwijalny,  wspomagający otwarcie oraz uniemożliwiający samoczynne opadanie,

- montaż taśm ułatwiających zamykania żaluzji,

- wszystkie zamki żaluzji powinny zamykać się jednym kluczem,

- konstrukcja schowków zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza,

- spody i ścianki schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową,

- przeniesienie akumulatorów do dolnej części przedniego schowka, konstrukcja skrytki musi umożliwiać łatwy dostęp do akumulatorów podczas kontroli i konserwacji, skrytka wykonana z materiałów kwasoodpornych,

- maksymalna wysokość górnej krawędzi półki lub szuflady w położeniu roboczym, od poziomu gruntu, nie może przekraczać 1850 mm,

- szuflady i tace blokowane w pozycji zamkniętej i roboczej, zabezpieczone przed możliwością całkowitego wysunięcia się z prowadnic,

- szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm zaopatrzyć w oznakowanie ostrzegawcze,

- uchwyty i klamki wszystkich urządzeń samochodu – drzwi, żaluzji, szuflad, palet, muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach,

- schowki przeznaczone na osprzęt wodny, wyposażone w stojaki na węże ø 52  - 10 szt.,

węże ø 75  - 8 szt. wykonane z materiału wodoodpornego, zabezpieczone przed wypadnięciem, oraz uchwyty do mocowania prądownic wodnych, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, gaśnic, hydronetki, kluczy pożarniczych, latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, taśm, topora, siekiery, piły, koca, folii itp.,

- w schowkach przewidzieć miejsca do mocowania: agregatu prądotwórczego, motopompy PO5, motopompy pływającej, pompy szlamowej, pilarki do drewna, pilarki do cięcia stali i betonu, kanistrów,

- sprzęt w skrytkach powinien być pogrupowany w pierwszej kolejności wg funkcji i częstotliwości użytkowania, najcięższy sprzęt w dolnych częściach najniżej położonych skrytek,

- z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową,

- dostęp do haka holowniczego w celu holowania przyczepy,

- schowki nadwozia oświetlone wewnątrz automatycznie po otwarciu żaluzji,

- oświetlenie pola pracy przed schowkami sterowane ręcznie,

- z tyłu po lewej stronie nadwozia drabinka wejściowa na dach nierdzewna, po lewej stronie niebieska lampa sygnalizacyjna - LBO,

- powierzchnia dachu wyłożona blachą aluminiową łezkową,

- na dachu wyprowadzenie do montażu działka wodno-pianowego oraz uchwyty do

mocowania drabiny DW-10, węży ssawnych, bosaka, mostków przejazdowych, smoka, pływaka, tłumic, stojaka i klucza hydrantowego.

3.  Instalacja  wodno-pianowa:

- zbiornik wodny  2500 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym, stalowy, zabezpieczony obustronnie lakierami chemoutwardzalnymi,

- napełnianie zbiornika z hydrantu z zastosowaniem zaworu kulowego  ø 75, zainstalowanym przed nasadą napełniania,

- instalacja napełniania zbiornika powinna posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika,

- zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,

- instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę, nasada ø 110, w tym układ obniżający ciśnienie,

- montaż instalacji tłocznej niskiego ciśnienia z autopompy, króciec 2 x 75,

- wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 2 ½” + montaż działka (zamawiającego) po lewej stronie nadwozia,

- szybkie natarcie z wężem 40 mb, prądownicą pistoletową i układem zwijania, wyprowadzone na kolektorze z zaworem, tylny prawy schowek,

- szybkie natarcie musi umożliwiać podanie wody w każdej fazie rozwinięcia linii,

- budowa układu wodnego powinna zapewnić jego całkowite odwodnienie.

4.  Instalacja autopompy:

- autopompa montowana z tyłu pojazdu, napędzana przez  przystawkę odbioru mocy, 2 wały napędowe i wał pośredni (autopompa i przystawka zamawiającego, autopompa do remontu),

- na wlocie ssawnym autopompy zainstalować element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych,

- autopompa musi zapewnić podanie wody do minimum dwóch nasad tłocznych umieszczonych z tyłu lub po bokach pojazdu za tylną osią do linii szybkiego natarcia i działka wodnego,

- montaż  tablicy sterującej pracą autopompy z tyłu pojazdu (manometr, elektroniczny

wskaźnik poziomu wody, wyłącznik silnika pojazdu, regulacja obrotów autopompy,  wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, wskaźnik ciśnienia oleju.

5.  Instalacja  elektryczna  24 V:

  - wymiana instalacji elektrycznej z 12 V na 24 V wraz z wymianą wiązek,

  - oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego 2 lampy sygnalizacyjne LBO w koszach ochronnych na kabinie załogi oraz lampa sygnalizacyjna LBO z tyłu pojazdu,

  - montaż sygnału dźwiękowego z mikrofonem, umożliwiającego podawanie komunikatów słownych,

  - montaż w pawlaczu radiostacji, radia oraz sterownika sygnału dźwiękowego,

  - montaż dodatkowego głośnika w przedziale autopompy,

  - oświetlenie kabiny załogi, w tym osobne przy stanowisku dowódcy,

  - oświetlenie schowków bocznych i schowka tylnego automatyczne po otwarciu żaluzji,

  - sygnalizacja w kabinie załogi otwarcia żaluzji,

  - oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół nadwozia wraz z osłonami umieszczone nad żaluzjami  - po 2 szt. po bokach pojazdu wpuszczane w zabudowę, lampa tylna na podeście dachu,

  - oświetlenie podestu dachowego,

  - montaż sygnału cofania, świetlnego i dźwiękowego,

  - montaż lamp obrysowych,

  - montaż lamp odblaskowych bocznych,

  - montaż nowych tylnych lamp (zawierających stop, kierunkowskazy, światła tylne, cofania, przeciwmgielne),

  - montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej,

  - montaż lampy typu szperacz pogorzeliskowy, z niezależnym podłączeniem,

  - w przedziale autopompy elektroniczny wskaźnik poziomu wody, wskaźniki temperatury  wody i ciśnienia oleju, wyłącznik silnika pojazdu,

- instalacja elektryczna zabezpieczona w główny wyłącznik, odcinający dopływ prądu do odbiorników z wyjątkiem tych , które wymagają stałego zasilania,

- montaż dodatkowego gniazda do zasilania akumulatorów ze źródła zewnętrznego,

- montaż lamp naprzemiennych z przodu pojazdu,

- wyprowadzenie w kabinie załogi instalacji elektrycznej do ładowarek, latarek                    i  radiotelefonów nasobnych.

6.  Lakierowanie  i konserwacja:

-     piaskowanie konstrukcji samochodu,

  - malowanie lakierami akrylowymi zewnątrz i renowacyjnymi wewnątrz zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

  - samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym,

  - zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym,

  - elementy podwozia w kolorze czarnym,

  - konserwacja podwozia,

-      wykonanie napisów: nazwa OSP na drzwiach oraz numerów operacyjnych 358 S 93.

7.  Prace  uzupełniające przy podwoziu:

- remont resorów tylnej i przedniej osi,

- przestawienie zbiornika paliwa i przeróbka wlewu,

- przestawienie zbiorników powietrza,

- założenie pokrowca na maskę silnika,

- przebudowa pompy wtryskowej z dwuzakresowej na wielozakresową,

- montaż wspomagania układu kierowniczego,

  - montaż w zderzaku króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej.

II.1.4.) Czy przewiduje się udzielenie zamówień  uzupełniających: nie

#### II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  34.14.42.10 -3 – Wozy strażackie,

#### 34.21.00.00 -2 – Nadwozia pojazdów mechanicznych

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2)  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Okres w dniach: 14

SEKCJA III – Informacje o charakterze prawnym , ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1. Wadium

Informacje na temat wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2. Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania  zamówienia: nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

III.3.1) Uprawnienie do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie  spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnianiu warunków  art. 22 ust. 1, będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie  spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie  spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1, będzie

wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie  spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

III.3.5)  Sytuacja  ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie  spełniony jeżeli z oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1, będzie wynikało, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

Dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie się odbywać metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                          w  postępowaniu oraz niepodlegania  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) Inne dokumenty

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

2) Oświadczenie Wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zart. 24. Ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – (załącznik nr 2 do SIWZ)

3)W przypadku , gdy oferenta reprezentuje upoważniony przedstawiciel, do oferty musi być załączone upoważnienie określające jego zakres  i podpisane przez osoby uprawnione  do reprezentacji oferenta.

III.7) Czy ogranicza się możliwość  ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: Procedura

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) Kryteria oceny ofert

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Czy  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:  nie

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.bip.starcza.akcessnet.net/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z drukiem oferty można uzyskać  w siedzibie   Urzędu Gminy w Starczy,   ul. Gminna 4, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  20.05.2011 r.  godzina 10.00.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Starczy, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza pokój nr 7.

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.05.2011 r. godzina 10.15. Miejsce otwarcia: Urząd Gminy w Starczy, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza  pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania  ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Dane sekcji I wygenerowane automatycznie, Gmina Starcza udostępniła strony dla jednostki OSP Rudnik Mały. 2. Zamawiający (nazwa i adres): Ochotnicza Straż Pożarna  w Rudniku Małym. Adres Zamawiającego: Rudnik Mały, ul. Śląska 50  , 42-261 Starcza. 3.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie  postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Prezes OSP Rudnik Mały

Krzysztof Musik