Zakład  Usług  Projektowych  i  Inwestycyjnych

„PROJBUD”

42-200  Częstochowa  ul. Armii  Krajowej  1/3

tel.510170940; e-mail: projbud1@poczta.onet.pl

## Faza  dokumentacji 	:   PROJEKT BUDOWLANY

CPV 45232411 – 6 „Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej”

CPV 45233140 – 2”Roboty drogowe”

CPV 45233161 – 5”Roboty budowlane w zakresie ścieżek dla pieszych”

### Inwestycja  :  	Zagospodarowanie centrum wsi Własna

### (dz. nr ewid. 129/5; D 360 – k.m. 3, 4 - obręb Własna)

Lokalizacja  :       Własna, ul. Stawowa

Branża:				DROGOWA

Inwestor  :	                  	Gmina Starcza

ul. Gminna 4

42 – 261 Starcza

Projektował:  K. Smolis

Sprawdził:  inż. T. Klimczak

Częstochowa, maj 2013 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowany:

„ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI  WŁASNA”

### (dz. nr ewid. 129/5 i D 360 -  k.m. 3, 4 - obręb Własna)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:						      SPRAWDZAJĄCY:

Zawartość  opracowania :

- Część  opisowa

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Zakres  opracowania

- Charakterystyka stanu istniejącego

- Projektowane zagospodarowanie

- Nawierzchnia i podbudowa

- Projektowane odwodnienie

- Roboty ziemne

3.8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Załączniki:

- Decyzja Nr 2 Wójta Gminy Starcza o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – pismo Nr 6730.6.2013 z dnia 22.03.2013 r.

- Opinia PZUDP w Częstochowie Nr 216/2013 z dnia 13.05.2013 r.

- Część  graficzna

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500

Rys. nr 2 - Profil podłużny chodnika i rowu krytego wzdłuż ul. Stawowej w skali 1 : 50/500

Rys. nr 3 - Przekroje konstrukcyjne jezdni i chodnika w skali 1 : 50

Rys. nr 4 – Profile i przekroje przyłączy kanalizacji deszczowej w skali 1:50/500/100

Rys. nr 5 – Studnia rewizyjna k.d. Ø 1200 mm i wpust uliczny Ø 500 mm  w skali 1:40

- Opis techniczny

3.1.Podstawa  opracowania

-  Zlecenie inwestora i umowa

-  Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 500

-  Decyzja Nr 2 Wójta Gminy Starcza o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – pismo Nr

6730.6.2013 z dnia 22.03.2013 r.

-  Opinia PZUDP w Częstochowie Nr 216/2013 z dnia 13.05.2013 r.

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r  w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r )

-  Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000 r w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000 r)

-  Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami)

-  Odwodnienie dróg wg PN – S – 02204

-  pomiary i inwentaryzacje sporządzone przez ZUP i I „Projbud” w Częstochowie

3.2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze jest uzupełnieniem istniejącego zagospodarowania i infrastruktury budynku świetlicy wiejskiej i miejsca rekreacji mieszkańców Własnej i okolic. Projektowane  zagospodarowanie obejmuje: budowę jednostronnego chodnika szer. 2,00 m wraz z przebudową i budową zjazdów na posesje w ciągu proj. chodnika, przebudowę istniejącego rowu otwartego na rów kryty na odcinku od wylotu istniejącej kd 400 za przystankiem PKS do wlotu istniejącej kd 600 przed zjazdem do wieży telefonicznej, budowę parkingu o 10 stanowiskach postojowych dla samochodów osobowych. Uzupełnieniem inwestycji jest projekt oświetlenia ulicznego w ramach oddzielnego opracowania.

3.3. Charakterystyka stanu istniejącego

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w m. Własna gmina Starcza na działkach

o nr ewid. 129/5 i D 360. Na części działki o nr ewid. 129/5 zlokalizowany jest budynek świetlicy wiejskiej, pozostałą część stanowią nieużytki oraz miejsce rekreacyjne nad istniejącym zbiornikiem wodnym. Działka D 360 to pas drogowy drogi gminnej ul. Stawowej

o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. Na pas drogowy składają się:

- jezdnia szer. 5,50 m

- obustronne pobocza gruntowe szer. 1,00 m

- obustronne rowy otwarte szer. 2,00 m

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu 2 – 35 %. Brak zadrzewienia terenu. Uzbrojenie istniejące to:

- kable energetyczne eNA

- wodociąg w 150

- przyłącze k.s. 160 do bud. świetlicy

- odcinki kanałów deszczowych Ø 400 i Ø 600 mm

3.4. Projektowane zagospodarowanie

Projektowane zagospodarowanie terenu jest uzupełnieniem istniejącej infrastruktury budynku świetlicy wiejskiej oraz miejsca rekreacji mieszkańców Własnej i okolic i obejmuje:

-  budowę jednostronnego chodnika szer. 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

gr. 6 cm wraz z przebudową i budową zjazdów na posesje w ciągu proj. chodnika,

- przebudowę istniejącego rowu otwartego na rów kryty z rur karbowanych PEHD Ø 400 mm

na odcinku od wylotu istniejącej kd 400 za przystankiem PKS do wlotu istniejącej kd 600

przed zjazdem do wieży telefonicznej, na tym odcinku następuje zasypanie istniejacego

rowu otwartego

- budowę parkingu o 10 stanowiskach postojowych dla samochodów osobowych o

nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Uzupełnieniem inwestycji jest projekt oświetlenia ulicznego w ramach oddzielnego opracowania.

Pod względem wysokościowym niweleta projektowanego chodnika (krawężnika) i parkingu ściśle dostosowana do niwelety krawędzi jezdni ulicy Stawowej i terenu przyległego.

3.5. Nawierzchnia i podbudowa

Parking dla samochodów osobowych – zaprojektowano nawierzchnię jak dla ruchu

KR – 1. Do sprawdzenia warunku mrozoodporności podłoża przyjęto występowanie gruntów wysadzinowych z grupy G3.  W projekcie zastosowano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej typu „BEHATON” szarej gr. 8 cm na podsypce wyrównawczej cementowo – piaskowej gr. 5 cm.  Podbudowa pod kostkę dwuwarstwowa z kamienia łamanego:

- warstwa dolna  o frakcji 40/63 mm gr. 16 cm po zagęszczeniu mechanicznym

- warstwa górna o frakcji 25/40 mm gr. 8 cm po zagęszczeniu

Podbudowa kamienna ułożona na warstwie kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm po zagęszczeniu. Obramowanie parkingu krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 30 cm ustawionym na ławie betonowej (C 16/20) z oporem o wym. 30 x 15 cm + opór 10 x  17 cm. Dojazd do parkingu poprzez obniżony (światło 2 cm) krawężnik usytuowany w krawędzi jezdni ul. Stawowej. Nawierzchnia samych stanowisk postojowych - jak jezdni dojazdowo – manewrowej lecz z rozdziałem poprzecznym z kostki w kolorze czerwonym. Jezdnia dojazdowo – manewrowa szer. 6,00 m, stanowiska w układzie 90 ˚ o wym. 2,50 x 5,00 m.

Sprawdzenie warunku mrozoodporności:

- współczynnik miąższości dla KR-3 = 0,5

- granica przemarzania hz = 1,0 m

Wymagana grubość nawierzchni wynosi hz x 0,5 = 0,50 m

Zatem: 8 + 5 + 8 + 16 + 15 = 52 cm > 0,50 cm – warunek zachowany.

Spadki poprzeczne i podłużne jezdni i stanowisk postojowych  według rysunku nr 1 „Plan zagospodarowania terenu” oraz rys. nr 3 „przekroje konstrukcyjne” i rys. nr 4 „profile i przekroje przyłączy k.d.”.

Zjazdy na posesje – zjazdy w ciągu projektowanego chodnika szer. zmiennej od 4,00 m do 6,00 m wg rys. nr 1. Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm typu „HOLLAND” czerwonej, na warstwie cementowo – piaskowej gr. 5 cm (1:4). Podbudowa z kruszywa łamanego 40/63 mm gr. 16 cm po zagęszczeniu mechanicznym. Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. Obramowanie zjazdów od strony jezdni ul. Stawowej stanowi obniżony krawężnik najazdowy 15 x 22 cm, a od strony posesji obrzeże 8 x 30 cm  ustawione na warstwie cementowo – piaskowej. W ciągu chodnika zastosowano przenikanie warstw powierzchni zjazdów z powierzchnią chodnika (bez obramowania).

Zjazd istniejący do świetlicy wiejskiej do adaptacji. Istniejącą podbudowę należy dogęścić i ułożyć nawierzchnię z kostki brukowej. Krawężnik na zjeździe do wymiany na najazdowy.

Nawierzchnię zjazdu do wieży telefonicznej z drogowych płyt żelbetowych o wym. 1,5 x 3,0 m należy częściowo rozebrać i po wykonaniu zjazdu z kostki brukowej na szer. proj. chodnika, ponownie ułożyć część płyt, dostosowując ich powierzchnię do projektowanego zjazdu. Pozostałe płyty do zagospodarowania przez właściciela.

Chodnik – zaprojektowano chodnik przykrawędziowy szer. 2,00 m z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm typu „HOLLAND” w kolorze szarym. Kostka ułożona na warstwie wyrównawczej cementowo – piaskowej gr. 3 cm i warstwie kruszywa łamanego 40/63 mm gr. 12 cm po zagęszczeniu oraz naturalnego (piasku) gr.15 cm po zagęszczeniu. Obramowanie chodnika od strony jezdni stanowi krawężnik betonowy 15 x 30 cm (światło 12 cm) na ławie betonowej z oporem (C 16/20), a w terenie zielonym obrzeże 6 x 20 cm na warstwie piasku. Zamulenie spoin piaskiem.

Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni. Wysokość posadowienia krawężnika wg niwelety drogi (krawędzi jezdni).

3.6. Projektowane odwodnienie

W celu odwodnienia ½ jezdni ul. Stawowej i powierzchni projektowanego chodnika zaprojektowano odcinek tzw. rowu krytego – kanału deszczowego w miejsce istniejącego rowu otwartego.

Kanał z rur karbowanych Ø 400,  z polietylenu o dużej gęstości PEHD klasy SN 8. Odwodnienie jezdni ulicy i chodnika wpustami z zabudowanymi kratami  przejezdnymi . Wpusty typowe Ø 500 z osadnikiem, oznaczone na planie literą „W” , zabudowane przy projektowanym krawężniku.  Odprowadzenie wody przykanalikiem Ø 200/5,9  mm z rur litych PCW, ułożonych na podsypce piaskowej z odprowadzeniem do studni rewizyjnych. Kanał uzbrojony  w studnie rewizyjne Ø 1200 mm z włazem żeliwnym  klasy  B 125. Oznaczenie studni na planie literą „D”. Studnie z rur betonowych należy zabezpieczyć emulsją kationową  R6 jako warstwa podkładowa z pokryciem izolacją asfaltową.

Wlot do kanału w hekt. 0+00 poprzez przedłużenie istniejącego kanału Ø 400 za przystankiem PKS do studni „D1” (istniejąca ścianka wylotowa do rozebrania). Wylot projektowanego kanału do istniejącego kanału Ø 600 mm z rur betonowych, którego wlot zlokalizowany jest przed zjazdem do wieży telefonicznej w hekt. 1+67,25. Wlot uszczelnić betonem i pianką poliuretanową.

Dalsze odprowadzenie wody ww. kanałem Ø 600 i istniejącym rowem otwartym.

Przepust istniejący z rur karbowanych Ø 400 pod zjazdem do świetlicy wiejskiej adaptowany w niniejszy opracowaniu - pozostawić bez zmian. Rozebrać jedynie istniejące ścianki czołowe. Pozostałe przepusty pod zjazdami i ścianki oporowe przepustów do rozebrania.

Długość kanału stanowią :

-   rury karbowane PEHD Ø 400 SN 8  o długości L = 161,25 m ułożone na warstwie

podsypkowej  z pospółki gr. 20 cm po zagęszczeniu do  uzyskania wskaźnika  1,5.

-   rury lite z PCW  Ø 200 /5,9  L = 18,0 m , podsypka z piasku gr. 20 cm

-   studnie rewizyjne z kręgów  żelbetowych Ø 1200 mm szt. – 5

-   wpusty uliczne  Ø 500 z elementów betonowych z osadnikiem szt – 5

Trasa kanału przebiega w terenie zielonym, poza krawędzią projektowanego chodnika. Roboty ziemne dotyczą wykonania wykopu pod kanał, studnie rewizyjne i wpusty uliczne. Ułożenie kanału poprzedzone wykonaniem warstwy podsypkowej gr. 20 cm  z podbiciem rur obustronnie piaskiem uformowanym na <90°.

Przykrycie kanału obsypką  z piasku gr. min. 30 cm ponad wierzch rury i zagęszczeniu warstwami gr. 20 cm, pozostała zasypka gruntem  rodzimym z odkładu. Ilość robót ziemnych wg przedmiaru robót.

Analiza ścieków deszczowych dokonana dla powierzchni ½ jezdni i chodnika:

pow. jezdni: 235 x 2,75 = 646,25 m²

pow. chodnika i zjazdów: 227 x 2,00 = 454 m²

Wg wzoru :  Q = F x q x Ψ x ξ

F  -  powierzchnia zlewni

q  -  deszcz jednostkowy dla t = 10 min  q = 126 l/s ha występujący raz na dwa lata                 ψ  -  współczynnik spływu  0,80 dla pasa drogowego

ξ   -  współczynnik opóźnienia spływu  1,0

Q = 1100,25/10000 x 126 x 0,8 X 1,0 = 11,09 l/s

3.7. Roboty  ziemne

Brak klasycznych robót ziemnych przy robotach drogowych. Występujące roboty ziemne sprowadzają się do zasypania istniejącego rowu przydrożnego po prawej stronie jezdni do poziomu dna koryta pod chodnik. Pozostałe roboty to korytowanie pod warstwy konstrukcyjne parkingu i część chodnika przy samej jezdni (na istniejącym poboczu).

Ilość tych robót wyliczono w części przedmiarowej kosztorysu. Po wykonaniu chodnika i parkingu należy wyrównać teren przylegający, zahumusować warstwą gr. 5 cm i obsiać trawą.

Uwaga: W ramach wykopów należy dokonać ręcznych odkrywek istniejących kabli energetycznych, aby ustalić miejsce i głębokość ich zalegania. W miejscach pod nawierzchnią zjazdów na parking i do posesji kable zabezpieczyć rurami dzielonymi „AROT”. Należy ściśle przestrzegać uwag zawartych w opinii zespołu uzgodnień nr 216/2013 z dnia 13.05.2013 r.

3.8.  Bezpieczeństwo  i  ochrona  zdrowia.

Podstawa opracowania  -  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r  (Dz.U.  Nr  120 poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r)

3.8.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przewidywane  roboty budowlane :

- Wykopy  podłużne  w  zakresie  budowy  kanału Ø 400 mm, przyłączy Ø 200 mm ,

- Wykopy pod zabezpieczenie kabla energetycznego

- Wykopy i  budowa studni rewizyjnych Ø 1200 mm

- Wykopy i budowa  wpustów ulicznych Ø 500 mm

- Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne parkingu i chodnika

- Budowa parkingu i chodnika

3.8.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obiekty kubaturowe zlokalizowane poza pasem drogowym, w granicy pasa drogowego występują sieci :

- kable energetyczne eNA

- wodociąg w 150

- przyłącze k.s. 160 do bud. świetlicy

- odcinki kanałów deszczowych Ø 400 i Ø 600 mm

    - Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Bezpośrednie zagrożenie dla ludzi może stanowić budowa chodnika i zjazdów z ul. Stawowej w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Pozostałe roboty mogą być prowadzone na terenie zamkniętym, niedostępnym dla ludzi postronnych.

    - Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń

Przewidywane zagrożenia w czasie dokonywania rozbiórek sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki). Wykonywanie ukopów gruntu koparką, przemieszczenie gruntu w część nasypową  spycharką oraz transport   samochodami samowyładowczymi.   Zagrożenie bezpośrednie dla pracowników w rejonie pracy koparki, i ręcznych zagęszczarek przy zagęszczeniu podsypek i nasypów.  Wykonywanie  robót  ziemnych w  rejonie  zalegania  kabli  i  urządzeń energetycznych .

    - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdorazowo przed przystąpieniem do planowanych robót kierujący zespołem ludzi, winien przypomnieć i pouczyć o bezpiecznych zasadach i metodach pracy. Pouczenie winno dotyczyć przewidywanego zakresu robót, użytego sprzętu  i środków transportowych.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy „ Plan bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia”.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie  wykonywał pracy w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.

    - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  ziemnych  -  należy  wyznaczyć  w  terenie  tablicami  ostrzegawczymi  strefę  niebezpieczeństwa  w  rejonie  pracy  spycharek

i  koparek.  Oznaczenie  winno  być  czytelne  dla  robotników  jak  i  osób  przechodzących.  Operator  zobowiązany  jest  nadać  sygnał  dżwiękowy  ostrzegający  robotników  lub  przechodniów  będących  w  strefie  niebezpieczeństwa.  Na  kabinie  koparki  winien  być  umieszczony  wyrażny  napis  o  niebezpieczeństwie  przebywania  w  zasięgu  łyżki  koparki. Operatorowi  wolno  odejść  od  maszyny  budowlanej  po  jej  całkowitym  unieruchomieniu.

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  nawierzchniowych  -  wszelkie roboty nawierzchniowe winny być oznakowane wg  opracowanej organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy  wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeniu w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy  zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni  przed przystąpieniem do pracy, być zaopatrzeni w specjalne  maści ochronne dla rąk i twarzy. Podczas pracy powinni  przebywać w ubraniach i okularach ochronnych, oddychać przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie przy docinaniu kostek brukowych).