Zakład  Usług  Projektowych  i  Inwestycyjnych

„PROJBUD”

42-200  Częstochowa  ul. Armii  Krajowej  1/3

tel.510170940; e-mail: projbud1@poczta.onet.pl

## Faza  dokumentacji 	:   PROJEKT BUDOWLANY

CPV 45232411 – 6 „Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej”

CPV 45233140 – 2”Roboty drogowe”

CPV 45233161 – 5”Roboty budowlane w zakresie ścieżek dla pieszych”

### Inwestycja  :  	Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec

### (dz. nr ewid. 174; D 204 – k.m. 2, obręb Łysiec)

Lokalizacja  :       Łysiec, ul. Strażacka

Branża:				DROGOWA

Inwestor  :	                  	Gmina Starcza

ul. Gminna 4

42 – 261 Starcza

Projektował:  K. Smolis

Sprawdził:  inż. T. Klimczak

Częstochowa, maj 2013 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowany:

„ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI ŁYSIEC”

### (dz. nr ewid. 174 i D 204 -  k.m. 2, obręb Łysiec)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:						      SPRAWDZAJĄCY:

Zawartość  opracowania :

- Część  opisowa

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Zakres  opracowania

- Charakterystyka stanu istniejącego

- Projektowane zagospodarowanie

- Nawierzchnia i podbudowa

- Projektowane odwodnienie

- Roboty ziemne

3.8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Załączniki:

- Decyzja Nr 1 Wójta Gminy Starcza o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – pismo Nr 6730.5.2013 z dnia 22.03.2013 r.

- Opinia PZUDP w Częstochowie Nr 215/2013 z dnia 13.05.2013 r.

- Część  graficzna

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500

Rys. nr 2 - Profil podłużny chodnika wzdłuż ul. Strażackiej  w skali 1 : 50/500

Rys. nr 3 - Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych w skali 1 : 50/25

Rys. nr 4 – Przekroje poprzeczne –chodnik przy ul. Strażackiej w skali 1:100

Rys. nr 5 - Profil podłużny rowu krytego wzdłuż ul. Strażackiej w skali 1:50/500

Rys. nr 6 - Profil przyłączy kanalizacji deszczowej (wpustów ulicznych) w skali 1:50

Rys. nr 7 – Studnia rewizyjna k.d. Ø 1200 mm i wpust uliczny Ø 500 mm  w skali 1:40

- Opis techniczny

3.1.Podstawa  opracowania

-  Zlecenie inwestora i umowa

-  Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 500

-  Decyzja Nr 1 Wójta Gminy Starcza o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – pismo Nr

    - nia 22.03.2013 r.

-  Opinia PZUDP w Częstochowie Nr 215/2013 z dnia 13.05.2013 r.

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r  w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r )

-  Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000 r w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich

usytuowanie D.U. nr 63 z 2000 r)

-  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami)

-  Odwodnienie dróg wg PN – S – 02204

-  pomiary i inwentaryzacje sporządzone przez ZUP i I „Projbud” w Częstochowie

3.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowę chodnika jednostronnego szer. 1,50 m, przebudowę istniejącego rowu otwartego na rów kryty  na odcinku projektowanego chodnika oraz utwardzenie istniejących placów postojowo – manewrowych przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyśćcu.  Dotychczasowy i projektowany (w ramach projektu budowy ul. Strażackiej opracowanego przez Biuro Usługowo – Projektowe „WODOPROJEKT I” w 2012 roku)  spływ wody rowem otwartym nastąpi rowem krytym - kanałem rurowym.  Uzupełnieniem inwestycji jest projekt oświetlenia ulicznego w ramach oddzielnego opracowania.

3.3. Charakterystyka stanu istniejącego

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w m. Łysiec gmina Starcza na działkach

o nr ewid. 174 i D 204. Na działce 174 zlokalizowany jest budynek OSP w Łyścu wraz z placem manewrowo – postojowym o nawierzchni utwardzonej żużlem oraz destruktem pofrezowym. Działka nr 204 na odcinku projektowanego zagospodarowania to pas drogowy drogi gminnej ul. Strażackiej, w którym oprócz ulicy o nawierzchni gruntowej ulepszonej żużlem, zlokalizowany jest ogrodzony plac zabaw dla dzieci oraz wygrodzone boisko do plażowej piłki siatkowej. Jezdnia ulicy o szer. 4,00 m, pobocza obustronne o szer. 1,00 – 1,50 m,  rów na terenie zabudowy prawostronny szer. ~1,50 m do przepustu w hekt. 1 + 02,65. Na dalszym odcinku rów istniejący lewostronny. Po wschodniej stronie budynku OSP znajduje się plac manewrowo – postojowy o nawierzchni gruntowej wzmocnionej żużlem i destruktem. Zabudowa kubaturowa występuje jedynie na początku opracowania: sklep, budynek jednorodzinny nr 53 i bud. OSP.  Brak zadrzewienia terenu. Uzbrojenie istniejące to:- kabel energetyczny eN,  - przyłącze wodociągowe w 40 do bud. Nr 53 i OSP, - przyłącze k.s. 200 do bud. Nr 53

3.4. Projektowane zagospodarowanie

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu jest uzupełnieniem funkcji komunikacyjnej, opracowanej przez Biuro Usługowo – Projektowe „WODOPROJEKT I” w 2012 r.

W ramach inwestycji przewidziano:

- budowę odwodnienia w postaci rowu krytego (kanału deszczowego) z rur karbowanych

PEHD SN 8 Ø 400 mm ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi

- posadowienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wystających w świetle 12 cm:

• strona prawa od hekt. 0 + 20,0 do hekt. 1 + 20,87 (na zjazdach krawężnik betonowy

najazdowy o wym. 15 x 22 cm obniżony do 4 cm ponad krawędź jezdni ul. Strażackiej)

• strona lewa od hekt. 1 + 02,65 do hekt. 2 + 37,0 (na zjeździe na plac zabaw i boisko

krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15 x 22 cm obniżony do 2 cm ponad krawędź

jezdni ul. Strażackiej)

Uwaga: krawężnik lewostronny od hekt. 0 + 00 do hekt. 1 + 02,65 ujęto w opracowaniu

Pracowni „WODOPROJEKT I” z 2012 r.

Niweleta projektowanego krawężnika ściśle dostosowana do niwelety drogi (krawędzi jezdni) wg opracowania jw.

- budowę chodnika lewostronnego od hekt. 0 + 00 do hekt. 2 + 37,0 o nawierzchni

z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

- przebudowę istniejących placów postojowo – manewrowych przed budynkiem OSP –

Korytowanie, okrawężnikowanie i zmiana nawierzchni - utwardzenie betonową kostką

brukową gr. 8 cm.

Na całym odcinku istniejącego ogrodzenia placu zabaw dla dzieci , po wykonaniu chodnika, umocnienie istniejącej skarpy (likwidacja rowu otwartego) poprzez ułożenie wibroprasowanych ażurowych płyt betonowych o wym. 60 x 40 x 10 cm. Płyty ułożone na warstwie piaskowo – cementowej gr. 5 cm (1:4), po czym zamulone humusem i obsiane trawą. W końcowym odcinku opracowania należy przesunąć projektowany rów drogowy lewostronny poza projektowany wodociąg. Rów ten będzie pełnił rolę rowu stokowego, odetnie napływ wody na drogę z pobliskiego wzgórza tzw. góry łysieckiej. Powyższy odcinek rowu zakończony ścianką betonową z betonu C 20/25, stanowiącą wlot projektowanego rowu krytego z rur o Ø 400 mm.

3.5. Nawierzchnia i podbudowa

Place postojowo – manewrowe przy budynku OSP – zaprojektowano nawierzchnię jak dla ruchu KR – 1. Do sprawdzenia warunku mrozoodporności podłoża przyjęto występowanie gruntów wysadzinowych z grupy G3. Głębokość przemarzania dla omawianego regionu wynosi hz=1,0 m, stąd grubość wszystkich warstw nawierzchni winna wynosić 0,50 hz. W projekcie zastosowano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej typu „BEHATON” szarej gr. 8 cm na podsypce wyrównawczej cementowo – piaskowej gr. 5 cm.  Podbudowa pod kostkę z kamienia łamanego o frakcji 31,5/63 mm gr. 25 cm po zagęszczeniu mechanicznym warstwami 15 + 10 cm.  Podbudowa kamienna ułożona na warstwie kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm po zagęszczeniu. Obramowanie placów

krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 30 cm ustawionym na ławie betonowej (C 12/15) z oporem o wym. 30 x 15 cm + opór 10 x  17 cm. Dojazd do placów postojowo – manewrowych poprzez obniżony krawężnik najazdowy ujęty w opracowaniu Biura Usługowo – Projektowego „WODOPROJEKT I” w 2012 r.

Sprawdzenie warunku mrozoodporności:

- współczynnik miąższości dla KR-3 = 0,5

- granica przemarzania hz = 1,0 m

Wymagana grubość nawierzchni wynosi hz x 0,5 = 0,50 m

Zatem: 8 + 5 + 25 + 15 = 53 cm > 0,50 cm – warunek zachowany.

Spadki poprzeczne i podłużne placów według rysunku nr 1 „Plan zagospodarowania terenu”

oraz rys. nr 4 „przekroje poprzeczne”. W celu sprawniejszego odprowadzenia wody opadowej z placu po wschodniej stronie budynku OSP w kierunku zlokalizowanego wpustu, należy wykonać ściek podłużny szer. 30 cm poprzez obniżenie kostki brukowej o 2 cm poniżej powierzchni placu.

Powierzchnia dojazdów do placów - jak konstrukcja placów.

Chodnik – zaprojektowano chodnik przykrawędziowy z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm typu „HOLLAND” w kolorze czerwonym. Kostka ułożona na warstwie wyrównawczej cementowo – piaskowej gr. 3 cm i warstwie kruszywa naturalnego (piasku) gr. 10 cm po zagęszczeniu. Obramowanie chodnika od strony jezdni stanowi krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, a w terenie zielonym obrzeże 6 x 20 cm na warstwie piasku. Szerokość podstawowa chodnika 1,50 m ulega zmianie w bezpośrednim styku z budynkiem OSP. Tu szerokość jest zmienna i wynosi od 0,90 m do 3,00 m.  Przy budynku kostka przylega bezpośrednio do ściany (bez obrzeża). Zamulenie spoin piaskiem.

Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni. Wysokość posadowienia krawężnika ściśle wg niwelety drogi – opracowanie: Biuro Usługowo – Projektowe „WODOPROJEKT I” sierpień 2012 r.

Krawężnik uliczny – po stronie prawej od hekt. 0+20,00 do hekt. 1+20,87 należy ustawić krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem. Krawężnik w świetle 12 cm.

Ława betonowa z betonu C 12/15 o wym. 30 x 15 cm + opór 10 x 17 cm. Szczegóły wg rys. nr 3.

3.6. Projektowane odwodnienie

Projektowane zagospodarowanie w istniejącym pasie drogowym i brak miejsca na lokalizację rowów otwartych na omawianym odcinku, wymusiło zaprojektowanie odwodnienia poprzez zastosowanie rowu krytego  – kanału deszczowego.

Kanał z rur karbowanych Ø 400,  z polietylenu o dużej gęstości PEHD klasy SN 8. Odwodnienie jezdni ulicy, chodnika i placu postojowo manewrowego po stronie wschodniej budynku OSP wpustami z zabudowanymi kratami  przejezdnymi . Wpusty typowe Ø 500 z osadnikiem, oznaczone na planie literą „W” , zabudowane przy projektowanym krawężniku.  Odprowadzenie wody przykanalikiem Ø 200/5,9  mm z rur litych PCW, ułożonych na podsypce piaskowej z odprowadzeniem do studni rewizyjnych. Kanał uzbrojony  w studnie rewizyjne Ø 1200 mm z włazem żeliwnym  klasy  D 400 w jezdni i B 125 w chodniku. Oznaczenie studni na planie literą „D”. Studnie z rur betonowych należy zabezpieczyć emulsją kationową  R6 jako warstwa podkładowa z pokryciem izolacją asfaltową. Wlot do kanału poprzez ściankę wlotową z betonu wylewanego C 20/25 zlokalizowaną w terenie za

istniejącym boiskiem do piłki siatkowej. Wlot do kanału zabezpieczyć kratą z prętów stalowych Ø 20 mm. Zakończenie kanału w hekt. 0+21,0 ścianką wylotową z betonu C 20/25

wg rys. szczegółowego nr 3. Dalsze odprowadzenie wody istniejącym rowem otwartym, przewidzianym do pogłębienia i umocnienia na odcinku  długości L = 20 m od wylotu. Skarpy i dno wzmocnione płytami ażurowymi wibroprasowanymi o wym. 60 x 40 x 10 cm . Płyty ułożone na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm . Otwory płyt wypełnione humusem i obsiane trawą.

Długość kanału stanowią :

-   rury karbowane PEHD Ø 400 SN 8  o długości L = 178,20 m ułożone na warstwie

podsypkowej  z pospółki gr. 20 cm po zagęszczeniu do  uzyskania wskaźnika  1,5.

-   rury lite z PCW  Ø 200 /5,9  L = 20,8 m , podsypka gr. 15 cm

-   studnie rewizyjne z kręgów  żelbetowych Ø 1200 mm szt. – 7

-   wpusty uliczne  Ø 500 z elementów betonowych z osadnikiem szt – 7”

Trasa kanału na odcinku D1 – D3 – D4 przebiega w jezdni ul. Strażackiej natomiast na dalszym odcinku tj. D4 – D7 zlokalizowana jest w projektowanym chodniku. Roboty ziemne dotyczą wykonania wykopu pod kanał, studnie rewizyjne i wpusty uliczne.Ułożenie kanału poprzedzone wykonaniem warstwy podsypkowej gr. 15 cm (przyłącza i przykanaliki),  20 cm

kanału zasadniczego z podbiciem rur obustronnie piaskiem uformowanym na <90°.

Przykrycie kanału obsypką  z piasku gr. min. 30 cm ponad wierzch rury i zagęszczeniu warstwami gr. 20 cm, pozostała zasypka gruntem  rodzimym z odkładu. Ilość robót ziemnych wg przedmiaru robót.

Analiza ścieków deszczowych dokonana dla powierzchni placów manewrowo – postojowych oraz jezdni z chodnikiem na odcinku budowy chodnika:

pow. placów – 9,675 x 15,20 + 12,30 x 32,85 + 9,00 x 14,70 = 683,42 m²

pow. jezdni: 241 x 5,00 = 1205 m²

pow. chodnika: 13,05 x 1,50 + 3,00 x 8,00 +(0,90 + 1,50) x 0,5 x 31 + 2,50 x 7,50 + (237,0 – 102,65 – 10,0) x 1,50 + 4,50 x 9,0 = 326,55 m²

Wg wzoru :  Q = F x q x Ψ x ξ

F  -  powierzchnia zlewni

q  -  deszcz jednostkowy dla t = 10 min  q = 126 l/s ha występujący raz na dwa lata                 ψ  -  współczynnik spływu  0,80 dla pasa drogowego

ξ   -  współczynnik opóźnienia spływu  1,0

Q = 2214,97/10000 x 126 x 0,8 X 1,0 = 22,3 l/s

3.7. Roboty  ziemne

Ilość robót ziemnych wyliczono metodą przekrojów poprzecznych i zestawiono w formie tabelarycznej. Występujące roboty to wykopy w ilości  194 m³ pod place postojowo – manewrowe, chodnik i rów za istniejącym boiskiem do plażowej piłki siatkowej. Nasypy w ilości 36 m³  związane są z chodnikiem, przebiegającym po śladzie istniejącego rowu przydrożnego (przekrój 8 – 8 do 10 – 10 rys. nr 4). Wykopy pod kanał deszczowy (rów kryty) i korytowanie pod place postojowo – manewrowe i częściowo pod chodnik ujęto w części przedmiarowej kosztorysu. Nadmiar gruntu do wywozu: 194 – 36 = 158 m³.

Uwaga: W ramach wykopów należy dokonać ręcznych odkrywek istniejącego kabla energetycznego, aby ustalić miejsce i głębokość jego zalegania. W miejscach pod nawierzchnią placów postojowo – manewrowych kabel zabezpieczyć rurami dzielonymi „AROT”. Należy ściśle przestrzegać uwag zawartych w opinii zespołu uzgodnień nr 215/2013 z dnia 13.05.2013 r.

3.8.  Bezpieczeństwo  i  ochrona  zdrowia.

Podstawa opracowania  -  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r  (Dz.U.  Nr  120 poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r)

3.8.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przewidywane  roboty budowlane :

- Wykopy  podłużne  w  zakresie  budowy  kanału Ø 400 mm, przyłączy Ø 200 mm , odcinka rowu otwartego

- Wykopy pod zabezpieczenie kabla energetycznego

- Wykopy i  budowa studni rewizyjnych Ø 1200 mm

- Wykopy i budowa  wpustów ulicznych Ø 500 mm

- Wykopy pod warstwy konstrukcyjne placów postojowo – manewrowych i chodnika

- Budowa placów i chodnika

- Ułożenie krawężnika

- Budowa ścianek wlotowej i wylotowej rowu krytego

- Udrożnienie odcinka rowu istniejącego, nadanie spadku i umocnienie dna i skarp rowu

3.8.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obiekty kubaturowe zlokalizowane poza pasem drogowym, w granicy pasa drogowego występują sieci :

- kanalizacja sanitarna przyłącze Ø 200 mm

- przyłącza sieci wodociągowej

- kabel energetyczny

- zjazdy na posesje gruntowe nieulepszone i ulepszone

- ogrodzony plac zabaw dla dzieci

- ogrodzone boisko do plażowej piłki siatkowej

- place postojowo – manewrowe przy bud. OSP o nawierzchni ulepszonej żużlem

paleniskowym

    - Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Bezpośrednie zagrożenie dla ludzi może stanowić budowa chodnika i zjazdów w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni ul. Strażackiej oraz budowa kanału deszczowego w jezdni. Pozostałe roboty mogą być prowadzone na terenie wygrodzonym, niedostępnym dla ludzi postronnych.

    - Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń

Przewidywane zagrożenia w czasie dokonywania rozbiórek nawierzchni utwardzonych sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki). Wykonywanie ukopów gruntu koparką, przemieszczenie gruntu w część nasypową  spycharką oraz transport   samochodami samowyładowczymi.   Zagrożenie bezpośrednie dla pracowników w rejonie pracy koparki i ręcznych zagęszczarek przy zagęszczeniu podsypek i nasypów.  Wykonywanie  robót  ziemnych w  rejonie  zalegania  kabli  i  urządzeń energetycznych .

    - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdorazowo przed przystąpieniem do planowanych robót kierujący zespołem ludzi, winien przypomnieć i pouczyć o bezpiecznych zasadach i metodach pracy. Pouczenie winno dotyczyć przewidywanego zakresu robót, użytego sprzętu  i środków transportowych.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy „ Plan bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia”.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie  wykonywał pracy w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.

    - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  ziemnych  -  należy  wyznaczyć  w  terenie  tablicami  ostrzegawczymi  strefę  niebezpieczeństwa  w  rejonie  pracy  spycharek

i  koparek.  Oznaczenie  winno  być  czytelne  dla  robotników  jak  i  osób  przechodzących.  Operator  zobowiązany  jest  nadać  sygnał  dżwiękowy  ostrzegający  robotników  lub  przechodniów  będących  w  strefie  niebezpieczeństwa.  Na  kabinie  koparki  winien  być  umieszczony  wyrażny  napis  o  niebezpieczeństwie  przebywania  w  zasięgu  łyżki  koparki. Operatorowi  wolno  odejść  od  maszyny  budowlanej  po  jej  całkowitym  unieruchomieniu.

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  nawierzchniowych  -  wszelkie roboty nawierzchniowe winny być oznakowane wg  opracowanej organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy  wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeniu w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy  zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni  przed przystąpieniem do pracy, być zaopatrzeni w specjalne  maści ochronne dla rąk i twarzy. Podczas pracy powinni  przebywać w ubraniach i okularach ochronnych, oddychać przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie przy docinaniu kostek brukowych).