# Zakład  Usług  Projektowych  i  Inwestycyjnych3

# „PROJBUD”

# 42 – 200  Częstochowa, Al. Armii  Krajowej  1/3

# tel. 510170940, e-mail: projbud1@poczta.onet.pl

# Faza  dokumentacji:	   PROJEKT  BUDOWLANO –

# WYKONAWCZY

CPV 45233120 – 6

Inwestycja:                 REMONT DROGI GMINNEJ

ul. RÓWNOLEGŁA

dł.  km 0 + 370

(dz. Nr ewid. 193; 192; 44/4; 44/20; 44/35; 43/4 79/2;

198/1; 198/5; 197/22; 177/2

# Lokalizacja:			m.   KLEPACZKA

Branża:			DROGOWA

Inwestor:           		Gmina Starcza

ul. Gminna 4

42 – 261 Starcza

# Projektował:  K. Smolis

# Częstochowa,  kwiecień 2014 r

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowany:

„Remont drogi gminnej ul. Równoległej dł. 370 mb

w m. Klepaczka „

(dz.Nr.ewid. 193; 192; 44/4; 44/20; 44/35; 43/4; 79/2; 198/1; 198/5;197/22;177/2)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

# Zawartość  opracowania

- Część  opisowa

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Przedmiot opracowania

- Lokalizacja

- Charakterystyka  istniejącej zabudowy

- Projektowany remont

- Profil podłużny

- Nawierzchnia i podbudowa

- Odwodnienie

- Roboty ziemne

4.0 . Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Załączniki:

- Uprawnienia budowlane projektanta

- Zaświadczenie o przynależności do OIIB

- Część  graficzna

Orientacja w skali 1 : 20 000

Rys. Nr 1  -  Plan  sytuacyjno-wysokościowy   w skali 1: 500

# Rys. Nr 2  -  Profil podłużny odcinka  A - A1 - A2 w skali  1:50/500

Profil podłużny odcinka  A1 - B w skali 1:50/500

# Rys. Nr 3  -  Przekroje konstrukcyjne  nawierzchni drogi w skali 1 : 50

Rys. Nr 4 -  Przepusty – przebudowa (udrożnienia) w skali 1 : 50

Rys. Nr 5 -  Przepusty – przebudowa w skali 1 : 50

Rys. Nr 6 -  Przekroje poprzeczne  w skali  1 : 100

# Przedmiot  opracowania

3.Opis  techniczny

- Podkład geodezyjny w skali 1:500  Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Częstochowie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  dnia 2 marca 1999 r

w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U.Nr 43 poz. 430).

- Drogi samochodowe „Odwodnienie dróg”  PN – S – 02204

- „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”  -  Instytutu Badawczego Dróg i Mostów  ( wg Zarządzenia  Nr 4  Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych  z dnia 23 lutego 2001 r)

- Badania i opinia geotechniczna opracowana przez "GEOPROJEKT ŚLĄSK"  dla terenu objętym budową sieci  wodociągowej i budowy ujęcia i stacji uzdatniania  w m. Klepaczka

- Wytyczne inwestora

- Pomiary uzupełniające i inwentaryzacje urządzeń drogowych  sporządzone przez zespół projektowy ZUPiI „Projbud”.

- Przedmiot  opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi o nawierzchni gruntowej częściowo

wzmocnionej, odbudowa  urządzeń  drogowych (przepusty)  i udrożnienia istniejących

rowów.

3.3. Lokalizacja

Istniejąca droga zlokalizowana  w m. Klepaczka.  Droga dojazdowa do istniejących gruntów rolnych i dojazd do zabudowy mieszkalnej m. Klepaczka. Tereny przylegające zostały zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania, przekształcone pod  zabudowę mieszkalną i rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody.

3.4. Charakterystyka istniejącej zabudowy

Istniejąca droga o nawierzchni gruntowej, częściowo  wzmocniona żużlem paleniskowym. Szerokość nawierzchni  zmienna od 3,00 do 5, 00 m.  Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczenia, na odcinku A - A1 -A2  wynosi 9,20 m , na odcinku A1 - B szer. 9,50 m. Brak zabudowy kubaturowej, zadrzewienia i uzbrojenia sieciowego terenu. Teren częściowo odwodniony istniejącym rowem na odcinku  A1 – B, na pozostałym odcinku ślady rowu

do odnowy i udrożnienia. Urządzenia drogowe to istniejące przepusty rurowe zlokalizowane pod istniejąca drogą  o Ø 500 – 700 cm. Brak poboczy i spadków jednoznacznych dla spływu wód opadowych.

# Warunki gruntowo-wodne wg. opinii geotechnicznej dla wodociągu i ujęcia wody

Grunt zróżnicowany w postaci warstw glin pylastych i zwięzłych przewarstwionych piaskiem

pylastym. Warstwę przypowierzchniową stanowią grunty pylasto gliniaste warstwowane

domieszką humusu. Całość osadów pokrywa warstwa gleby gr. 0,5 – 0,8 m głębiej gliny

zwięzłe. Zagęszczenie warstw zróżnicowane od  Is-0,63 do Is-0,73

Woda gruntowa na głębokości 0,70 do 2,0 m. Przy wzmożonych opadach należy się liczyć

z podniesieniem poziomu o ok. 0,5 m.

3.5. Projektowany  remont

Planowany remont obejmuje wykonanie jezdni z dostosowaniem do ruchu kołowego o

parametrach  KR- 1, remont istniejących przepustów rurowych poprzez wymianę rur i

wykonania wlotów (ścianki czołowe) przepustów. Udrożnienia rowów i wykonanie nowych

na odcinku A-A1-A2

3.6. Profile podłużne

Profil podłużny odcinka  A – A1 – A2 wyniesiony ponad istniejący teren o spadku

minimalnym  0,3 do maksymalnego 1%. Profil (niweleta) odcinka  A1 – B od 0,3 do 0,85%.

Pod względem wysokościowym profil dowiązano do rzędnych krawędzi istniejącej jezdni

drogi powiatowej Łysiec – Starcza i przepustów istniejących.

3.7. Nawierzchnia i podbudowa

# Ustalenia obciążenia ruchem drogi i wyznaczenie jej kategorii ruchu wg  Katalogu

# Typowych Konstrukcji Nawierzchni  podatnych:

Przewidywany średni ruch  pojazdów ciężkich w przekroju drogi o dwóch pasach ruchu, w

dziesiątym  roku  eksploatacji  wynosi  50 przy zakładanej strukturze pojazdów ciężkich :

- Samochody ciężarowe bez przyczep  30%

- Samochody ciężarowe z przyczepami 20% (założono do 8% udziału pojazdów o obciążeniu osi  115 kN)

- Autobusy  2 %

Poziom swobodnego zwierciadła wody, średnio  0,7 m poniżej terenu przylegającego. Grunt w podłożu w postaci zróżnicowanej : pylasto-gliniaste oraz nasypowe

Przeliczenie pojazdów ciężkich na osie obliczeniowe 100 kN :

- Pojazdy ciężarowe bez przyczep :  50 x 0,30 x 0,109 = 1,6

- Pojazdy ciężarowe z przyczepami  :  50 x 0,20 x 1,950 = 19,5

- Autobusy    50 x 0,02 x 0,594 = 0,6

- Współczynnik  (1 wynosi  0,5

Suma osi obliczeniowych :  L = (1,6+19,5+0.6) x 0,5 = 10,8 - 11 osi obl./pas/dobę. Odpowiada to kategorii  KR 1 przy nacisku  100 kN/oś.

Projektowana podbudowa dwuwarstwowa gr.28 cm zagęszczana warstwami (8 + 20 cm) z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie. Warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm . Podbudowa zagęszczona Is – 1,00 i pierwotnego modułu E2-100 MPa oraz uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie większego   E2 =  2,2.

Sprawdzenie warunku mrozoodporności : rzeczywista grubość warstw projektowanych wynosi :  8 + 28 + 30 = 66 cm i jest większa od wymaganej grubości dla gruntu  G2

hz  =  45 cm <  66 cm.

# Zaprojektowano  jezdnię o  konstrukcji :

Na całej długości projektowanego remontu nawierzchnia dwuwarstwowa z betonu asfaltowego grysowego. Warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu o frakcji 0/8 mm ,warstwa wiążąca  gr. 4 cm o frakcji 0/16 mm. Powiązanie międzywarstwowe   poprzez skropienie emulsją asfaltową. Szerokość jezdni 5,00 m i poboczy obustronnych 2 x 1,0 m wzmocnionych warstwą kruszywa . Krawędzie jezdni obudowane krawężnikiem drogowym o wymiarach 12 x 25 cm licowane z  krawędzią jezdni. Krawężnik ułożony na ławie betonowej o wym. 15 x 27 + opór 15 x 10 cm. Nawierzchnia zagęszczona do ls > 1,0 i wtórnego modułu

odkształcenia  E2 > 100 MPa. Jezdnia o spadku jednostronnym 2% i poboczy 6%.

3.8. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe  projektowanymi spadkami poprzecznymi w kierunku pobocza

i rowu istniejącego. Istniejący rów  o dnie udrożnionym  ze spadkiem podłużnym w kierunku

istniejących przepustów. Dalszy odpływ istniejącym ciekiem w kierunku drogi powiatowej.

Istniejące obiekty drogowe to :

w hekt. 0+01,8 przepust rurowy Ø 500 pod zjazdem dł. 6 m zostaje przedłużony do 14,60m

w hekt. 0+52,4 przepust Ø 700 zostaje przebudowany na Ø 800 z obustronnymi ściankami

czołowymi. Na odcinku  A1 – B  w hekt. 0+-4,40 przepust Ø 300 do przebudowy na Ø 400

W hekt. 0+92,85 i hekt. istniejący przepust Ø 2 x  500 dł. 6,0 m zostaje przebudowany z

usytuowaniem  pod  < 60° do osi drogi. W  hekt. 2+34,5 istniejący przepust Ø 2 x 600 zostaje

przedłużony do 8,70 m (łącznie ze ściankami).  Odcinek  A – A 1 – A2 projektowany rów

strony prawej od hekt. 0+10 do 1+33 . Odcinek A1 – B istniejący rów do udrożnienia przy

zachowaniu istniejącego spadku. Na odcinku  A1 – B od istniejącego przepustu Ø 800 do

podwójnego 2 x 500 mm dno rowu i skarpy umocnione płytą ażurową  o wym. 60 x 40 x 10

cm  na warstwie cementowo-piaskowej gr. 10 cm . Otwory płyty wypełnione humusem.

Rury przepustowe z rur karbowanych PEHD. Odwodnienie warstwy odsączającej sączkami

poprzecznymi do rowów otwartych  w odległościach co 10 m. Sączki szerokości 40 cm ,

wypełnione kruszywem i tłuczniem (0/31,5).  Skarpy i dna rowów w obrębie przepustów

(wloty i wypływy) wzmocnione prefabrykatem betonowym typu „dybel” o wym. 49 x 30 x15

cm na warstwie cementowo-piaskowej gr. 10 cm.

3.9. Roboty  ziemne i rozbiórki

Projektowane roboty ziemne to wymiana poprzez korytowanie gruntu rodzimego na

szerokości projektowanej podbudowy. Ilość robót wg wyliczenia w przedmiarze robót.

# Uwagi końcowe:

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. Roboty prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, odpowiednimi normami, przy zachowaniu przepisów BHP. Teren budowy oznakować i zabezpieczyć.

4,0. Informacja  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

.Projektowane roboty  budowlane  dotyczą :

- wykonanie  robot ziemnych przy korytowaniu i pogłębienia rowów

- wykonaniu warstwy odsączającej

- wzmocnienie istniejącej podbudowy warstwą tłucznia

- wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego

- przebudowy istniejących  przepustów drogowych

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  ziemnych  -  należy  wyznaczyć  w  terenie  tablicami  ostrzegawczymi  strefę  niebezpieczeństwa  w  rejonie  pracy  spycharek,  zgarniarek  i  koparek.  Oznaczenie  winno  być  czytelne  dla  robotników  jak  i  osób  przechodzących.  Operator  zobowiązany  jest  nadać  sygnał  dżwiękowy  ostrzegający  robotników  lub  przechodniów  będących  w  strefie  niebezpieczeństwa.  Na  kabinie  koparki  winien  być  umieszczony  wyraźny  napis  o  niebezpieczeństwie  przebywania  w  zasięgu  łyżki  koparki. Operatorowi  wolno  odejść  od  maszyny  budowlanej  po  jej  całkowitym  unieruchomieniu.

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  nawierzchniowych  -  wszelkie roboty nawierzchniowe winny być oznakowane wg  opracowanej organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy  wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeniu w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy  zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni  przed przystąpieniem do pracy, być zaopatrzeni w specjalne  maści ochronne dla rąk i twarzy. Podczas pracy powinni  przebywać  w  ubraniach  i  okularach  ochronnych,  oddychać  przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie w oparach gorącego  bitumu). Bitum z rąk lub twarzy zmywać oczyszczoną naftą lub  olejem rafinowanym. Zabezpieczenie rąk przed skaleczeniem , rękawicami ochronnymi wzmocnione dermą lub skórą.