| GMINA STARCZA ul. Gminna 4 40-261 STARCZA | Wykonawca: WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU |
| --- | --- |

# PRZEDMIAR  ROBÓT

# CPV: 45233142-6

Nazwa budowy                  PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

# ULICY ZDROWEJ  I ULICY STAWOWEJ

# w m. Własna

# Adres budowy:                   Własna ul. Zdrowa i ul. Stawowa

Rodzaj robót:                                   DROGOWE

# Nazwa i adres jednostki opracowujący  kosztorys :

# Zakład Usług  Projektowych i Inwestycyjnych  „PROJBUD”

42-200 Częstochowa ul. Armii Krajowej 1/3

# Sporządził : mgr Waldemar  Czekała

Częstochowa, wrzesień  2015 r

Ogólna charakterystyka robót – przebudowa  dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna

1.  Podstawa  opracowania

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 08.06.2004 Nr 130 poz. 1389)

- Charakterystyka  obiektu – stan istniejacy

Ulica Zdrowa zlokalizowana pomiędzy drogą powiatową  Łysiec-Własna-Rudnik Wielki (od strony zachodniej) z zakończeniem na skrzyżowaniu  drogi gminnej ul. Nadrzeczna (od strony wschodniej). Pas drogowy o szer. 12,0 do 14,0 m obustronnie wygrodzony. Zabudowa wolnostojąca parterowa - obustronna. Teren uzbrojony w sieci :

-  kanalizacja sanitarna Ø 150 + przyłącza Ø 40

-  sieć wodociągowa Ø 160 i Ø 90 + przyłącza Ø 40 mm

-  sieć gazowa Ø 100 + przyłącza

-  sieć kablowa telefoniczna

-  sieć napowietrzna energetyczna

-  sieć  kablowa Wn

Istniejące obiekty drogowe :

w km 0+140,6  przepust Ø 500,

w km 0+788,19  most płytowo-żelbetowy o wym. 13,70 x 7,20  m o szer. nawierzchni 5,00 m z obustronnymi poboczami szer. 1,10 o naw. gruntowej.

Zadrzewienie sporadyczne zlokalizowane w granicy pasa drogowego.

Ulica Stawowa zlokalizowana pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Nadrzeczną i Zdrową z zakończeniem na granicy gmin Starcza - Poczesna (część zachodnia gminy Starcza). Jezdnia szer. 6,0 do 5,20 m o nawierzchni bitumicznej z poboczem szer. 1,0 do 1,7 m. Pas drogowy szer. 12,0 - 13,0 m. Droga  po stronie zachodniej obudowana chodnikiem szer. 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy utwardzone brukiem. Teren uzbrojony w sieci :

- sieć wodociągowa Ø 150 mm

- sieć kanalizacji deszczowej Ø 400 mm

- sieć energetyczna eNA

Istniejące obiekty drogowe to w km 0+198 most płytowo-żelbetowy o wym. 16,20 x 6,80 m o nawierzchni  bitumicznej szer. 5,00 m i poboczami  gruntowymi obustronnymi szer. 0,90 m. Zabudowa sporadyczna parterowa. Odwodnienie częściowo wpustami istniejącymi i rowem jednostronnym ze spadkiem w kierunku rzeki Kamieniczanka.

Stan projektowany :

Ul. Zdrowa  dł, 1140,28 m

Projektowane zagospodarowanie terenu wykonano w  granicy istniejącego pasa drogowego od km 0+000 do 1+140,28  (zakończenie na  dokonanej przebudowie w latach 2010 r ). Projektowana  przebudowa dotyczy  :

-  adaptację istniejącego chodnika szer. 2,70  na odcinku  od km 0+000 do

0+075,32 po stronie północnej jezdni (strona lewa),

-  poszerzona jezdnia do szerokości  5,50 m.

-  projektowany chodnik szer. 2,50 m z możliwością korzystania przez rowerzystów

od km 0+000 do 1 + 140,28 o nawierzchni z kostki brukowej po stronie

południowej,

-  zjazdy na posesje  strony południowej (strona prawa) w szerokościach istniejących

bram , o nawierzchni brukowej (kostka) i krawężnikach obniżonych najazdowych,

-  pobocze strony północnej (strona lewa) wzmocniona warstwą kruszywa na szer.

1,00 m  na całej długości drogi,

-  wjazdy na posesje i przylegających gruntów w szerokościach  istniejących

przepustów, wzmocnione warstwą  kruszywa z rozbiórek (kruszywo z frezowania

nawierzchni bitumicznej).

-  Rozbiórka istniejących przepustów pod  zjazdami  strony południowej

-   Przebudowa przepustów rurowych o zróżnicowanych przekrojach od  Ø 200 do

400  mm  z jednoczesnym udrożnieniem dna rowów

Ul. Stawowa  dł. 260,26 m

Projektowane zagospodarowanie na odcinku od km  0+00 do 0+260,26 dotyczy wykonania :

-  odcinka chodnika (przedłużenie istniejącego) szer. 1,50 m o naw. z kostki brukowej

do zlokalizowanego przystanku autobusowego  (peron) po stronie północno-

wschodniej,

- adaptację istniejącego chodnika szer. 2,00 m na odcinku od km 0+000 do 0+187,58

-  adaptację istniejących zjazdów o nawierzchniach z kostki brukowej,

-  przebudowę  nawierzchnię jezdni do szer. 5,50 m  z dostosowaniem konstrukcji do

kategorii ruchu KR 3.

-  wzmocnienie istniejącego pobocza  na szer. 1,00 m warstwą kruszywa z rozbiórek,

-  udrożnienie dna rowu istniejącego jak i obustronnych skarp, nadanie spadku

podłużnego w kierunku rzeki "Kamieniczanka"

3.Dane  wyjściowe do kosztorysowania

Przyjęto  do  przewidywanych  warunków  miejscowych :

- grunt   III-IV

- roboty  ziemne  podstawowe  wykonywane  mechanicznie  spycharką  100 KM  i  koparką  o  poj. naczynia  0,15 – 0,40 m3

- środki  transportowe  samochody  samowyładowcze  5 – 10  ton

- nadwyżka gruntu do wywozu na odległość do 5 km

4. Podstawa wyliczenia  norm

KNR 2-31 ,  KNR 2-01,  2-18, AT-4

# PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. I. ROZBIÓRKI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0803-01-050 D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - zjazd bud. nr 2 krotność= 1,00 | m2 | 16,50 |
| 1. | 5,0 * 3,30 |  |  |  | 16,50 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-01-040 D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 30 cm krotność= 1,00 | m | 361,00 |
| 1. | wjazd na posesję bud. Nr 2: |  |  |  |  |
| 2. | 10,0 |  |  |  | 10,00 |
| 3. | zjazd bud. nr 4 i 6 |  |  |  |  |
| 4. | 15,0 |  |  |  | 15,00 |
| 5. | zjazd na działkę 36/5 : |  |  |  |  |
| 6. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 7. | bud. nr 30 : |  |  |  |  |
| 8. | 6,50 |  |  |  | 6,50 |
| 9. | bud. nr 32 + dz. nr 47/2 : |  |  |  |  |
| 10. | 25,0 |  |  |  | 25,00 |
| 11. | dz.nr 48 : |  |  |  |  |
| 12. | 5,0 |  |  |  | 5,00 |
| 13. | zjazd bud.Nr 40 + dz.nr 50/6 :+ bud,42: |  |  |  |  |
| 14. | 27,50 |  |  |  | 27,50 |
| 15. | bud. nr 46 + 48: |  |  |  |  |
| 16. | 14,50 |  |  |  | 14,50 |
| 17. | bud. Nr 52 + 54 : |  |  |  |  |
| 18. | 25,0 |  |  |  | 25,00 |
| 19. | dz. nr 111/1 + bud. nr 62 : |  |  |  |  |
| 20. | 4,50 + 6,0 |  |  |  | 10,50 |
| 21. | bud. nr 64 : |  |  |  |  |
| 22. | 6,50 |  |  |  | 6,50 |
| 23. | bud. nr 70 : |  |  |  |  |
| 24. | 6,50 |  |  |  | 6,50 |
| 25. | zjazdy strony lewej ulicy Zdrowa |  |  |  |  |
| 26. | zjazd do nieruchomości nr 20/2: |  |  |  |  |
| 27. | 12,50 |  |  |  | 12,50 |
| 28. | działka nr 22/1 , bud. nr 9 : |  |  |  |  |
| 29. | 5,0 |  |  |  | 5,00 |
| 30. | bud. nr 15 : |  |  |  |  |
| 31. | 12,0 |  |  |  | 12,00 |
| 32. | bud. nr 17 + obudowa studni rew. : |  |  |  |  |
| 33. | 7,0 + 2,0 |  |  |  | 9,00 |
| 34. | zjazd na działkę nr 26/4 : |  |  |  |  |
| 35. | 5,0 |  |  |  | 5,00 |
| 36. | zjazd bud. Nr 19 - 21 : |  |  |  |  |
| 37. | 13,0 |  |  |  | 13,00 |
| 38. | zjazd bud. Nr 23; 27-29: |  |  |  |  |
| 39. | 4,50 + 10,0 |  |  |  | 14,50 |
| 40. | zjazd bud. 31 + 33 : |  |  |  |  |
| 41. | 6,0 + 6,50 |  |  |  | 12,50 |
| 42. | zjaz bud. Nrr 35 + działka nr 33/3 : |  |  |  |  |
| 43. | 12,60 |  |  |  | 12,60 |
| 44. | zjazd bud. Nr 41 ; 45 ; |  |  |  |  |
| 45. | 4,20 + 4,20 |  |  |  | 8,40 |
| 46. | zjazd na działkę nr 98/4 |  |  |  |  |
| 47. | 9,50 |  |  |  | 9,50 |
| 48. | przebudowa rowu chłonnego: |  |  |  |  |
| 49. | 11,30 |  |  |  | 11,30 |
| 50. | zjazd bud. Nr 49 + droga gruntowa: |  |  |  |  |
| 51. | 11,50 |  |  |  | 11,50 |
| 52. | zajzd bud. Nr 51 ; 53 : |  |  |  |  |
| 53. | 7,10 + 6,50 |  |  |  | 13,60 |
| 54. | zjazd bud. Nr 53 + działka nr 101/1 |  |  |  |  |
| 55. | 5,50 |  |  |  | 5,50 |
| 56. | bud. Nr 69 : |  |  |  |  |
| 57. | 12,0 |  |  |  | 12,00 |
| 58. | działka nr 87/1 + droga : |  |  |  |  |
| 59. | 10,0 |  |  |  | 10,00 |
| 60. | bud. nr 73 + 75 : |  |  |  |  |
| 61. | 7,60 + 5,50 |  |  |  | 13,10 |
| 62. | działka nr 89 + bud. Nr 83 : |  |  |  |  |
| 63. | 5,0 + 7,0 |  |  |  | 12,00 |
| 64. |  |  |  |  | ------------- |
| 65. | Suma |  |  |  | 361,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-01-040 D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm krotność= 1,00 | m | 259,60 |
| 1. | zjazd do bud. Nr 8 + 10 + 12 |  |  |  |  |
| 2. | 20,5 |  |  |  | 20,50 |
| 3. | bud. nr 14: |  |  |  |  |
| 4. | 5,50 |  |  |  | 5,50 |
| 5. | bud. nr 16 : |  |  |  |  |
| 6. | 7,0 |  |  |  | 7,00 |
| 7. | bud. 26 + 28 : |  |  |  |  |
| 8. | 6 + 6 |  |  |  | 12,00 |
| 9. | dz. nr 49/6 : |  |  |  |  |
| 10. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 11. | bud. nr 44 : |  |  |  |  |
| 12. | 5,50 |  |  |  | 5,50 |
| 13. | bud. Nr 54 : |  |  |  |  |
| 14. | 7,0 |  |  |  | 7,00 |
| 15. | bud. nr 58 : |  |  |  |  |
| 16. | 6,0 + 5,50 |  |  |  | 11,50 |
| 17. | bud. nr 66 + 68 : |  |  |  |  |
| 18. | 6,50 + 6,50 |  |  |  | 13,00 |
| 19. | dz. nr 130/12 : + 130/8 + bud. nr 76 : |  |  |  |  |
| 20. | 8,0 + 8,0 + 8,0 |  |  |  | 24,00 |
| 21. | bud. nr 80 : |  |  |  |  |
| 22. | 6,50 |  |  |  | 6,50 |
| 23. | bud. nr 82 + 84 + droga + dz. nr 123 + bud. nr 88 + bud. nr 92 |  |  |  |  |
| 24. | 7 + 5,50 + 7,0 +10,50 +13,50 +2,40 |  |  |  | 45,90 |
| 25. | zjazdy strony lewej ul Zdrowa : |  |  |  |  |
| 26. | dzialka nr 29 + 30/1 + 30/3 : |  |  |  |  |
| 27. | 5,0 + 10,30 + 6,0 |  |  |  | 21,30 |
| 28. | bud. nr 33 + 39 + 43 : |  |  |  |  |
| 29. | 5,50 + 10,30 + 6,40 |  |  |  | 22,20 |
| 30. | bud. nr 51/a: |  |  |  |  |
| 31. | 4,50 |  |  |  | 4,50 |
| 32. | działka + droga gruntowa :9,0 |  |  |  |  |
| 33. | biud. Nr 61 + teren : |  |  |  |  |
| 34. | 17,40 |  |  |  | 17,40 |
| 35. | działka nr 83/3 : |  |  |  |  |
| 36. | 10,60 |  |  |  | 10,60 |
| 37. | bud. nr 67 + dzialka 85/2 : |  |  |  |  |
| 38. | 13,20 |  |  |  | 13,20 |
| 39. | zjazd do bud. Nr 81 : |  |  |  |  |
| 40. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 41. |  |  |  |  | ------------- |
| 42. | Suma |  |  |  | 259,60 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-02-040 D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury stalowe o średnicy 50 cm - analogia krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 1. | działka nr 90/1: |  |  |  |  |
| 2. | 4,0 |  |  |  | 4,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-04-060 D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe - prefabrykowane (wymiary uśredniono) krotność= 1,00 | m3 | 15,60 |
| 1. | strona prawa ul. Zdrowa : |  |  |  |  |
| 2. | (1+ 22 * 2) * 0,20 * 0,80 * 1,50 |  |  |  | 10,80 |
| 3. | strona lewa ul.Zdrowa : |  |  |  |  |
| 4. | 20,0 * 0,20 * 0,80 * 1,50 |  |  |  | 4,80 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 15,60 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-05-0 60 D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego krotność= 1,00 | m3 | 0,86 |
| 1. | 0,30 * 0,8* 1,80 * 2 |  |  |  | 0,86 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1103-04-060 D-020101 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 5 km krotność= 1,00 | m3 | 39,64 |
| 1. | gruz z warstwy betonu asfaltowego (zjazd na posesję) : |  |  |  |  |
| 2. | 16,50 * 0,03 |  |  |  | 0,50 |
| 3. | gruz z rur betonowych fi 300 : |  |  |  |  |
| 4. | 361,0 * 0,03 |  |  |  | 10,83 |
| 5. | gruz z rur betonowych fi 400 : |  |  |  |  |
| 6. | 259,60 * 0,0706 |  |  |  | 18,33 |
| 7. | gruz z kraweżnika o wym. 15 x 30 cm : |  |  |  |  |
| 8. | 0,15 * 0,30 * (6,0 + 28 + 38,27) |  |  |  | 3,25 |
| 9. | gruz z ław betonowych : |  |  |  |  |
| 10. | 0,47 + 2,36 + 1,72 |  |  |  | 4,55 |
| 11. | gruz z płyt betonowych ażurowych gr. 12 cm : |  |  |  |  |
| 12. | 18,18 * 0,12 |  |  |  | 2,18 |
| 13. |  |  |  |  | ------------- |
| 14. | Suma |  |  |  | 39,64 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060 D-02.01.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Charakterystyka Robót: Tablica: 1103 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu krotność= 4,00 | m3 | 39,64 |
| 1. | 39,64 |  |  |  | 39,64 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0813-03-040 D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przejście dla pieszych do projekowanego chodnika (km 0+007) i odcinka krawężnika ul Stawowej , poszerzenie ul Zdrowa od km 1+140,28 do 1+178,55 krotność= 1,00 | m | 72,27 |
| 1. | 4 + 1,0 + 1,0 |  |  |  | 6,00 |
| 2. | ul. stawowa - od istniejacego chodnika : |  |  |  |  |
| 3. | 28,0 |  |  |  | 28,00 |
| 4. | ul. Zdrowa - poszerzenie jezdni: |  |  |  |  |
| 5. | 38,27 |  |  |  | 38,27 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 72,27 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0812-03-060 D-01.02.04 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki krotność= 1,00 | m3 | 19,58 |
| 1. | (0,30 + 0,15) * 0,15 * (7,0 + 28) |  |  |  | 2,36 |
| 2. | 38,27 * (0,15 + 0,30) |  |  |  | 17,22 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 19,58 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0813-03-040 D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki na płask ułożone przy wjazdach na posesje i utwardzonych nawierzchniach zjazdów - krawężniki do zwrotu właściciela krotność= 1,00 | m | 97,30 |
| 1. | strona prawa ul. Zdrowej : |  |  |  |  |
| 2. | zjazd bud. nr 28 : |  |  |  |  |
| 3. | 5,20 |  |  |  | 5,20 |
| 4. | zjazd bud. nr 32 : |  |  |  |  |
| 5. | 6,20 |  |  |  | 6,20 |
| 6. | zjazd bud.nr 40 : |  |  |  |  |
| 7. | 8,0 |  |  |  | 8,00 |
| 8. | zjazd bud nr 54 : |  |  |  |  |
| 9. | 4,50 |  |  |  | 4,50 |
| 10. | strona lewa ul. Zdrowej : |  |  |  |  |
| 11. | zjazd bud. nr 21 : |  |  |  |  |
| 12. | 6,90 |  |  |  | 6,90 |
| 13. | zjazd bud. nr 33 : |  |  |  |  |
| 14. | 5,50 |  |  |  | 5,50 |
| 15. | zjazd działkA NR 98/5 + 98/3 : |  |  |  |  |
| 16. | 37,0 |  |  |  | 37,00 |
| 17. | zjazd bud. nr 51 : |  |  |  |  |
| 18. | 9,0 |  |  |  | 9,00 |
| 19. | zjazd bud. nr 61 : |  |  |  |  |
| 20. | 9,0 |  |  |  | 9,00 |
| 21. | bud. Nr 16 : |  |  |  |  |
| 22. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 23. |  |  |  |  | ------------- |
| 24. | Suma |  |  |  | 97,30 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0806-01-050 D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm - analogia , po dokonanych rozbiórkach przepustów , kostka brukowa do powtórnej zabudowy krotność= 1,00 | m2 | 120,60 |
| 1. | strona prawa ul. Zdrowej : |  |  |  |  |
| 2. | zjazd bud, nr 16 ; |  |  |  |  |
| 3. | 6,0 * 2,0 |  |  |  | 12,00 |
| 4. | bud. nr 28 : |  |  |  |  |
| 5. | 5,20 * 2 |  |  |  | 10,40 |
| 6. | bud. nr 32 : |  |  |  |  |
| 7. | 6,20 * 2 |  |  |  | 12,40 |
| 8. | bud. nr 40 : |  |  |  |  |
| 9. | 8,0 * 2 |  |  |  | 16,00 |
| 10. | bud. nr 54 : |  |  |  |  |
| 11. | 4,50 * 2 |  |  |  | 9,00 |
| 12. | bud. nr 21 : |  |  |  |  |
| 13. | 6,90 * 2 |  |  |  | 13,80 |
| 14. | bud. nr 33 : |  |  |  |  |
| 15. | 5,50 * 2 |  |  |  | 11,00 |
| 16. | bud. nr 51 : |  |  |  |  |
| 17. | 9,0 * 2 |  |  |  | 18,00 |
| 18. | bud. nr 61 : |  |  |  |  |
| 19. | 9,0 * 2 |  |  |  | 18,00 |
| 20. |  |  |  |  | ------------- |
| 21. | Suma |  |  |  | 120,60 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0806-02-050 D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce piaskowej - kostka do powtórnej zabudowy krotność= 1,00 | m2 | 37,00 |
| 1. | strona lewa zjazd na ziałki nr 98/5 + 98/3 : |  |  |  |  |
| 2. | 37,0 * 1,0 |  |  |  | 37,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0811-01-050 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych gr. 12 cm - skarpy rowu chłonnego w km 0+556,11 krotność= 1,00 | m2 | 18,18 |
| 1. | (5,16 + 6,20)* 0,5 * 1,60 * 2 |  |  |  | 18,18 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych SEK 6-010103-1001-050 D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb uśrednionej 12 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t - do 5 km Charakterystyka Robót: 1.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowanie.2.Frezowanie mechaniczne nawierzchni.3.Załadowanie kory asfaltowej na środki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej na odległość do 20 km na place składowe.5.Przenoszenie znaków zabezpieczających w miarę postępu robót. krotność= 1,00 | m2 | 5 953,55 |
| 1. | ul. Zdrowa : |  |  |  |  |
| 2. | odcinek od km 0+007,40 do 0+029,47 szerokość usredniona (6,80+6,40+5,50)/3=6,26 m) |  |  |  |  |
| 3. | 29,47 * 6,26 |  |  |  | 184,48 |
| 4. | odcinek od km 0+029,39 do 0+400 szerpkoSC usredniona (5,50 +5,30 +5,10)/3 = 5,30 ) : |  |  |  |  |
| 5. | 363,20 * 5,30 |  |  |  | 1 924,96 |
| 6. | od km 0+400 do 0+534 szerokość uśredniona (5,10 + 5,00))/2 = 5,05 m): |  |  |  |  |
| 7. | 134,0 * 5,05 |  |  |  | 676,70 |
| 8. | odcinek od km 0+534 do 0+578,20 szerokość usredniona (5,0 + 5,36 + 5,46) /3 = 5,27m): |  |  |  |  |
| 9. | 44,20 * 5,27 |  |  |  | 232,93 |
| 10. | odcinek od km 0+578,20 do 1+140,28 szerokość uśredniona (5,46 + 5,20 + 5,0 )/3 = 5,22 m) : |  |  |  |  |
| 11. | 562,16 * 5,22 |  |  |  | 2 934,48 |
| 12. |  |  |  |  | ------------- |
| 13. | Suma |  |  |  | 5 953,55 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych SEK 6-010103-0501-050 D-03.05.11 | Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb 5 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t - ul. Stawowa odległość do 5 km Charakterystyka Robót: 1.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowanie.2.Frezowanie mechaniczne nawierzchni.3.Załadowanie kory asfaltowej na środki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej na odległość do 20 km na place składowe.5.Przenoszenie znaków zabezpieczających w miarę postępu robót. krotność= 1,00 | m2 | 1 423,43 |
| 1. | od km 0+000 do 0+191 : |  |  |  |  |
| 2. | 191 * 5,50 |  |  |  | 1 050,50 |
| 3. | odcinek od km od 0+191 do 0+207 płyta mostowa : |  |  |  |  |
| 4. | 16,0 * 5,0 |  |  |  | 80,00 |
| 5. | odcinek od km 0+207 do 0+260,26 : |  |  |  |  |
| 6. | 53,26 * 5,50 |  |  |  | 292,93 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 1 423,43 |

2. II.PODBUDOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-01-050 D-04.01.01 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 53 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 1,00 | m2 | 26,79 |
| 1. | ul. Zdrowa - odcinek od km 1+140,28 do 1+178,55 z jednoczesnym poszerzeniem pod ławę krawężnika : |  |  |  |  |
| 2. | 38,27 * ( 0,40 + 0,3) |  |  |  | 26,79 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-02-050 D-04.01.01 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV - u; Zdrowa krotność= 6,60 | m2 | 26,79 |
| 1. | 26,79 |  |  |  | 26,79 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-01-050 D-04.01.01 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni . Głębokość 48 cm. Kategoria gruntu I-IV - ul. Stawowa krotność= 1,00 | m2 | 1 423,43 |
| 1. | 1423,43 |  |  |  | 1 423,43 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-02-050 D-04.01.01 | . Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 5,60 | m2 | 1 423,43 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-03-050 D-04.01.01 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni . Głębokość 39 cm. Kategoria gruntu V-VI - ul Zdrowa krotność= 1,00 | m2 | 6 294,78 |
| 1. | korytowanie w warstwie istniejacej podbudowy - likwidacja : |  |  |  |  |
| 2. | 6294,78 |  |  |  | 6 294,78 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-04-050 D-04.01.01 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu V-VI krotność= 3,80 | m2 | 6 294,78 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-05-050 D-04.02.01 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 2. | 1423,43 |  |  |  | 1 423,43 |
| 3. | ul. Zdrowa : |  |  |  |  |
| 4. | 6294,78 |  |  |  | 6 294,78 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 7 718,21 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-06-050 D-04.02.01 | . Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 5,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | 7718,21 |  |  |  | 7 718,21 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 D-04.02.01 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm krotność= 1,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 2. | 1423,43 |  |  |  | 1 423,43 |
| 3. | ul. Zdrowa : |  |  |  |  |
| 4. | 6294,78 |  |  |  | 6 294,78 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-06-0 D-04.02.0150 | . Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm krotność= 7,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | 7718,21 |  |  |  | 7 718,21 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 D-04.03.01 | Skropienie podbudowy asfaltem krotność= 1,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | 7718,21 |  |  |  | 7 718,21 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0401-04-040 D-02.01.01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV - krotność= 1,00 | m | 2 547,30 |
| 1. | ul. Zdrowa - lewa strona : |  |  |  |  |
| 2. | 1140,20 - ( 13.70 + 75,32) + 38,27 |  |  |  | 1 089,45 |
| 3. | strona ptrawa ul, Zdrowa od skrzyżowania z droga powiatową : |  |  |  |  |
| 4. | 9,0 + 294,54 + 234,22 + 44,16 + 203,10 + 345,20 |  |  |  | 1 130,22 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 2 219,67 |
| 7. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 8. | 56,30 + 104,7 + 26,77 + 25,73 + 5,27 + 43 + 8 |  |  |  | 269,77 |
| 9. | strona prawa ul Stawowa : |  |  |  |  |
| 10. | 8,86+ 41,20 + 7,80 |  |  |  | 57,86 |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |
| 12. | Suma |  |  |  | 2 547,30 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0402-03-060 D-08.01.01 | Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - drogowe krotność= 1,00 | m3 | 63,77 |
| 1. | ul, Zdrowa - strona lewa : |  |  |  |  |
| 2. | 1089,45 * 0,3 * 0,15 |  |  |  | 49,03 |
| 3. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 4. | 327,63 * 0,15 * 0,30 |  |  |  | 14,74 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 63,77 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0403-05-040 D-08.01.01 | Krawężniki drogowe wtopione (jako oporowe) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 1 417,08 |
| 1. | ul. Zdrowia : |  |  |  |  |
| 2. | 1089,45 |  |  |  | 1 089,45 |
| 3. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 4. | 327,63 |  |  |  | 327,63 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 1 417,08 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0402-04-060 D-08.01.01 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki wystające krotność= 1,00 | m3 | 49,12 |
| 1. | Krawężniki wystajace ponad krawędż jezdni : |  |  |  |  |
| 2. | 861,68 * ( 0,30 *0,15 + 0,12* 0,10) |  |  |  | 49,12 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0403-03-040 D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 881,68 |
| 1. | pomniejszono o kraweżniki przejazdowe : |  |  |  |  |
| 2. | (1140,28 +9 - 13,7) - (11+6+5+8+5+6+10+5+5+5+5+6+5+5+6+8,50+5+5+4+4+10+5+4,5+5+5+4,50+5+5+6+5,4+5+5+6+5+5+5,5+6+5+5,5+5+6+4+5+11) |  |  |  | 881,68 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0402-04-060 D-08.01.01 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki przejazdowe ul. Zdrowa : krotność= 1,00 | m3 | 16,50 |
| 1. | (1148 - 861,68 + 13,70) * ( 0,30 * 0,15 + 0,10 * 0,1) |  |  |  | 16,50 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0403-05-040 D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przejazdowe do zjazdów krotność= 1,00 | m | 272,62 |
| 1. | 1148 - ( 861,68 + 13,70) |  |  |  | 272,62 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-01-050 D-04.02.01 | Warstwa kruszywa (piasek) w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 26,79 |
| 1. | 26,79 |  |  |  | 26,79 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-02-050 D-04.02.01 | . Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 5,00 | m2 | 26,79 |
| 1. | 26,79 |  |  |  | 26,79 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego. . Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm - poszerzenie krotność= 1,00 | m2 | 26,79 |
| 1. | 26,79 |  |  |  | 26,79 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-06-050 D-04.04.02 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm krotność= 7,00 | m2 | 26,79 |
| 1. | 26,79 |  |  |  | 26,79 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 | m2 | 26,79 |
| 1. | poszerzenie nawierchni - ul. zdrowa ; |  |  |  |  |
| 2. | 26,79 |  |  |  | 26,79 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0110-01-050 D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm krotność= 1,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | 6294,78 |  |  |  | 6 294,78 |
| 2. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 3. | 1423,43 |  |  |  | 1 423,43 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 7 718,21 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0110-02-050 D-04.07.01 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 3,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | 7718,21 |  |  |  | 7 718,21 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | 6294,78 + 1423,43 |  |  |  | 7 718,21 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0211-04-060 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 3 km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.IV - grunt z korytowania krotność= 1,00 | m3 | 3 152,41 |
| 1. | ul. zdrowa : |  |  |  |  |
| 2. | 6294,78 * 0,39 |  |  |  | 2 454,96 |
| 3. | poszerzenie : |  |  |  |  |
| 4. | 26,79 * 0,53 |  |  |  | 14,20 |
| 5. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 6. | 1423,43 * 0,48 |  |  |  | 683,25 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 3 152,41 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0214-04-060 D-02.01.01 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV krotność= 1,00 | m3 | 3 152,41 |

3. III. NAWIERZCHNIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-01-050 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | 6294,78 |  |  |  | 6 294,78 |
| 2. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 3. | 1423,43 |  |  |  | 1 423,43 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 7 718,21 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-02-050 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | 7718,21 |  |  |  | 7 718,21 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | 7718,21 |  |  |  | 7 718,21 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-05-050 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm krotność= 1,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | 6294,78 + 1423,43 |  |  |  | 7 718,21 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-06-050 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 7 718,21 |
| 1. | 7718,21 |  |  |  | 7 718,21 |

4. IV. ZJAZDY NA POSESJE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-01-050 D-04.01.01 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdu . Głębokość 30 cm. Kategoria gruntu I-IV - strona prawa ul. Zdrowa krotność= 1,00 | m2 | 1 167,90 |
| 1. | bud. nr 2 : |  |  |  |  |
| 2. | 5,50 * 3,30 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 21,85 |
| 3. | dz, nr 35/7 : |  |  |  |  |
| 4. | 6,0 * 3,20 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 21,05 |
| 5. | bud. nr 6 : |  |  |  |  |
| 6. | 5,0 * 3,20 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 17,85 |
| 7. | dz. nr 36/5 : |  |  |  |  |
| 8. | 6,0 * 3,70 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 25,90 |
| 9. | bud. nr 8 : |  |  |  |  |
| 10. | 5,0 * 3,80 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 22,70 |
| 11. | bud nr 10 |  |  |  |  |
| 12. | 3,0 * 3.70 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 12,95 |
| 13. | bud. nr 12 : |  |  |  |  |
| 14. | 5,0 * 3,70 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 20,35 |
| 15. | bud. nr 14 : |  |  |  |  |
| 16. | 5,0 * 3,50 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 21,20 |
| 17. | bud. nr 16 - zjazd do pozostawienia , dostosować do proj. krawężnika |  |  |  |  |
| 18. | bud. nr 18 : |  |  |  |  |
| 19. | 5,0 * 3,0 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 16,85 |
| 20. | bud. nr 20 : |  |  |  |  |
| 21. | 4,0 * 3,0 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 13,85 |
| 22. | bud. nr 22 : |  |  |  |  |
| 23. | 5,0 * 3,40 + 2 * 1,85 *0,5 * 2 |  |  |  | 20,70 |
| 24. | bud. nr 24 : |  |  |  |  |
| 25. | 5,0 * 3,40 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 20,70 |
| 26. | bud. nr 26 : |  |  |  |  |
| 27. | 5,0 * 3,40 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 20,70 |
| 28. | bud. nr 28 - zjazd do pozostawienia, dostosować do proj. krawężnika; |  |  |  |  |
| 29. | bud. nr 30 : |  |  |  |  |
| 30. | 5,0 * 4,10 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 24,20 |
| 31. | bud. nr 32 - zjazd do pozostawienia - dostosować do proj. krawężnika, |  |  |  |  |
| 32. | dz. nr 47/2 : |  |  |  |  |
| 33. | 6,0 * 4,20 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 28,90 |
| 34. | bud. nr 34 : |  |  |  |  |
| 35. | 5,50 * 3,90 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 23,30 |
| 36. | dz. nr 49/4 : |  |  |  |  |
| 37. | 3,0 * 3,90 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 13,55 |
| 38. | bud. nr 38 : |  |  |  |  |
| 39. | 5,0 * 5,40 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 30,70 |
| 40. | bud. nr 40 (dz. nr 50/6) - zjazd do pozostawienia- dostosować do proj. krawężnika : |  |  |  |  |
| 41. | bud. nr 45 : |  |  |  |  |
| 42. | 4,0 * 3,80 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 17,05 |
| 43. | bud. nr 44 : |  |  |  |  |
| 44. | 4,0 * 3,50 + 2 * 1,85 * 2 * 0,5 |  |  |  | 17,70 |
| 45. | bud. nr 46 : |  |  |  |  |
| 46. | 6,0 * 7,50 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 46,85 |
| 47. | bud. nr 48 : |  |  |  |  |
| 48. | 6,0 * 4,10 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 26,45 |
| 49. | dz. nr 109/7 : |  |  |  |  |
| 50. | 5,0 * 4,30 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 25,20 |
| 51. | bud. nr 52 + 54 - zjazd do pozostawienia dostosować do proj. krawężnika : |  |  |  |  |
| 52. | bud. nr 56 : |  |  |  |  |
| 53. | 5,0 * 5,70 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 32,20 |
| 54. | bud. nr 58 : |  |  |  |  |
| 55. | 5,0 * 4,60 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 26,70 |
| 56. | 4,50 * 4,50 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 23,95 |
| 57. | 5,0 * 4,50 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 26,20 |
| 58. | bud. nr 62 : |  |  |  |  |
| 59. | 5,0 * 4,30 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 25,20 |
| 60. | bud. nr 64 : |  |  |  |  |
| 61. | 6,0 * 4,40 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 30,10 |
| 62. | bud. nr 66 : |  |  |  |  |
| 63. | 5,50 * 3,90 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 25,15 |
| 64. | bud. nr 68 : |  |  |  |  |
| 65. | 5,0 * 4,20 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 24,70 |
| 66. | bud. nr 70 : |  |  |  |  |
| 67. | 5,0 * 4,70 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 27,20 |
| 68. | dz. nr 130/12 :' |  |  |  |  |
| 69. | 6,0 * 4,80 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 32,50 |
| 70. | dz. nr 117/2 : |  |  |  |  |
| 71. | 5,0 * 7,0 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 38,70 |
| 72. | bud. nr 76 : |  |  |  |  |
| 73. | 5,0 * 4,10 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 24,20 |
| 74. | dz. nr 118/2 : |  |  |  |  |
| 75. | 5,50 * 4,20 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 26,80 |
| 76. | bud. nr 78 : |  |  |  |  |
| 77. | 6,0 * 4,20 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 28,90 |
| 78. | bud, nr 80 : |  |  |  |  |
| 79. | 5,0 * 4,80 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 27,70 |
| 80. | bud. nr 82 : |  |  |  |  |
| 81. | 5,50 * 4,10 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 26,25 |
| 82. | droga pomkiędzy bud. nr 82 - 84 : |  |  |  |  |
| 83. | 5,0 * 4,0 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 23,70 |
| 84. | bud. nr 84 : |  |  |  |  |
| 85. | 6,0 * 4,0 * 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 88,80 |
| 86. | bud. dz. nr 123 : |  |  |  |  |
| 87. | 4,0 * 4,10 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 20,10 |
| 88. | bud. nr 88 : |  |  |  |  |
| 89. | 5,0 * 4,50 + 2 * 1,85 * 0,5 * 2 |  |  |  | 26,20 |
| 90. | dz. nr 126/2 : |  |  |  |  |
| 91. | 5,50 * 4,40 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 26,05 |
| 92. | bud. nr 92 : |  |  |  |  |
| 93. | 5,50 * 4,40 + 2 * 1,85 * 0,5 |  |  |  | 26,05 |
| 94. |  |  |  |  | ------------- |
| 95. | Suma |  |  |  | 1 167,90 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-02-050 D-04.01.01 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 2,00 | m2 | 1 167,90 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0106-01-050 D-04.02.01 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 167,90 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0106-02-050 D-04.02.01 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 4,00 | m2 | 1 167,90 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0402-04-060 D-08.03.01 | Ławy betonowe z oporem pod obrzeża betonowe o wym. 8 x 30 cm krotność= 1,00 | m3 | 14,10 |
| 1. | (0,10 * 0,23 + 0,10 * 0,15) * 371,00 |  |  |  | 14,10 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0407-05-040 D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zjazdy na posesje strona prawa krotność= 1,00 | m | 371,00 |
| 1. | 0,8 + 0,8 + 5,50+ 0,7 + 0,7 + 11+1,20+1,20+6+1,3 + 1,3 + 5 + 1,2+ 1,2 + 8+1+1+5+0,5+0,5+0,5+9 |  |  |  | 63,40 |
| 2. | 0,9+0,9+5+0,9+0,9+5+0,9+0,9+5+1,6+1,6+5+1,7+1,7+6+1,4+1,4+8,5+2,9+2,9+5+1,3 |  |  |  | 61,40 |
| 3. | 4+1+1+4+5+5+5+1,6+6+1,8+1,8+5+3,2+3,2+5+2,10+2,10+5+2+2+4,5+2+2+4,5 |  |  |  | 78,80 |
| 4. | 1,8+1,8+5+1,9+1,9+6+1,4+6+1,4+1,4+5,5+1,7+1,7+5+2,2+2,2+5+2,3+2,3+6+4,5+4,5+5+1,6+1,6 |  |  |  | 79,70 |
| 5. | 5+1,7+1,7+5,5+1,7+1,7+6+2,3+2,3+5+1,6+1,6+5,5+1,5+1,5+5+1,5+1,5+6+1,6+1,6+4+2+2+5+1,90+11 |  |  |  | 87,70 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 371,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 276,10 |
| 1. | 1167,9 |  |  |  | 1 167,90 |
| 2. | powierzchnia zjazdów po dokonanych rozbiórkach: |  |  |  |  |
| 3. | 108,20 |  |  |  | 108,20 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 1 276,10 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0511-03-050 D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 1 167,90 |
| 1. | 1167,9 |  |  |  | 1 167,90 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0511-03-050 D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnie powtórnie ułożone po dokonanej rozbiórce krotność= 1,00 | m2 | 120,60 |
| 1. | 120,60 |  |  |  | 120,60 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-01-050 D-04.01.01 | Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości zjazdów. Głębokość 10 cm. Kategoria gruntu I-IV - strona lewa ul. Zdrowa + ul. Stawowa krotność= 1,00 | m2 | 1 345,93 |
| 1. | 1345,93 |  |  |  | 1 345,93 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0203-03-050 D-06.01.05 | Nawierzchnie gruntowe wzmocnione kruszywem z rozbiorki ( frezem) . Grubość warstwy po zagęszczaniu 10 cm - zjazdy na posesje ,strona lewa ul. Zdrowa - analogia krotność= 1,00 | m2 | 1 345,93 |
| 1. | zjazdy strony lewej ul. Zdrowa : |  |  |  |  |
| 2. | bud. Nr 3 + 5 : |  |  |  |  |
| 3. | 10,0 * 4,60 |  |  |  | 46,00 |
| 4. | dz. nr 20/2 + 21 + 22/5 : |  |  |  |  |
| 5. | 12,50 * 4,30 + 7,0 * 5,70 |  |  |  | 93,65 |
| 6. | bud. nr 9 : |  |  |  |  |
| 7. | 5,0 * 5,70 |  |  |  | 28,50 |
| 8. | bud. Nr 11 + 13 : |  |  |  |  |
| 9. | 10,5 * 5,50 |  |  |  | 57,75 |
| 10. | bud. nr 13 + 15 : |  |  |  |  |
| 11. | 11,50 * 5,30 |  |  |  | 60,95 |
| 12. | bud. nr 15 - pozostaje b.z. obudowa po wykonaniu przepustu |  |  |  |  |
| 13. | dz. nr 26,4 + 26/3 : |  |  |  |  |
| 14. | 7,0 * 4,80 |  |  |  | 33,60 |
| 15. | bud. nr 19 : |  |  |  |  |
| 16. | 5,50 * 4,80 |  |  |  | 26,40 |
| 17. | bud. nr 21 - pozostaje b.z. odbudowa po wykonaniu przepustu |  |  |  |  |
| 18. | bud. nr 23 : |  |  |  |  |
| 19. | 5,0 * 5,50 |  |  |  | 27,50 |
| 20. | bud. nr 23 + dz. nr 28/2 : |  |  |  |  |
| 21. | 10,50 * 5,20 |  |  |  | 54,60 |
| 22. | dz. nr 29 : |  |  |  |  |
| 23. | 5,0 * 3,30 |  |  |  | 16,50 |
| 24. | dz. nr 30/3 + dz. nr 27 : |  |  |  |  |
| 25. | 6,0 * 3,20 |  |  |  | 19,20 |
| 26. | bu. Nr 27 + 29 : |  |  |  |  |
| 27. | 10 * 5,60 |  |  |  | 56,00 |
| 28. | bud. nr 31 : |  |  |  |  |
| 29. | 6 * 5,10 |  |  |  | 30,60 |
| 30. | bud. nr 33 - pozostaje b.z. - odbudowa po wykonaniu przepustu |  |  |  |  |
| 31. | bud. nr 35 i dz. nr 34/1 : |  |  |  |  |
| 32. | 12,50 * 4,70 |  |  |  | 58,75 |
| 33. | bud. nr 39 i dz. nr 95 : |  |  |  |  |
| 34. | 10,0 * 4,30 |  |  |  | 43,00 |
| 35. | bud. nr 41 : |  |  |  |  |
| 36. | 4,50 * 3,60 |  |  |  | 16,20 |
| 37. | dz, nr 97/1 : |  |  |  |  |
| 38. | 6,50 * 3,0 |  |  |  | 19,50 |
| 39. | bud. nr 43 : |  |  |  |  |
| 40. | 4,0 * 3,50 |  |  |  | 14,00 |
| 41. | bud. nr 45 i dz. nr 98/4 : |  |  |  |  |
| 42. | 8,30 * 3,20 |  |  |  | 26,56 |
| 43. | dz. nr 98/5 - do pozostawienia - odbudowa po ustawieniu kraweżnika |  |  |  |  |
| 44. | bud. nr 49 : |  |  |  |  |
| 45. | 15,50 * 5,50 |  |  |  | 85,25 |
| 46. | bud. nr 51 a : |  |  |  |  |
| 47. | 4,50 * 3,10 |  |  |  | 13,95 |
| 48. | bud. nr 51 - do pozostawienia - odbudowa po wykonaniu przepustu |  |  |  |  |
| 49. | bud. nr 53 : |  |  |  |  |
| 50. | 4,0 * 3,50 |  |  |  | 14,00 |
| 51. | bud. nr 53 : |  |  |  |  |
| 52. | 5,50 * 3,40 |  |  |  | 18,70 |
| 53. | bud. nr 53 i 55 : |  |  |  |  |
| 54. | 9,0 * 3,50 |  |  |  | 31,50 |
| 55. | bud. nr 55 : |  |  |  |  |
| 56. | 12 * 3,70 |  |  |  | 44,40 |
| 57. | dz. nr 103 : |  |  |  |  |
| 58. | 5,50 * 4,0 |  |  |  | 22,00 |
| 59. | dz. nr 104/2 i 105/1 : |  |  |  |  |
| 60. | 11,50 * 3,80 |  |  |  | 43,70 |
| 61. | dz. nr 61 - przepompownia - odbudować po wykonaniu przepustu |  |  |  |  |
| 62. | dz. nr 83/3 i 84/6 : |  |  |  |  |
| 63. | 10,50 * 4,0 |  |  |  | 42,00 |
| 64. | bud. nr 67 : |  |  |  |  |
| 65. | 13,0 * 4,0 |  |  |  | 52,00 |
| 66. | bud. nr 69 : |  |  |  |  |
| 67. | 12 * 4,50 |  |  |  | 54,00 |
| 68. | dz. nr 87/1 : |  |  |  |  |
| 69. | 10 * 4,10 |  |  |  | 41,00 |
| 70. | bud. nr 73 : |  |  |  |  |
| 71. | 7,50 * 3,40 |  |  |  | 25,50 |
| 72. | bud. nr 75 : |  |  |  |  |
| 73. | 5,50 * 3,70 |  |  |  | 20,35 |
| 74. | dz. nr 89 : |  |  |  |  |
| 75. | 5,0 * 3,70 |  |  |  | 18,50 |
| 76. | bud. nr 79 : |  |  |  |  |
| 77. | 3 * 3,50 |  |  |  | 10,50 |
| 78. | bud. nr 81 i 83 : |  |  |  |  |
| 79. | 13,70 * 3,60 |  |  |  | 49,32 |
| 80. | ul. Stawowa - streona lewa zjazdy : |  |  |  |  |
| 81. | dz. nr 361 : |  |  |  |  |
| 82. | 5,0 * 6,0 |  |  |  | 30,00 |
| 83. |  |  |  |  | ------------- |
| 84. | Suma |  |  |  | 1 345,93 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0203-04-050 D-06.01.05 | Doplata - za każdy dalszy 1 cm krotność= 2,00 | m2 | 1 345,93 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-01-050 D-04.01.01 | Wykonywanie koryta pod wzmocnienie pobocza o naw. gruntowej . Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 1,00 | m2 | 919,30 |
| 1. | ul. Zdrowa str. lewa od km 0+072,28 do 1+140,28 - pomniejszono o szerokosci zjazdów : |  |  |  |  |
| 2. | (1068 * 1,0 ) - (379,7 * 1,0) |  |  |  | 688,30 |
| 3. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 4. | (105 + 53 + 22 + 43 + 8) * 1,0 |  |  |  | 231,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 919,30 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0203-03-050 D-06.01.05 | Nawierzchnie gruntowe poboczy wzmocnione kruszywem . Warstwa gr. 10 cm - analogia krotność= 1,00 | m2 | 919,30 |
| 1. | 919,3 |  |  |  | 919,30 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0203-04-050 D-06.01.05 | Doploata - za każdy dalszy 1 cm krotność= 2,00 | m2 | 919,30 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1510-0502-034 D-06.01.05 | Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 5 km. Załadunek mechaniczny frezu z rozbiórek. Samochód samowyładowczy 5-10 t krotność= 9,00 | t | 407,74 |
| 1. | kruszywo na warstwę zjazdów na posesje (strona lewa) : |  |  |  |  |
| 2. | 134,59 * 1,8 |  |  |  | 242,26 |
| 3. | wzmocnienie pobocza : |  |  |  |  |
| 4. | 91,93 * 1,8 |  |  |  | 165,47 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 407,74 |

5. V. CHODNIKI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-01-050 D-04.01.01 | Ręczne wykonanie koryta na szerokości istniejacego pobocza szerokości uśrednionej 1,50 m. Głębokość koryta 30 cm. Kategoria gruntu II-IV - grunt na miejcu wbudowany krotność= 1,00 | m2 | 1 329,30 |
| 1. | (22+20+18+2,70+13,50+28+15,50 + 16,50 + 16 + 15,20 + 34 + 15 + 9 + 11 + 18,80+13 + 22 + 19,50 + 18,70 + 39 + 10 + 10,60) * 1,50 |  |  |  | 582,00 |
| 2. | (27 + 12,80+ 4,80+ 16 + 13,50 + 49 + 22 + 2,80 + 11,60 + 9 + 36,80 + 6,20 + 24,70 + 7,50 + 29 + 43,80 + 12,80+ 10,50 + 16,80 + 10 + 36,60 + 38,50) * 1,50 |  |  |  | 662,55 |
| 3. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 4. | 56,50 * 1,50 |  |  |  | 84,75 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 1 329,30 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0314-02-060 D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie. Grunt kategorii III-IV, chozydnik strona prawa - grunt z korytowania poboczy krotność= 1,00 | m3 | 398,79 |
| 1. | ul. Zdrowa : |  |  |  |  |
| 2. | 1244,55 * 0,30 |  |  |  | 373,37 |
| 3. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 4. | 84,75 * 0,3 |  |  |  | 25,43 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 398,79 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0313-02-060 D-02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii III-IV - budowa nasypu chodnika w części istniejącego rowu (strona prawa) gruntem z korytowania jezdni krotność= 1,00 | m3 | 949,70 |
| 1. | odcinek od km 0+018,06 do 0+781,34 pomniejszono o zjazdy na posesje :: |  |  |  |  |
| 2. | (763,12 * 1,20 * 0,5 * 0,6) - ( 187 * 1,2 * 0,5 * 0,6) |  |  |  | 207,40 |
| 3. | od km 0+795,04 do 1+140,28 z pomniejszeniem o zjazdy (wysokość uśredniona 0,71 m) : |  |  |  |  |
| 4. | (345,24 * 1,20 *0,5 * 0,71) - ( 63 * 1,20 * 0,5 * 0,71) |  |  |  | 120,23 |
| 5. | część rowu za chodnikiem + skarpa od km 0+018,06 do 781,34 wyokość zasypki usredniona 0,90 m: pomniejszono o zjazdy : |  |  |  |  |
| 6. | 576,28 * (1,0 + 0,2) * 0,5 * 0,9 |  |  |  | 311,19 |
| 7. | skarpa : |  |  |  |  |
| 8. | 311,19 * 0,2 |  |  |  | 62,24 |
| 9. | od km 0+ 795,04 do 1+140,28 przy średniej wysokości zasypki 1,01 m z pomniejszeniem o zjazdy : |  |  |  |  |
| 10. | 282,24 * (1,0 + 0,20) * 0,5 * 1,01 |  |  |  | 171,04 |
| 11. | skarpa za chodnikiem : |  |  |  |  |
| 12. | 171,04 * 0,2 |  |  |  | 34,21 |
| 13. | ul Stawowa : |  |  |  |  |
| 14. | 56,5 * (0,4 + 2,0) * 0,5 * 0,64 |  |  |  | 43,39 |
| 15. |  |  |  |  | ------------- |
| 16. | Suma |  |  |  | 949,70 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0236-03-060 D-02.03.01 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III - część nasypowa chodnika (strona prawa) krotność= 1,00 | m3 | 622,07 |
| 1. | ul. Zdrowa : |  |  |  |  |
| 2. | 311,19 + 62,24 + 171,04 + 34,20 |  |  |  | 578,67 |
| 3. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 4. | 43,40 |  |  |  | 43,40 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 622,07 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-03-050 D-04.02.01 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 951,56 |
| 1. | ul. Zdrowa - strona prawa : |  |  |  |  |
| 2. | 22,80 *0,5+(22,80 + 18,80)*0,5 * 1,85 |  |  |  | 49,88 |
| 3. | 20,70 * 0,5 + ( 20,70 + 16,70) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 44,95 |
| 4. | 18,80 * 0,5 + ( 18,80 + 14,80 ) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 40,48 |
| 5. | 3,50 * 0,5 + ( 3,50 * 1,85 ) * 0,5 |  |  |  | 4,99 |
| 6. | 14,40 * 0,5 + ( 14,40 + 10,40) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 30,14 |
| 7. | 30 * 0,5 + ( 30 + 26) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 66,80 |
| 8. | 16,30 * 0,5 + ( 16,30 + 12,30) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 34,61 |
| 9. | 17,50 * 0,5 + ( 17,50 + 13,50) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 37,43 |
| 10. | 17,0 * 0,5 + ( 17 + 13) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 36,25 |
| 11. | 16 * 0,5 + (16 + 12) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 33,90 |
| 12. | 34,80 * 0,5 + ( 34,80 + 30,80) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 78,08 |
| 13. | 15,70 * 0,5 + ( 15,70 + 11,70) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 33,20 |
| 14. | 9,70 * 0,5 + ( 9,70 + 5,70) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 19,10 |
| 15. | 12 * 0,5 + ( 12 + 8) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 24,50 |
| 16. | 19,60 * 0,5 + ( 19,60 + 15,60) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 42,36 |
| 17. | 13,8 * 0,5 + ( 13,8 + 9,80) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 28,73 |
| 18. | 22,50 * 0,5 + ( 22,50 + 18,50) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 49,18 |
| 19. | 20,50 * 0,5 + ( 20,50 + 16,50) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 44,48 |
| 20. | 19,50 * 0,5 + ( 19,50 + 15,50) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 42,13 |
| 21. | 40 * 0,5 + ( 40 + 36) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 90,30 |
| 22. | 10,70 * 0,5 + ( 10,70 + 6,70) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 21,45 |
| 23. | 11,60 * 0,5 + ( 11,60 + 7,60) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 23,56 |
| 24. | 28 * 0,5 + ( 28 + 24) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 62,10 |
| 25. | 13,50 * 0,5 + ( 13,50 + 9,50) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 28,03 |
| 26. | 5,60 * 0,5 + ( 5,60 + 1,60) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 9,46 |
| 27. | 16,80 * 0,5 + ( 16,80 + 12,80) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 35,78 |
| 28. | 14,30 * 0,5 + ( 14,30 + 10,30) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 29,91 |
| 29. | 49,80 * 0,5 + ( 49,80 + 45,80) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 113,33 |
| 30. | 22,70 * 0,5 + ( 22,70 + 18,70) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 49,65 |
| 31. | 3,60 * 0,5 + ( 3,60 * 1,85) * 0,5 |  |  |  | 5,13 |
| 32. | 12,50 * 0,5 + ( 12,50 + 8,50) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 25,68 |
| 33. | 6,70 * 0,5 + ( 6,70 + 2,70) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 12,05 |
| 34. | (2,85 + 2,35) * 0,5 * 2,70 |  |  |  | 7,02 |
| 35. | (2,85 + 2,35) * 0,5 * 3,20 |  |  |  | 8,32 |
| 36. | 34 * 0,5 + ( 34 + 32) *0,5 * 1,85 |  |  |  | 78,05 |
| 37. | 7 * 0,5 + ( 7 + 3 ) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 12,75 |
| 38. | 25,60 * 0,5 + ( 25,60 + 21,60) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 56,46 |
| 39. | 8,30 * 0,5 + ( 8,30 + 4,30) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 15,81 |
| 40. | 29,80 * 0,5 + ( 29,80 + 25,80) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 66,33 |
| 41. | 44,50 * 0,5 + ( 44,50 + 40,50) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 100,88 |
| 42. | 13,60 * 0,5 + ( 13,60 + 9,60) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 28,26 |
| 43. | 11,30 * 0,5 + ( 11,30 + 7,30) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 22,86 |
| 44. | 17,60 * 0,5 + ( 17,60 + 13,60) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 37,66 |
| 45. | 10,80 * 0,5 + ( 10,80 + 6,80) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 21,68 |
| 46. | 37,40 * 0,5 + ( 37,40 + 33,40) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 84,19 |
| 47. | 38,80 * 0,5 + ( 38,80 + 34,80) * 0,5 * 1,85 |  |  |  | 87,48 |
| 48. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 49. | 56,50 * 1,35 |  |  |  | 76,28 |
| 50. |  |  |  |  | ------------- |
| 51. | Suma |  |  |  | 1 951,56 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0407-01-040 D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00 | m | 925,10 |
| 1. | ul. Zdrowa : |  |  |  |  |
| 2. | 22,80 + 20,70 + 18,80 + 3,50 + 14,40 + 30 + 16,30 + 17,50 + 17 + 16 + 34,80 + 15,70+ 9,70+ 12 + 19,60 + 13,80 |  |  |  | 282,60 |
| 3. | 22,50 + 20,50 + 19,50 + 40 + 10,70 + 11,60 + 28 + 13,50 + 5,60 + 16,80 + 14,30 + 49,80 + 22,70 + 3,60 + 12,50 |  |  |  | 291,60 |
| 4. | 6,70 + 2,20 + 0,6 + 3,20 + 34 + 7 + 25,60 + 8,30 + 29,80 + 44,50 + 13,60 + 11,30 + 17,60 + 10,80 + 37,40 + 38,80 |  |  |  | 291,40 |
| 5. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 6. | 56,50 + 2 * 1,50 |  |  |  | 59,50 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 925,10 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0511-0201-050 D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 925,10 |

6. VI . ODWODNIENIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0103-02-050 D-04.01.01 | Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00 | m2 | 858,52 |
| 1. | pow. chodnika szerokosci 1,0 m po zasypaniu rowu : |  |  |  |  |
| 2. | 576,28 + 282,24 |  |  |  | 858,52 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy uzupełniajace po dokonanych rozbiórkach przepustów pod zjaxdami krotność= 1,00 | m3 | 137,73 |
| 1. | przepusty fi 500 : |  |  |  |  |
| 2. | 13,0 * 0,90 *0,78 * 0,6 |  |  |  | 5,48 |
| 3. | (5,0 + 10,50 + 5,0 + 6,0 + 10,0 + 6,0 )* 0,9 * 0,7 * 0,6 |  |  |  | 16,07 |
| 4. | (6,0 + 5,50 + 12,60) * 0,9 * 0.8 * 0,6 |  |  |  | 10,41 |
| 5. | (10 + 4,50 + 6,50 + 4,0 ) * 0,90 * 0,8* 0,6 |  |  |  | 10,80 |
| 6. | rury przepustów fi 600 mm : |  |  |  |  |
| 7. | 8,30 * 1,0 * 0,71* 0,6 |  |  |  | 3,54 |
| 8. | 17,10 * 1,0 * 0,89 * 0,6 |  |  |  | 9,13 |
| 9. | 5,50 * 1,0 * 0,78 * 0,6 |  |  |  | 2,57 |
| 10. | 7,10 * 1,0 * 0,66 * 0,6 |  |  |  | 2,81 |
| 11. | (4,0 + 5,50 + 6,37) * 1,0 * 0,67 * 0,6 |  |  |  | 6,38 |
| 12. | 11,03 * 1,0 * 1,25 * 0,6 |  |  |  | 8,27 |
| 13. | 10,50 * 1,0 * 0,79 * 0,6 |  |  |  | 4,98 |
| 14. | (6,0 + 13,0) * 1,0 * 0,95 * 0,6 |  |  |  | 10,83 |
| 15. | 12,0 * 1,0 * 0,86 * 0,6 |  |  |  | 6,19 |
| 16. | 10 * 1,0 * 0,84 * 0,6 |  |  |  | 5,04 |
| 17. | 7,50 * 1,0 * 0,87 * 0,6 |  |  |  | 3,92 |
| 18. | 5,50 * 1,0 * 0,92 * 0,6 |  |  |  | 3,04 |
| 19. | przepusty fi 400 mm : |  |  |  |  |
| 20. | 12,50 * 0,8 * 0,76 * 0,6 |  |  |  | 4,56 |
| 21. | 7,0 * 0,8 * 0,64 * 0,6 |  |  |  | 2,15 |
| 22. | 5,0 * 0,8 * 0,59 * 0,6 |  |  |  | 1,42 |
| 23. | 11,50 * 0,8 * 0,74 * 0,6 |  |  |  | 4,08 |
| 24. | 5,0 * 0,8 * 0,68 * 0,6 |  |  |  | 1,63 |
| 25. | 7,0 * 0,8 * 0,54 * 0,6 |  |  |  | 1,81 |
| 26. | 5,0 * 0,8 * 1,0 * 0,7 |  |  |  | 2,80 |
| 27. | 3,0 * 0,8 * 1,28 * 0,7 |  |  |  | 2,15 |
| 28. | 13,70 * 0,8 * 1,0 * 0,7 |  |  |  | 7,67 |
| 29. |  |  |  |  | ------------- |
| 30. | Suma |  |  |  | 137,73 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0311-02-060 D-02.01.01 | Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii III - wykopy pod ścianki czołowe przepustów , elementy prefabrykowane krotność= 1,00 | m3 | 9,96 |
| 1. | ścianki dla rur fi 400 : |  |  |  |  |
| 2. | 0,60 * 0,20 * 9,0 * 2 |  |  |  | 2,16 |
| 3. | ścianki dla rur fi 500 : |  |  |  |  |
| 4. | 0,65 * 0,20 * 14 * 2 |  |  |  | 3,64 |
| 5. | ścianki dla rur fi 600 : |  |  |  |  |
| 6. | 0,65 * 0,20 * 16 * 2 |  |  |  | 4,16 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 9,96 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050 D-06.02.01 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich dla rur przepustów pod zjazdami - strona lewa Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 3.Rozścielenie materiałów 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 284,30 |
| 1. | przepusty fi 400 : |  |  |  |  |
| 2. | (12,50 + 7,0 + 5,0 + 11,50 + 5,0 + 7,0 + 5,0 + 3,0 + 13,70) * 0,80 |  |  |  | 55,76 |
| 3. | przepusty fi 500 : |  |  |  |  |
| 4. | (13,0 + 5,0 + 10,50 + 5,0 + 6,0 + 10 + 6,0 + 6,0 + 5,50 + 12,60 + 10,0 + 4,50 + 6,50 + 4,0 ) * 0,90 |  |  |  | 94,14 |
| 5. | przepusty fi 600 : |  |  |  |  |
| 6. | (8,30 + 17,10 +5,50 +7,10 + 4,0 + 5,50+5,0 +6,37 + 11,03+10,50 + 6,0 + 13,0 +12,0 + 10 + 7,50 + 5,50) * 1,00 |  |  |  | 134,40 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 284,30 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-06-040 D-06.02.01 | Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 40 cm - analogia krotność= 1,00 | m | 69,70 |
| 1. | 12,50 + 7 + 5 + 11,5 + 5 + 7 + 5 + 3 + 13,7 |  |  |  | 69,70 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-07-040 D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 50 cm - analogia krotność= 1,00 | m | 104,60 |
| 1. | 13,0 + 5,0 + 10,50 + 5,0 + 6,0 + 10,0 + 6,0 + 6,0 + 5,50 + 12,60 + 10 + 4,50 + 6,50 + 4,0 |  |  |  | 104,60 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-08-040 D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 60 cm - analogia krotność= 1,00 | m | 134,40 |
| 1. | 8,30 + 17,10 + 5,50 + 7,10 + 4,0 + 5,50 + 5,0 + 6,37 + 11,03 + 10,50 + 6,0 + 13,0 + 12,0 + 10 + 7,50 + 5,50 |  |  |  | 134,40 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-03-020 D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - elementy prefabrykowane - analogia krotność= 1,00 | szt | 18,00 |
| 1. | 9,0 * 2 |  |  |  | 18,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-04-020 D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm elementy prefabrykowane - analogia krotność= 1,00 | szt | 28,00 |
| 1. | 14,0 * 2 |  |  |  | 28,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-05-020 D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm - elementy prefabrykowane (analogia) krotność= 1,00 | szt | 34,00 |
| 1. | 16,0 * 2 + 1 + 1 |  |  |  | 34,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-01-060 D-02.01.01 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II - obsypka kanału gruntem z odkładu krotność= 1,00 | m3 | 139,61 |
| 1. | obsypka do wys. 20 cm ponad rurę fi 400 : |  |  |  |  |
| 2. | (0,80 * 0,60)* 69,7 -( 3,14 * 0,20 * 0,20 )* 69,7 |  |  |  | 24,70 |
| 3. | obsypka j.w. lecz rury fi 500 : |  |  |  |  |
| 4. | (0,90 * 0,7) * 104,6 - ( 3,14 * 0,25 * 0,25) * 104,6 |  |  |  | 45,37 |
| 5. | obsypka j.w. lecz rury fi 600 : |  |  |  |  |
| 6. | (1,0 * 0,8 ) * 134,4 - ( 3,14 * 0,30 * 0,30) * 134,40 |  |  |  | 69,54 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 139,61 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0236-01-060 D-02.03.01 | Zagęszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III krotność= 1,00 | m3 | 139,61 |
| 1. | 139,61 |  |  |  | 139,61 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0205-02-060 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III - wykopy pod studnie rewizyjne krotność= 1,00 | m3 | 45,96 |
| 1. | studnia rewizyjna Nr 1 : |  |  |  |  |
| 2. | 2,0 * 2,0 * 1,50 |  |  |  | 6,00 |
| 3. | studnia nr 2 : |  |  |  |  |
| 4. | 2,0 * 2,0 * 1,75 |  |  |  | 7,00 |
| 5. | studnia nr 3 : |  |  |  |  |
| 6. | 2,0 * 2,0 * 1,75 |  |  |  | 7,00 |
| 7. | studnia nr 4 : |  |  |  |  |
| 8. | 2,0 * 2,0 * 1,70 |  |  |  | 6,80 |
| 9. | studnia nr 5 : |  |  |  |  |
| 10. | 2,0 * 2,0 * 2,13 |  |  |  | 8,52 |
| 11. | studnia nr 6 : |  |  |  |  |
| 12. | 2,0 * 2,0 * 2,66 |  |  |  | 10,64 |
| 13. |  |  |  |  | ------------- |
| 14. | Suma |  |  |  | 45,96 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0205-02-060 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 j.w. lecz wpusty drogowe + przyłącza krotność= 1,00 | m3 | 8,39 |
| 1. | wpust Wp0 + Wp1 +Wp2 + Wp4 : |  |  |  |  |
| 2. | 0,7 * 0,7 * (1,50 + 0,20) * 4 |  |  |  | 3,33 |
| 3. | przyłącza Wp 0: |  |  |  |  |
| 4. | 2,0 * 0,6 * (0,53 + 0,15) |  |  |  | 0,82 |
| 5. | przylacze Wp 1 : |  |  |  |  |
| 6. | 3,0 * 0,6 *(0,63 + 0,15) |  |  |  | 1,40 |
| 7. | przylącze Wp 2 : |  |  |  |  |
| 8. | 2,50 * 0,6 * (0,90 + 0,15) |  |  |  | 1,58 |
| 9. | przylącze Wp 4 : |  |  |  |  |
| 10. | 2,0 * 0,6 * ( 0,90 + 0,15) |  |  |  | 1,26 |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |
| 12. | Suma |  |  |  | 8,39 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050 D-06.02.01 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich dla rur przyłączy wpustów Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 3.Rozścielenie materiałów 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 5,70 |
| 1. | (2,0 + 3,0 + 2,50 + 2,0) * 0,60 |  |  |  | 5,70 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180108-05-040 D-06.02.01 | Ułożenie rurociągu z PVC-U o średnicy 200/5,9 mm - analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Opuszczenie rur i kształtek do wykopu 3.Ułożenie osiowe rur i kształtek 4.Przecięcie rur do montażu kształtek 5.Wykonanie dołków montażowych 6.Założenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu kompensacyjnego 7.Wykonan ie złączy wciskowych 8.Uszczelnienie złąćzy żeliwnych i kształtek przejściowych 9.Podbicie i przysypanie rurociągu ziemią 10.Zasypanie dołków montażowych po dokonaniu próby na ciśnienie krotność= 1,00 | m | 9,50 |
| 1. | pzylącza studni wpustowych : |  |  |  |  |
| 2. | 2 + 3 + 2,5+ 2,0 |  |  |  | 9,50 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-01-060 D-06.02.01 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II - obsypka przyłączy k.d. krotność= 1,00 | m3 | 2,28 |
| 1. | (2,0 + 3,0 + 2,50 + 2,0) * 0,60 * 0,40 |  |  |  | 2,28 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180625-02-020 D-06.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Charakterystyka Robót: Tablica: 0625 Dla kol.01,02,03: 1.Opuszczenie do wykopu i ustawienie kompletu elementów betonowych 2.Ustawienie wpustu żeliwnego ściekowego 3.Zaklinowanie wpustu 4.Zabetonowanie dna przy studzience bez osadnika Dla kol.04: 1.Ustawienie kompletu elementów kamionkowych 2.Wmontowanie poziomego syfonu kamionkowego 3.Ustawienie skrzynki żeliwnej wraz z kratą krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | 4,0 |  |  |  | 4,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180613-0501-020 D-06.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i głębokości do 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t Charakterystyka Robót: Tablica: 0613 1.Wy konanie fundamentu pod studnię 2.Wymurowanie podstawy studni 3.Wyrobienie kanalika przepływowego 4.Opuszczenie kręgów betonowych na dno wykopu 5.Obsadzenie stopni 6.Wyprawienie styków między kręgami 7.Montaż płyty nadstudziennej i pierścienia odciążającego 8.Obsadzenie włazu żeliwnego 9.Izolacja zewnętrzna studni krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 1. | studnie głebokości do 1,50 m: nr 1; nr 2 ; nr 3; nr 4; |  |  |  |  |
| 2. | 4,0 |  |  |  | 4,00 |
| 3. | st. nr 5 głebokości 1,88 m : |  |  |  |  |
| 4. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 5. | st. nr 6 głebokości 2,41m : |  |  |  |  |
| 6. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 6,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0120-03-043 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa przepustu + kanał rowu krytego krotność= 1,00 | km | 0,13 |
| 1. | ilość wg rys. nr 14 - profile odcinek A - A1 : |  |  |  |  |
| 2. | 128,1/1000 |  |  |  | 0,13 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III - przepust + obiekty (st.rew.+ wpusty) krotność= 1,00 | m3 | 110,50 |
| 1. | odcinek - scianka wlotowa - st. rew. Nr 3 : |  |  |  |  |
| 2. | 0,90 * 1,0 * 5,0 |  |  |  | 4,50 |
| 3. | wykop przepustu od st. rew, nr 3 do st. rewizyjnej nr 4 ; |  |  |  |  |
| 4. | 0,90 * 1,50 * 12,0 |  |  |  | 16,20 |
| 5. | wykop od st. rew. nr 4 do st. nr 6 wykonanie w dnie istniejącego rowu :: |  |  |  |  |
| 6. | (0,95+0,77+0,55)/3 * 101,6 * 1,0 |  |  |  | 76,88 |
| 7. | odecinek od st. rew. nr 6 - scianka wylotowa : |  |  |  |  |
| 8. | (1,61 + 1,11)* 0,5 * 1,0 * 9,50 |  |  |  | 12,92 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 110,50 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050 D-06.02.01 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich dla rur przepustów i kanału krytego rowu odcinek A - A1 Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 3.Rozścielenie materiałów 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 128,10 |
| 1. | (5,0 + 12 + 111,1) * 1,0 |  |  |  | 128,10 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180504-04-050 D-06.02.01 | Podłoża betonowe o grubości 20 cm pod rury przepustu Charakterystyka Robót: Tablica: 0504 1.Przygotowanie i ustawienie deskowania na wykonanym podłożu piaskowym 2.Dowiezienie taczkami uprzednio przygotowanej mieszanki betonowej 3.Spuszczenie betonu rynną na dno i rozłożenie na podsypce z ręcznym ubiciem 4.Pielęgnacja betonu 5.Rozdeskowanie szalunku krotność= 1,00 | m2 | 9,60 |
| 1. | 12,0 * 0,8 |  |  |  | 9,60 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-08-040 D-06.02.01 | Przepusty rurowe typu Wipro - rury betonowe o średnicy 60 cm - zbrojone kl. III krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 1. | 12,0 |  |  |  | 12,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-08-040 D-06.02.01 | Kanał rowu krytego - rury PEHD o średnicy 60 cm - analogia krotność= 1,00 | m | 116,10 |
| 1. | 5,0 + 111,1 |  |  |  | 116,10 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-01-060 D-02.03.01 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II - obsypka kanału gruntem z odkładu krotność= 1,00 | m3 | 79,09 |
| 1. | 128,1 * 1,00 * 0,9 - ( 3,14 * 0,3 * 0,3)* 128,1 |  |  |  | 79,09 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0236-01-060 D-02.03.01 | Zagęszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III krotność= 1,00 | m3 | 79,09 |
| 1. | 79,09 |  |  |  | 79,09 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0310-02-060 D-02.01.01 | Ręczne wykopy w gr. kat.III - pod fundament scianek przepustu w km 0+140,6 krotność= 1,00 | m3 | 0,96 |
| 1. | ścianka wylotowa: |  |  |  |  |
| 2. | 1,80 * 0,60 * 0,50 |  |  |  | 0,54 |
| 3. | ścianka wlotowa : |  |  |  |  |
| 4. | 1,40 * 0,60 * 0,50 |  |  |  | 0,42 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 0,96 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0205-02-060 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III - studnia rewizyjna w km 0+140,60 łącznikowa przepustu istniejącego z kanałem krotność= 1,00 | m3 | 6,00 |
| 1. | 2,0 * 2,0 * 1,50 |  |  |  | 6,00 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-02-060 D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe krotność= 1,00 | m3 | 0,96 |
| 1. | 0,60 * 0,50 * 1,80 |  |  |  | 0,54 |
| 2. | 0,60 * 0,50 * 1,40 |  |  |  | 0,42 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 0,96 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-03-020 D-03.01.01 | Scianka czołowe dla rur o średnicy 40 cm - przepust w km 0+140,60 - od strony rowu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-04-020 D-03.01.01 | Scianka czołowa dla rur o średnicy 50 cm - przepust w km 0+140,60 - dla istniejacego przepustu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180613-0501-020 D-03.01.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i głębokości do 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t - studnia w km 0+140,60 - wylot istn. przepustu (strona prawa ) Charakterystyka Robót: h Tablica: 0613 1.Wy konanie fundamentu pod studnię 2.Wymurowanie podstawy studni 3.Wyrobienie kanalika przepływowego 4.Opuszczenie kręgów betonowych na dno wykopu 5.Obsadzenie stopni 6.Wyprawienie styków między kręgami 7.Montaż płyty nadstudziennej i pierścienia odciążającego 8.Obsadzenie włazu żeliwnego 9.Izolacja zewnętrzna studni krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-07-040 D-03.01.01 | Łącznik przepustu fi 500 kanałem fi 600 - rury PEHD o średnicy 50 cm - analogia krotność= 1,00 | m | 1,50 |
| 1. | 1,50 |  |  |  | 1,50 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0502-02-060 D-02.03.01 | Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych ,studni rewizyjnych, wpustów . Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 43,34 |
| 1. | studnia rew. Nr 1 : |  |  |  |  |
| 2. | 6,00 - (3,14 * 0,85 * 0,85) |  |  |  | 3,73 |
| 3. | studnia rew. Nr 2 + 3 : |  |  |  |  |
| 4. | 14,0 - ( 3,14 * 0,85 * 0,85 * 2) |  |  |  | 9,46 |
| 5. | studnia rew. Nr 4 : |  |  |  |  |
| 6. | 6,80 - ( 3,14 * 0,85 * 0,85) |  |  |  | 4,53 |
| 7. | studnia rew. Nr 5 : |  |  |  |  |
| 8. | 8,52 - ( 3,14 * 0,85 * 0,85) |  |  |  | 6,25 |
| 9. | studnia rew. Nr 6 : |  |  |  |  |
| 10. | 10,64 - (3,14 * 0,85 * 0,85) |  |  |  | 8,37 |
| 11. | studnia rew. w km 0+140,60 : |  |  |  |  |
| 12. | 6,0 - (3,14 * 0,85 * 0,85) |  |  |  | 3,73 |
| 13. | wpusty uliczne : |  |  |  |  |
| 14. | 8,39 - (3,14 * 0,3 * 0,3 * 4) |  |  |  | 7,26 |
| 15. |  |  |  |  | ------------- |
| 16. | Suma |  |  |  | 43,34 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0311-02-060 D-02.03.01 | Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii III - grunt z nadwyżki po wykopach studni rew. i studni wpustowych krotność= 1,00 | m3 | 43,34 |
| 1. | 43,34 |  |  |  | 43,34 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1403-02-040 D-06.04.01 | Oczyszczanie rowu z namułu bez naruszenia skarp rowu. Grubość namułu 20 cm rów strony lewej ulicy Zdrowa krotność= 1,00 | m | 434,82 |
| 1. | od km 0+085,72 do 0+135,32 : |  |  |  |  |
| 2. | 49,6 - (12,50 + 7) |  |  |  | 30,10 |
| 3. | od km 0+140 do 0+158,34 : |  |  |  |  |
| 4. | 18,34 |  |  |  | 18,34 |
| 5. | od km 0+169,44 do 254,0 : |  |  |  |  |
| 6. | 84,56 - (11,50 + 5 +7 + 13) |  |  |  | 48,06 |
| 7. | od km 0+400 do 0+445,52 : |  |  |  |  |
| 8. | 45,52 -12,60 |  |  |  | 32,92 |
| 9. | od km 0+676,48 do 0+768,92: |  |  |  |  |
| 10. | 92,44 - (12 + 5,50 + 11,50) |  |  |  | 63,44 |
| 11. | ul. Stawowa od km |  |  |  |  |
| 12. | od km 0+00 do 0+191 |  |  |  |  |
| 13. | 191,0 |  |  |  | 191,00 |
| 14. | od km 0+209,24 do 0+260,2 : |  |  |  |  |
| 15. | 50,96 |  |  |  | 50,96 |
| 16. |  |  |  |  | ------------- |
| 17. | Suma |  |  |  | 434,82 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1403-06-040 D-06.04.01 | Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm - STRONA lewa ul, Zdrowa krotność= 1,00 | m | 513,38 |
| 1. | od km 0+254 do 0+393,78 : |  |  |  |  |
| 2. | 139,78 - (5 + 10,50 + 5 + 6 + 10 + 6 + 6) |  |  |  | 91,28 |
| 3. | od km 0+455,52 do 0+500 : |  |  |  |  |
| 4. | 44,48 - (4,50 +6 + 4) |  |  |  | 29,98 |
| 5. | od km 0+568 do 0+651,59 : |  |  |  |  |
| 6. | 83,59 - (5,50 + 7,10 + 4,0) |  |  |  | 66,99 |
| 7. | od km 0+812,87 do 1+138 : |  |  |  |  |
| 8. | 325,13 |  |  |  | 325,13 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 513,38 |

7. VII. OZNAKOWANIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0702-01-020 D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 21,00 |
| 1. | ul. Zdrowa - przy tablicach słupki podwojne : |  |  |  |  |
| 2. | 2 + 2 + 1 + 1+ 2 + 7 * 1 + 2 |  |  |  | 17,00 |
| 3. | ul Stawowa : |  |  |  |  |
| 4. | 1 + 1 + 2 |  |  |  | 4,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 21,00 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0703-03-020 D-07.02.01 | Zdjęcie tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 1. | ulica Zdrowa : |  |  |  |  |
| 2. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 3. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 4. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 8,00 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0703-04-020 D-07.02.01 | Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni do 0,3 m2 krotność= 1,00 | szt | 21,00 |
| 1. | ul. Zdrowa : |  |  |  |  |
| 2. | 17,0 |  |  |  | 17,00 |
| 3. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 4. | 4,0 |  |  |  | 4,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 21,00 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0703-05-020 D-07.02.01 | Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0,3 m2 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | ul. Stawowa (ul. Gminna znak F -6 ; ul. Szkolna ) ; |  |  |  |  |
| 2. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych AT-04 020301-050 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno , za pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym krotność= 1,00 | m2 | 128,81 |
| 1. | ul. Zdrowa - odnowienie oznakowania istniejacego w obrebie skrzyżowania z ul. Gminna : |  |  |  |  |
| 2. | 6,16 |  |  |  | 6,16 |
| 3. | P - 10 : |  |  |  |  |
| 4. | 12,0 |  |  |  | 12,00 |
| 5. | P-14 : |  |  |  |  |
| 6. | 2,24 |  |  |  | 2,24 |
| 7. | P-4 : |  |  |  |  |
| 8. | 3,6 |  |  |  | 3,60 |
| 9. | P-6 : |  |  |  |  |
| 10. | 4,32 + 4 + 4,32 + 4 |  |  |  | 16,64 |
| 11. | P-1b : |  |  |  |  |
| 12. | 9,36 + 12,96 |  |  |  | 22,32 |
| 13. | P - 1e : |  |  |  |  |
| 14. | 0,72 + 0,48 + 0,48 + 0,72 + 0,24 + 0,48 + 0,24 + 0,48 + 0,72 + 0,48 + 0,96 + 0,72 + 0,48 + 0,24 + 0,72 |  |  |  | 8,16 |
| 15. | P - 3a : |  |  |  |  |
| 16. | 0,8 + 1.6 + 4,3 + 4,2 + 2,2 + 2,04 + 3,4 + 4,8 + 1,9 + 2,1 + 3,9 + 0,8 + 1,7 + 1,9 + 1,2 + 1,8 + 2,2 + 1,1 + 5,4 + 3 + 1,4 + 2,4 |  |  |  | 54,14 |
| 17. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 18. | P - 17 : |  |  |  |  |
| 19. | 3,55 |  |  |  | 3,55 |
| 20. |  |  |  |  | ------------- |
| 21. | Suma |  |  |  | 128,81 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1209-01-040 D-07.06.02 | Balustrady ochronne sztywne pochwytami stalowymi typu U- 11a z osadzeniem i obetonowaniem w skarpie (krawędż) chodnika krotność= 1,00 | m | 18,00 |
| 1. | Balustrada U - 11a - rejon mostu : |  |  |  |  |
| 2. | 9,50 + 8,50 |  |  |  | 18,00 |

8. VII. ROBOTY RÓŻNE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1406-04-020 D-01.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych krotność= 1,00 | szt | 55,00 |
| 1. | zawory wodociągowe : |  |  |  |  |
| 2. | UL. Zdrowa strona prawa : |  |  |  |  |
| 3. | 34 |  |  |  | 34,00 |
| 4. | ul. zdrowa strona lewa : |  |  |  |  |
| 5. | 21,0 |  |  |  | 21,00 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 55,00 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1406-03-020 D-01.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych istniejacej kanalizacji sanitarnej krotność= 1,00 | szt | 28,00 |
| 1. | ul. Zdrowa : |  |  |  |  |
| 2. | str. prawa : |  |  |  |  |
| 3. | 11,0 |  |  |  | 11,00 |
| 4. | str.lewa : |  |  |  |  |
| 5. | 17 |  |  |  | 17,00 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 28,00 |
| 119 | wg nakładów rzeczowych AW-034 | Utylizacja gruzu z dokonanych rozbiórek elementów betonowych - cennik odpadów ( Firm Składowania i Utylizacji) krotność= 1,00 | t | 7,74 |
| 1. | gruz z krawężników betonowych : |  |  |  |  |
| 2. | 0,45 * 1,9 |  |  |  | 0,86 |
| 3. | gruz z ław betonowych : |  |  |  |  |
| 4. | 0,3 * 1,9 |  |  |  | 0,57 |
| 5. | gruz z nawierzchni bitumicznej (beton asfaltowy) : |  |  |  |  |
| 6. | 2,63 * 2,4 |  |  |  | 6,31 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1406-05-020 D-01.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | ul. Zdrowa - strona prawa : |  |  |  |  |
| 2. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 121 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1406-02-020 D-01.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | ul. Stawowa : |  |  |  |  |
| 2. | 4,0 |  |  |  | 4,00 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0507-02-050 D-02.03.01 | Plantowanie skarp, dna rowów przy robotach wodno-inżynieryjnych. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m2 | 1 387,65 |
| 1. | ul. Zdrowa przy szerokosci usrednionej : |  |  |  |  |
| 2. | 925,10 * 1,50 |  |  |  | 1 387,65 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0510-01-050 D-09.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 387,65 |
| 1. | 1387,65 |  |  |  | 1 387,65 |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0311-02-060 D-02.01.01 | Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 0,83 |
| 1. | ul. Zdrowa - wykop pod ściek korytkowy : |  |  |  |  |
| 2. | (2,0 + 3,50) * 0,5 * 0,3 |  |  |  | 0,83 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0606-01-040 D-08.05.01 | Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm krotność= 1,00 | m | 5,50 |
| 1. | 2,0 + 3,50 |  |  |  | 5,50 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0105-01-050 D-08.05.01 | Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 | m2 | 2,75 |
| 1. | 5,50 * 0,5 |  |  |  | 2,75 |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-330702-04-034 M-19.01.09 | Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Dostarczenie gotowych elementów poręczy i barier 2.Włożenie słupków w przygotowane otwory w belce podporęczowej, zaklinowanie i regulacja poręczy 3.Łączenie elementów w całość spoinami sczepnymi i spawanie ostateczne 4.Zabetonowanie słupków poręczy w otworach (kol.01-02) 5.Skręcenie i regulacja elementów barier (kol.04-07) 6.Jednokrotne malowanie poręczy z dwukrotnym gruntowaniem (kol.01-02) 7.Demontaż poręczy i barier oraz odwiezienie elementów na miejsce składowania (kol.03,08,09) krotność= 1,00 | t | 9,72 |
| 1. | ul. Stawowa (most istn.) |  |  |  |  |
| 2. | 16,2 * 2 * 0,3 |  |  |  | 9,72 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040304-01-060 M-23.02.01 | Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 20 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0304 1.Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie rusztowań na stemplach wraz z pomostem 2.Rozebranie słupów ( filarów ) betonowych lub żelbetowych przy użyciu klinów, młotów i drągów stalowych 3.Przecięcie ręczne zbrojenia 4.Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny 5.Ułożenie i posegregowanie zbrojenia 6.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku z pomieszczeń poniżej terenu krotność= 1,00 | m3 | 0,83 |
| 1. | 0,2 * 0,2 * 1,3 * 8 * 2 |  |  |  | 0,83 |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-04-060 M-23.02.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Charakterystyka Robót: Tablica: 1103 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu krotność= 1,00 | m3 | 0,80 |
| 1. | 0,80 |  |  |  | 0,80 |
| 130 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-330702-03-034 M-23.03.02 | Demontaż poręczy mostowych przy użyciu spawarki Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 1.Dostarczenie gotowych elementów poręczy i barier 2.Włożenie słupków w przygotowane otwory w belce podporęczowej, zaklinowanie i regulacja poręczy 3.Łączenie elementów w całość spoinami sczepnymi i spawanie ostateczne 4.Zabetonowanie słupków poręczy w otworach (kol.01-02) 5.Skręcenie i regulacja elementów barier (kol.04-07) 6.Jednokrotne malowanie poręczy z dwukrotnym gruntowaniem (kol.01-02) 7.Demontaż poręczy i barier oraz odwiezienie elementów na miejsce składowania (kol.03,08,09) krotność= 1,00 | t | 1,92 |
| 1. | (16 * 4 * 2* 15)/1000 |  |  |  | 1,92 |