Bz  7624/6/2009                                                               Starcza, dnia  24.04.2009r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 1 i ust.2 , art. 75 ust.1 pkt 4 , art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora :

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9,                              42-200 Częstochowa

z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

,, przebudowie drogi powiatowej nr 1053S (ul. Szkolna) w miejscowości Starcza – remont nawierzchni jezdni z budową chodnika po stronie północnej”

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Starcza.

Przebudowa nawierzchni polegać będzie na:

- budowie ciągu pieszo – rowerowego (kontynuacja)  na odcinku od budynku szkoły do posesji nr 148 (etap I) oraz od skrzyżowania  drogi DW 908 w kierunku zabudowy posesji nr 206 (etap II)

- remoncie nawierzchni  jezdni na odcinku j.w.

- przebudowie przepustów pod zjazdami  z jednoczesnym zlikwidowaniem rowu istniejącego,

- wzmocnieniu  pobocza lewostronnego  materiałami uzyskanymi  z frezowania nawierzchni

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Starcza.

Przebudowa nawierzchni polegać będzie na:

- budowie ciągu pieszo – rowerowego (kontynuacja)  na odcinku od budynku szkoły do posesji nr 148 (etap I) oraz od skrzyżowania  drogi DW 908 w kierunku zabudowy posesji nr 206 (etap II)

- remoncie nawierzchni  jezdni na odcinku j.w.

- przebudowie przepustów pod zjazdami  z jednoczesnym zlikwidowaniem rowu istniejącego,

- wzmocnieniu  pobocza lewostronnego  materiałami uzyskanymi  z frezowania  nawierzchni

Planowany  odcinek przebudowy nawierzchni – 1082 mb w etapie I i 2284mb w etapie II. Planowana szerokość jezdni – 6,0 m. Planowana szerokość chodnika – 2,5mb.

Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wymianę warstw metodą frezowania i  ułożenie nowych warstw  z dostosowaniem do istniejącego i przewidzianego obciążenia. Wymiana warstw obejmuje cała szerokość jezdni ze względu stwierdzone ubytki i spękania.  Całość wykonanych robót zawarta jest w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej nr 1053 S. Planuje się zmianę dotychczasowego zagospodarowania pasa drogowego poprzez budowę chodnika  z funkcją ruchu pieszo – rowerowego w terenie zabudowanym o ścisłej zabudowie. Brak zadrzewienia w pasie dogi.

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

- w fazie realizacji inwestycji należy zapewnić prowadzenie robót w sposób zabezpieczający przed powstaniem szkód

- wszystkie urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować

- przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji posiadanych urządzeń

- stosować urządzenia i technologie zapewniające minimalizację ilości wytwarzanych odpadów

- prowadzić racjonalną gospodarkę wykorzystywania materiałów i surowców , a używane materiały , których stosowanie powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych , w miarę możliwości , zastępować substytutami mniej niebezpiecznymi dla środowiska

- odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych przed

- dostępem osób nieupoważnionych , w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi

- wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami , posiadających wymagane prawem zezwolenie w celu odzysku lub unieszkodliwiania

- uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu , do którego inwestor posiada tytuł prawny

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdza się , aby występowały zabytki , wartości przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegające ochronie.

Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu sprzed jej realizacji .

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1-13  w/cyt. ustawy , w szczególności w projekcie budowlanym , w przypadku decyzji  o których mowa w art.72 ust.1 pkt 1 i 10 w/cyt. ustawy

- projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszej decyzji

- w projekcie budowlanym określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją przedsięwzięcia

- nie dopuszcza się zanieczyszczania ziemi i powietrza w ilościach powodujących przekroczenie obowiązujących standardów

4) wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych , w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania powyższych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku wystąpienia powyższych awarii

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć , dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie wymagane w sprawie

6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania , na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska

Nie wymagane w sprawie

7) stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji , o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1 i 10 w/cyt. ustawy

Nie wymagane w sprawie

8) wymogi w zakresie obowiązków dotyczących zapobiegania , ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a także wykonania kompensacji przyrodniczej

Nie wymagane w sprawie

UZASADNIENIE

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w dniu 2 marca 2009 roku wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1053S (ul. Szkolna) w miejscowości Starcza – remont na wierzchni jezdni  z budową chodnika po stronie północnej.

Powyższa inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko .

W dniu 3 marca 2009 roku organ prowadzący postępowanie podał do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadomił strony, o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania zgodnie z §3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko , dot. „ dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej , niewymienionych w §2 ust.1 pkt 29 i 30 , z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie , przebudowie , montażu , remoncie lub rozbiórce : zjazdu z drogi publicznej , przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej , konstrukcji oporowej , przepustu , kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technologicznego dróg” , przedmiotową inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane postanowieniem organu, wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 13 marca 2009 roku o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu ewentualnego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego          w Częstochowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie , opinią Znak: NS-Nz-523-20/09 z dnia 20.03.2009 roku nie uznał za zasadne przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia .

Starosta Częstochowski postanowieniem , Znak: OSIII7633-39/09 z dnia 16.03.2009 roku, postanowił odstąpić od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przedsięwzięcia .

Po dokonaniu powyższych uzgodnień w dniu 23 kwietnia 2009 roku Wójt Gminy Starcza wydał postanowienie, w którym postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Następnie wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Dotrzymanie warunków określonych w punkcie 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko nie ma charakteru nietypowego, ani wyjątkowo złożonego, nie naruszy też standardów jakości środowiska.

Przedsięwzięcie pozostaje bez wpływu na obszar, tereny i obiekty prawnie chronione oraz cenne i rzadkie elementy, czy zasoby środowiska.

W decyzji nie ustalono wymogów :

- w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, gdyż realizacja i eksploatacja

przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535);

- w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż oddziaływanie transgraniczne nie występuje.

W decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, co jest zgodne z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902).

W toku postępowania zapewniono udział społeczeństwa, poprzez wydanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących oraz udostępnienie wniosku o wydanie decyzji wraz z załącznikami w BIP i w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie też miała wpływu na najbliższe obszary Natura 2000, dlatego przy uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań dla projektowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono potrzeby określenia dodatkowych obowiązków w tym zakresie.

Z uwagi na niewielkie oddziaływanie inwestycji na środowisko  postanowiono jak             w sentencji .

POUCZENIE

1) Zgodnie z art.86ustawy z dnia3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję , o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia,           w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności                       i uprawnień osób trzecich.

4) Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starczy.

5) Zgodnie z art. 7 ust 3 i załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr.225 poz.1635) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki :

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa

2.  Mieszkańcy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

3.   a/a

Bz 7624/6/2009                                                          Starcza , dnia 24.04.2009r

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystyka przedsięwzięcia – stanowi załącznik do decyzji zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227).

- Rodzaj , skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Starcza.

Przebudowa nawierzchni polegać będzie na:

- budowie ciągu pieszo – rowerowego (kontynuacja)  na odcinku od budynku szkoły do posesji nr 148 (etap I) oraz od skrzyżowania  drogi DW 908 w kierunku zabudowy posesji nr 206 (etap II)

- remoncie nawierzchni  jezdni na odcinku j.w.

- przebudowie przepustów pod zjazdami  z jednoczesnym zlikwidowaniem rowu istniejącego,

- wzmocnieniu  pobocza lewostronnego  materiałami uzyskanymi  z frezowania  nawierzchni

Planowany  odcinek przebudowy nawierzchni – 1082 mb w etapie I i 2284mb w etapie II. Planowana szerokość jezdni – 6,0 m. Planowana szerokość chodnika – 2,5mb.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego  oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wymianę warstw metoda frezowania poprzez ułożenie nowych z dostosowaniem do istniejącego i przewidzianego obciążenia. Wymiana warstw obejmuje cała szerokość jezdni ze względu na stwierdzone ubytki i spękania.  Całość wykonanych robót zawarta jest w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej nr 1053S.Planuje się zmianę dotychczasowego zagospodarowania pasa drogowego poprzez budowę chodnika  z funkcją ruchu pieszo – rowerowego w terenie zabudowanym o ścisłej zabudowie. Brak zadrzewienia w pasie dogi.

3. Rodzaj technologii

Droga powiatowa  nr 1053 S (ul. Szkolna) na długości 3366 m przewidziana jest do przebudowy poprzez wykonanie  regulacji niwelety, remont nawierzchni i likwidację rowów przy drożnych. Jezdnia drogi w profilu jest bardzo nierówna, oprócz wzniesień ma również ubytki – w tym celu zachodzi potrzeba wykonania frezowania nawierzchni bitumicznej z nawiązaniem do projektowanej niwelety drogi, na całej powierzchni. Wymiana  warstw  obejmuje całą szerokość jezdni ze względu na stwierdzone ubytki i pęknięcia. Nawierzchnia ścieralna (beton asfaltowy) o deformacji trwałej (koleiny). Uszkodzenia stanowią powyżej 20% całej powierzchni jezdni. Występujące spękania  są wynikiem osiadania warstw konstrukcyjnej jezdni.  Opracowanie obejmuje całkowitą wymianę nawierzchni aż do warstwy  tłuczniowej podbudowy. Projektowany chodnik zlokalizowany w pasie istniejącego pobocza i rowu przy krawędzi jezdni. Szerokość chodnika 2,5 m z funkcją ruchu pieszo – rowerowego. Nawierzchnia z kostki brukowej      gr. 6 cm typu ,,Holland’’ w kolorze czerwonym na warstwie  podsypki cementowo – piaskowej gr. 3 cm. Trasa projektowanego chodnika szerokości 2,5m przebiega w pasie drogowym ul. Szkolnej bezpośrednio przy jezdni. Po obu stronach pasa drogowego  zlokalizowane są działki , które częściowo są zabudowane.

W pasie drogowym drogi powiatowej 1053 S zaprojektowano:

- jezdnię szerokości 6 m jak w stanie istniejącym

- chodni szerokości 2,5 m na całej długości przebudowywanego odcinka, z funkcją ruchu pieszo – rowerowego

- zjazdy do działek

- pobocze utwardzone.

Konstrukcja nawierzchni drogowej.

Konstrukcję nawierzchni drogi zaprojektowano w oparciu ,,Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych 1997’’ i załącznik nr 5 ,,Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg’’ do Rozporządzenia Ministra TiGM w ,,sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43/19999 poz. 430) i złożeniami:

- Kategoria obciążenia ruchem –KR3,

Przewidywana kategoria ruchu przy prognozowanym wzroście rocznie 5% i średnio dobowym obciążeniu:

- samochody ciężarowe bez przyczep 30x1,05x10 =315 poj.

- samochody ciężarowe z przyczepami 15x1,05x10=157,5 poj.

- autobusy 20x1,05x10 = 126 poj.

L= (315x0,109+157,5X1,245+126x0,594) x0,5 = 152,3 osi kN 100/pas/dobę. Stanowi to kategorię ruchu KR3 w tym samym należy przewidzieć przebudowę nawierzchni  do obciążeń kategorii j.w.

Po wykonaniu niezbędnych obliczeń i dla przyjętej katorgi  ruch KR# konstrukcję, która po uwzględnieniu założonych warunków technologicznych  i materiałowych przedstawia się następująco:

- jezdnia ulicy

-4 cm warstwa ścieralna, beton asfaltowy grysowany o uziarnieniu 0/12,8 mm

- 4 cm warstwa wiążąca, beto asfaltowy 0/20,

- podbudowa zasadnicza

Obudowa jezdni strony prawej, krawężnikiem ulicznym o wym. 15x30 cm na ławie betonowej zwykłej o wym. 15x20 cm (B-150). Na odcinku od km 0+946,5 do 1+000 zlokalizowano ciek przy krawężniku szer. 20 cm z cegły klinkierowej o wym. 22x10x8 cm. Ciek osadzono na ławie betonowej o wym. 15x20 cm.

- zjazdy z kostki betonowej

- 8 cm warstwa ścieralna, brukowa kostka betonowa koloru szarego

- 3 cm warstwa wiążąca, podsypka cementowo – piaskowa 1:3

- warstwa podbudowy gr. 20 cm po zagęszczeniu i warstwa kruszywa  naturalnego  grubości 10 cm.

Obramowanie nawierzchni drogowej jezdni ulicy i zjazdu należy wykonać krawężnikiem betonowym o wymiarach

-  ograniczenie nawierzchni chodnika od kierunku ogrodzenia posesji obrzeżem o wym. 20x6 cm.

-   od jezdni krawężnikiem ulicznym o wym. 15x30 cm

Chodni i konstrukcja jego nawierzchni

Przy omawianej drodze zaprojektowano chodnik o szerokości 2,5 m bezpośrednio przylegający do jezdni. Budowany chodnik będzie posiadał funkcję ruch pieszo – rowerowego. Na chodniku i poboczu utwardzonym  brukową kostką betonową zaprojektowano nawierzchnię betonową o konstrukcji jak niżej:

- 6 cm warstwa ścieralna, brukowa kostka betonowa koloru czerwonego,

- 3 cm warstwa wiążąca,  podsypka cementowo – piaskowa 1:3

- 15 cm podbudowa tłuczniowa frakcji 31,5/63 mm, ułożona na warstwie kruszywa naturalnego 10 cm.

W osi chodnika będzie istniał poas rozdziału szerokości 20 cm z kostki w kolorze granatowym.

Pobocze  gruntowe istniejące od kierunku południowego szerokości 1,0-1,5 m ulega wzmocnieniu warstwą grubości 10 cm materiałem uzyskanym z frezowania nawierzchni.

Odwodnienie

Istniejące odwodnienie  powierzchniowe jezdni spadkiem poprzecznym do obustronnych rowów odpływowych. Rów istniejący strony prawej jezdni ulega  likwidacji z jednoczesna rozbiórką  przepustów  pod zjazdami. Ujęcie wód opadowych, projektowanymi  wpustami ulicznym. Wpusty typowe o fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu. Ilość wpustów 16 (I etap) + 31 (II etap). Istniejący rów zostanie przebudowany na kryty z zabudowanymi rurami betonowymi typu WIPRO. Średnice zróżnicowane od fi 300-500mm osadzone  na podłożu z kruszywa  naturalnego gr. 20 cm Przyłącza wpustów z rur PCV typu ciężkiego 200/5,9 mm doprowadzone do projektowanych studzienek rewizyjnych fi 1000 mm z włazem typu lekkiego. Łączna ilość studzienek  - 18 szt. (I etap) + 37 szt. (II etap). Rury w obsypce piaskowej  grubości 30 cm wykonanej przed zasypaniem gruntem z odkładu. Uszczelnienie rur kielichowych wykonać za pomocą uszczelek gumowych. Zakończenie kanalizacji w rejonie przepustu, betonowymi ściankami  wylotowymi. Dno cieku przy wylocie  do przepustu, wzmocnione brukiem z kamienia łamanego alter. Prefabrykatem betonowym gr. 20 cm na warstwie podsypki cementowo – piaskowej gr. 10 cm. Zabezpieczenie dla pieszych balustradą typowa U-11a osadzoną na ściankach betonowych przepustu i kanalizacji. W km 0+429 zaprojektowano przyłącze  fi 300                z ścianą wylotową dla wody opadowej z istniejącego rowu drogi gminnej (ul. Spacerowa). Spływ wód od km 0+00 do 0+081 spadkiem jezdni  w kierunku terenu przylegającego do pasa drogi DW 908 (ul. Gliwicka). Od km 0+081 woda opadowa z ½ jezdni, chodnika               i terenu przylegającego ( z kierunku posesji) spadkiem projektowanym do zlokalizowanych wpustów ulicznych. Dalsze  odprowadzenie kanałem w kierunku przepustu drogowego fi 1000 mm w km0+916. Przepust  z obustronnymi ściankami czołowymi. Ścianka wylotowa od strony chodnika  zostaje podniesiona do rzędnej projektowanego chodnika. Podniesienie poprzez wykonanie nadlewki betonowej. Zakończenie kanalizacji w rejonie przepustu, betonowymi ściankami wylotowymi.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Szerokość istniejących linii rozgraniczających oraz istniejący przebieg drogi powiatowej wyklucza wariantowe rozwiązanie usytuowania nawierzchni w planie. Przekrój uliczny wymaga między innymi zagospodarowania wód opadowych oraz odprowadzania ich do istniejących odbiorników. Wobec takich  możliwości na odcinku przebudowy odstąpiono dalszych prac projektowych  uwzględniających powyższą możliwość. Przyjęte do dalszego  projektowania  rozwiązanie stanowi optymalne rozwianie stanowiące kompromis pomiędzy  dostępnymi środkami finansowymi i założonymi efektami komunikacyjnymi.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

materiałów , paliw oraz energii

Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu odbioru przez firmy specjalistyczne .

Szczegółowe warunki postępowania z powstającymi odpadami zostaną uregulowane na etapie przed oddaniem obiektu do użytkowania , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39 , poz. 251)

6. Rozwiązania chroniące środowisko

W trakcie realizacji robót wystąpią  okresowe uciążliwości  związane z technologia przyjętą  dla przebudowy nawierzchni, w tym lokalne zapylenie powstające podczas  frezowania  istniejącej warstwy bitumicznej oraz uciążliwości akustyczne i emisja spalin związaną z praca sprzętu budowlanego. W zakresie rozwiązań chroniących środowisko przyjęty zakres  robót nie przewiduje  możliwości  wprowadzania do wód powierzchniowych lub gruntowych jakichkolwiek zanieczyszczeń. Uciążliwości związane z praca sprzętu zostaną zminimalizowane poprzez ograniczenie jego pracy wyłącznie do pory dziennej. Transport materiałów sypkich musi odbywać się przy użyciu  środków zabezpieczających przed pyleniem (transport kryty, plandeki).  Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania  wszystkich odpadów poprzez prowadzenie kart odpadów z podanym w nich sposobem zagospodarowania.

7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

a) ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków socjalno – bytowych

Realizacja zamierzenie nie przewiduje  powstawania i odprowadzania ścieków bytowych. Zaplecze wykonawcy zgodnie z przepisami bhp oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych musi zostać  wyposażone w przenośne punkty sanitarne z których ścieki socjalno bytowe będą usuwane przez  wyspecjalizowaną, uprawnioną firmę.

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Realizacja zamierzenia nie przewiduje powstawania i odprowadzania ścieków technologicznych. Roboty związane z wykonywaniem lokalnych poszerzeń oraz układaniem warstw bitumicznych zgodnie z przyjętą technologią winny być wykonywane z materiałów przygotowanych   wytwórniach (otaczarniach) lub z kruszyw o odpowiedniej optymalnej wilgotności.

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Ujęcie wód opadowych projektowanymi wpustami ulicznymi. Ilość wpustów – 47. Istniejący rów otwarty zostanie przebudowany na kryty z zabudowanymi rurami betonowymi typu Wipro. Średnice zróżnicowane  od fi 300-500 mm osadzone  na podłożu z kruszywa naturalnego gr 20 cm. Przyłącza wpustów z rur PCV typu ciężkiego fi 200/5,9 doprowadzone do projektowanych studni rewizyjnych fi 1000 z włazem typu lekkiego. Łączna ilość studzienek  - 55 sztuki.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

W trakcie robót budowlanych powstaną odpady w postaci gruntu z wykopów przy poszerzeniach oraz frez mineralno – bitumiczny. Grunt zostanie odwieziony transportem kołowym przystosowane do tego celu miejsce składowania.  Frez zostanie ponownie wbudowany w pobocze.

e) ilość i rodzaj zainstalowanych maszyn i urządzeń

Nie przewiduje się trwałej instalacji maszyn i urządzeń.

8. Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko

Charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizacja wyklucza trans graniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie  ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się  w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Powyższy projekt będzie realizowany poza  obszarami NATURA 2000. Najbliższa ostoja NATURA 2000 to proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,,Ostoja Olsztyńsko – Mirowska’’.

10. Podsumowanie – wnioski

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska.