| Inwestor: GMINA STARCZA ul. Gminna 4 42-261 Starcza | Wykonawca: WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

Kod Słownika Zamówień: 45233123-7

Nazwa budowy           :                    REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Adres budowy             :               ul. Zachodnia, 42-261 Klepaczka

Rodzaj robót               :                         ROBOTY  DROGOWE

Załączniki:

Podstawa opracowania :	KNR 2-31I

Opracował :  mgr  Waldemar  Czekała

Częstochowa, kwiecień  2009 r

Ogólna  charakterystyka robót

1.  Podstawa  opracowania

- Kosztorys przedmiarowy opracowano na podstawie projektu  budowlanego wykonanego przez  „Projbud”  Częstochowa.

- Charakterystyka  obiektu

2.1. Jezdnia – remont nawierzchni

Konstrukcje  nawierzchni  zaprojektowano  w  oparciu o Katalog  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  z  1997 r.” Zaprojektowano  :

Nawierzchnia  jezdni  :

- warstwa ścieralna z  betonu  asfaltowego  gr.  4  cm  (o frakcji  0/12,8)

- warstwa wiążąca z warstwą wyrównawczą  betonu  asfaltowego  gr.  6  cm  (o frakcji  0/20)

Podbudowa  :

Podbudowa istniejąca z tłuczni o grubości warstwy zróżnicowanej od  18 do 23 cm. Dokonano frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. uśrednionej 7 cm (w zależności od przekroju).

Pobocza :

Istniejące pobocza gruntowe szer. 1,50 m zostają wzmocnione warstwą z destruktu po frezowaniu na szerokości 1,00 m od krawędzi jezdni. Warstwa gr. do 10 cm po zagęszczeniu.

3.  Dane  wyjściowe do kosztorysowania

Przyjęto  do  przewidywanych  warunków  miejscowych :

- grunt   kat.  II  i  III

- środki  transportowe  samochody  samowyładowcze  5  ton

- wykonanie  nawierzchni sprzętem technologicznym .

- 4. Podstawa wyliczenia  norm

KNR 2-31

| 1 | I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| --- | --- |

| 1 | KNR 2-31I 0803-03-050 D-01.01.01. Frezowanie nawierzchni na zimno do głębokości 7 cm przy użyciu frezarki WIRTGEN W 1000 C z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodem 10 - 15 t | krotność 1,00 | obmiar 4 863,20 m2 | ilość 4 863,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jezdnia : |  |  |  |  |
| 2. | 911 * 5,20 |  |  |  | 4 737,20 |
| 3. | skrzyżowanie w hekt. 9+15 : |  |  |  |  |
| 4. | (5+4)*0,5*20 |  |  |  | 90,00 |
| 5. | poszerzenie na łukach : |  |  |  |  |
| 6. | 6 * 0,5 * 3 * 4 |  |  |  | 36,00 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 4 863,20 |

| 2 | II. NAWIERZCHNIA |
| --- | --- |

| 2 | KNR 2-31I 1004-04-050 D-04.03.01. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | krotność 1,00 | obmiar 4 863,20 m2 | ilość 4 863,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4863,2 |  |  |  | 4 863,20 |

| 3 | KNR 2-31I 1004-07-050 D-04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | krotność 1,00 | obmiar 4 863,20 m2 | ilość 4 863,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4863,2 |  |  |  | 4 863,20 |

| 4 | KNR 2-31I 0310-01-050 D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa o frakcji (0/20). Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6 cm | krotność 1,00 | obmiar 4 863,20 m2 | ilość 4 863,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | warstwa poszerzona o odsadzki 2 x 0,10 m : |  |  |  |  |
| 2. | 4863,2 |  |  |  | 4 863,20 |

| 5 | KNR 2-31I 0310-02-050 D-05.03.05. Dopłata - za każdy dalszy 1 cm pow. 4 cm | krotność 2,00 | obmiar 4 863,20 m2 | ilość 9 726,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | KNR 2-31I 0310-05-050 D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia szer. 5,00 m | krotność 1,00 | obmiar 4 681,00 m2 | ilość 4 681,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | jezdnia : |  |  |  |  |
| 2. | 911 * 5,0 |  |  |  | 4 555,00 |
| 3. | skrzyżowanie w hekt. 9 + 15 : |  |  |  |  |
| 4. | (5 + 4)* 0,5 * 20 |  |  |  | 90,00 |
| 5. | poszerzenie na łukach : |  |  |  |  |
| 6. | 6 * 0,5 * 3 * 4 |  |  |  | 36,00 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 4 681,00 |

| 7 | KNR 2-31I 0310-06-050 D-05.03.05. Dopłata - za każdy dalszy 1 cm pow. 3 cm | krotność 1,00 | obmiar 4 681,00 m2 | ilość 4 681,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| --- | --- |

| 8 | KNR 2-31I 0103-02-050 D-04.01.01. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjn pobocza szer. 1,0 m. Kategoria gruntu III-IV. Pobocza obustronne . | krotność 1,00 | obmiar 1 822,00 m2 | ilość 1 822,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 911,0 * 1,0 * 2 |  |  |  | 1 822,00 |

| 9 | KNR 2-31I 0203-01-050 D-03.01.03. Nawierzchnie poboczy z destruktu po frezowaniu. Warstwa grubości 10 cm po zagęszczaniu - analogia | krotność 1,00 | obmiar 1 822,00 m2 | ilość 1 822,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1822,0 |  |  |  | 1 822,00 |

| 10 | KNR 2-31I 1403-03-040 D-03.01.03. Oczyszczanie rowu z namułu bez naruszenia skarp rowu. Grubość namułu 30 cm z pomniejszeniem o przepusty pod zjazdami. | krotność 1,00 | obmiar 1 369,00 m | ilość 1 369,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | strona prawa : |  |  |  |  |
| 2. | 911-(4+4,5+9+8+3*4+8+9+4+9+4+3,5+4+3,5+11+9+3*4+10+7,5+16+4+3,5+8+7,5+4+5,5) |  |  |  | 730,50 |
| 3. | Strona lewa : |  |  |  |  |
| 4. | (911+20)-(12+11+26+10+12+11+10+5+23+12+12+5+28+5+15+3*5+7+2,5+15+9+12+7*5) |  |  |  | 638,50 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 1 369,00 |

| 11 | KNR 2-31I 1404-01-040 D-06.04.01. Oczyszczanie przepustów z namułu. Średnice przepustów do 0,4 m. | krotność 1,00 | obmiar 477,00 m | ilość 477,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 184,5 + 292,5 |  |  |  | 477,00 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 2 480,2320 |  |  |
| 2. | * | 12712-148 | Frezarka drogowa WIRTGEN W1000c | m-g | 93,3734 |  |  |
| 3. |  | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta | t | 477,4620 |  |  |
| 4. |  | 1603002 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,cz.zamkn. | t | 483,8884 242,1874 |  |  |
| 5. | * | 1690100 | Materiał z rozbiórki - destrukt | m3 | 289,6980 |  |  |
| 6. |  | 3930000 | Woda | m3 | 77,1676 |  |  |
| 7. | * | 39812-148 | Samochód samowyładowczy 5-10 t | m-g | 160,4856 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |