Bz  7624/9/2009                                                       Starcza, dnia 10.08.2009r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 1 i ust.2 , art. 75 ust.1 pkt 4 , art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę:

Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych

,,PROJBUD’’

ul. Armii Krajowej nr 1/3, 42-200 Częstochowa

działającej z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

,,Przebudowie  drogi powiatowej Nr 1054 S Częstochowa – Nierada – Rudnik Mały na odcinku od skrzyżowania z DW 904 w miejscowości Nierada do skrzyżowania z DP nr 1023 S w miejscowości Rudnik Mały- długość ~ 5122 m”.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Starcza i Poczesna (większość w gminie Starcza).

Przebudowa nawierzchni polegać będzie na:

-  rozbiórce istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej

-  poszerzeniu nawierzchni do szerokości 6,00 m (istniejąca szerokość 5,00-5,50 m)

- mechanicznej stabilizacji podbudowy z kruszywa łamanego za pomocą   specjalistycznego cementu drogowego ,,Silment’’

-   budowie chodnika dla pieszych na terenie zabudowy w miejscowości Łysiec

- budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Starcza (na odcinku od budynku nr 8 do budynku Urzędu Gminy w Starczy oraz od skrzyżowania z DP 1053 S  do zjazdu na parking)

-  wykonaniu  podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu   asfaltowego

- wzmocnieniu poboczy gruntowych i zjazdów  na posesję warstwą destruktu  uzyskanego z frezowania nawierzchni jezdni

-  oczyszczeniu istniejących rowów i przepustów

- wycince drzew kolidujących z  projektowanym zagospodarowaniem (drzewa rosnące w istniejącym rowie)

Planowany odcinek przebudowy nawierzchni – 5122 m, w tym na terenie gminy Poczesna -1951 m, na terenie gminy Starcza – 3171 m. szerokość projektowana – 6,00 m. Projektowany chodnik szerokości 1,50 m, natomiast szerokość ciągu pieszo – rowerowego wynosi 2,5 m. Pobocza obustronne szerokości 1,00 m. Rowy obustronne szerokości 2,00 m.

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Starcza i Poczesna

Projektowana przebudowa mieści się w istniejącym pasie drogowym. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę istniejącej drogi, w tym:

- jezdnia dwukierunkowa 2x3,00 m = 6,00 m (5122x6,00 = 30 732 m2)

- pobocza obustronne 2x1,00 m = 2,00 (5122+4110)x1,00 = 9 232 m2)

- rowy dwustronne 2 x 2,00m (5122 X2) x 2 = 20 488 m2

- chodnik jednostronny szerokości 1,50 m na terenie m. Łysiec (adaptacja projektu)   (1012x1,50 = 1 518 m2)

- ciąg pieszo – rowerowy szerokości 2,5 m (180 x 2,5 = 450m2)

Razem powierzchnia zajmowanej nieruchomości- 62 420 m2. Dotychczasowa  funkcja komunikacyjna nie ulega zmianie, jedynie podwyższa walory użytkowe oraz bezpieczeństwo  użytkowników drogi poprzez zwiększenie szerokości jezdni do 6,00  oraz budowę chodnika na terenie zabudowy. Istniejące zadrzewienie w większości poza pasem drogowym. Drzewa rosnące w rowie planuje się do usunięcia.

2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

- w fazie realizacji inwestycji należy zapewnić prowadzenie robót w sposób zabezpieczający przed powstaniem szkód

- wszystkie urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować

- przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji posiadanych urządzeń

- stosować urządzenia i technologie zapewniające minimalizację ilości wytwarzanych odpadów

- prowadzić racjonalną gospodarkę wykorzystywania materiałów i surowców , a używane materiały , których stosowanie powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych , w miarę możliwości , zastępować substytutami mniej niebezpiecznymi dla środowiska

- odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych , w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi

- wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami , posiadających wymagane prawem zezwolenie w celu odzysku lub unieszkodliwiania

- uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu , do którego inwestor posiada tytuł prawny

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdza się , aby występowały zabytki , wartości przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegające ochronie.

Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu sprzed jej realizacji .

3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1-13  w/cyt. ustawy , w szczególności w projekcie budowlanym , w przypadku decyzji  o których mowa w art.72 ust.1 pkt 1 i 10 w/cyt. ustawy

- projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszej decyzji

- w projekcie budowlanym określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją przedsięwzięcia

- nie dopuszcza się zanieczyszczania ziemi i powietrza w ilościach powodujących przekroczenie obowiązujących standardów

4) wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych , w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania powyższych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku wystąpienia powyższych awarii

5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć , dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie wymagane w sprawie

6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania , na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska

Nie wymagane w sprawie

7) stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji , o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1 i 10 w/cyt. ustawy

Nie wymagane w sprawie

8) wymogi w zakresie obowiązków dotyczących zapobiegania , ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a także wykonania kompensacji przyrodniczej

Nie wymagane w sprawie

UZASADNIENIE

Firma: Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych ,,PROJBUD’’ w dniu 5 maja 2009 roku wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1054 S Częstochowa – Nierada – Rudnik Mały na odcinku od skrzyżowania z DW 904                       w miejscowości Nierada do skrzyżowania z DP nr 1023 S w miejscowości Rudnik Mały – długość ~ 5122 m.

Powyższa inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko .

W dniu 10 czerwca 2009 roku organ prowadzący postępowanie podał do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadomił strony, o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania zgodnie z §3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko , dot. „ dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej , niewymienionych w §2 ust.1 pkt 29 i 30 , z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie , przebudowie , montażu , remoncie lub rozbiórce : zjazdu z drogi publicznej , przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej , konstrukcji oporowej , przepustu , kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technologicznego dróg” , przedmiotową inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane postanowieniem organu, wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 13 marca 2009 roku o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu ewentualnego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego          w Częstochowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie , opinią Znak: NS-NZ-523-61/09 z dnia 26.06.2009 roku nie uznał za zasadne przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia .

Starosta Częstochowski postanowieniem , Znak: OSIII7633-76/09 z dnia 04.08.2009 roku, postanowił odstąpić od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie dokonał  także analizy pod kątem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227), a w szczególności uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

  - skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

  - braku powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności braku kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

  - wykorzystania zasobów naturalnych,

  - emisji i występowania innych uciążliwości,

  - braku ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

- usytuowanie przedsięwzięcia, tj. jego lokalizację poza obszarami wrażliwymi przyrodniczo, jak:

  - obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

  - obszary wybrzeży,

  - obszary górskie lub leśne,

  - obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

  - obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

  - obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

  - obszary przylegające do jezior,

  - uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do ww. uwarunkowań, wynikające z:

  - zasięgu oddziaływania,

  - braku transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne  elementy przyrodnicze,

  - wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

  - prawdopodobieństwa oddziaływania,

  - czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Po przeprowadzonej ocenie stwierdza się, że zarówno realizacja  jak i eksploatacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Po dokonaniu powyższych uzgodnień oraz przeprowadzonej analizie w dniu 7 sierpnia 2009 roku Wójt Gminy Starcza wydał postanowienie, w którym postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Następnie wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Dotrzymanie warunków określonych w punkcie 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko nie ma charakteru nietypowego, ani wyjątkowo złożonego, nie naruszy też standardów jakości środowiska.

Przedsięwzięcie pozostaje bez wpływu na obszar, tereny i obiekty prawnie chronione oraz cenne i rzadkie elementy, czy zasoby środowiska.

W decyzji nie ustalono wymogów :

- w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, gdyż realizacja i eksploatacja

przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535);

- w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż oddziaływanie transgraniczne nie występuje.

W decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, co jest zgodne z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902).

W toku postępowania zapewniono udział społeczeństwa, poprzez wydanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących oraz udostępnienie wniosku o wydanie decyzji wraz z załącznikami w BIP i w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie też miała wpływu na najbliższe obszary Natura 2000, dlatego przy uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań dla projektowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono potrzeby określenia dodatkowych obowiązków w tym zakresie.

Z uwagi na niewielkie oddziaływanie inwestycji na środowisko  postanowiono jak             w sentencji .

POUCZENIE

1) Zgodnie z art.86ustawy z dnia3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję , o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia,           w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności                       i uprawnień osób trzecich.

4) Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starczy.

5) Zgodnie z art. 7 ust 3 i załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr.225 poz.1635) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki :

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych ,,PROJBUD’’

,,PROJBUD’’

ul. Armii Krajowej nr 1/3, 42-200 Częstochowa

- Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa

- Urząd Gminy w Poczesnej

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna

- Mieszkańcy poprzez zamieszczenie w bip i na tablicach ogłoszeń

- a/a

Bz 7624/9/2009                                                          Starcza, dnia10.08.2009r

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystyka przedsięwzięcia – stanowi załącznik do decyzji zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227).

- Rodzaj , skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Starcza i Poczesna (większość w gminie Starcza).

Przebudowa nawierzchni polegać będzie na:

-   rozbiórce istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej

-   poszerzeniu nawierzchni do szerokości 6,00 m (istniejąca szerokość 5,00-5,50 m)

- mechanicznej stabilizacji podbudowy z kruszywa łamanego za pomocą   specjalistycznego cementu drogowego ,,Silment’’

-   budowie chodnika dla pieszych na terenie zabudowy w miejscowości Łysiec

-   budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Starcza (na odcinku od budynku nr 8 do budynku Urzędu Gminy w Starczy oraz od skrzyżowania z DP 1053 S  do zjazdu na parking)

-  wykonaniu  podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu   asfaltowego

-  wzmocnieniu poboczy gruntowych i zjazdów  na posesję warstwą destruktu uzyskanego z frezowania nawierzchni jezdni

-   oczyszczeniu istniejących rowów i przepustów

-   wycince drzew kolidujących z  projektowanym zagospodarowaniem (drzewa rosnące w  istniejącym rowie)

Planowany odcinek przebudowy nawierzchni – 5122 m, w tym na terenie gminy Poczesna -1951 m, na terenie gminy Starcza – 3171 m. szerokość projektowana – 6,00 m. Projektowany chodnik szerokości 1,50 m, natomiast szerokość ciągu pieszo – rowerowego wynosi 2,5 m. Pobocza obustronne szerokości 1,00 m. Rowy obustronne szerokości 2,00 m.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego  oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Projektowana przebudowa mieści się w istniejącym pasie drogowym. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi w tym:

- jezdnia dwukierunkowa 2 x 3,00 m = m (5122 x 6,00 = 30,732 m2)

- pobocza obustronne 2 x 1,00 = 2,00 m (5122+ 4110) x 1,00 = 9 232 m2

- rowy dwustronne 2 x 2,00 m (5122 x 2) x 2 = 20 488 m2

- chodnik jednostronny szerokości 1,50 m na terenie miejscowości Łysiec (adaptacja projektu) (1012 x 1,50 = 1 518 m2)

- ciąg pieszo – rowerowy szerokości 2,5 m (180 x 2,5 = 450m2)

Razem powierzchnia zajmowanej nieruchomości – 62 420  m2.  Dotychczasowa funkcja komunikacyjna nie ulega zmianie, jedynie podwyższa się walory użytkowe oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi poprzez  zwiększenie szerokości jezdni do 6,00 m oraz budowę chodnika  na terenie zabudowy. Istniejące zadrzewienie w większości poza pasem drogowym. Drzewa rosnące w rowie planuje się do usunięcia.

3.Rodzaj technologii

Z uwagi na ogromne zniszczenia nawierzchni, deformację (przełomy, koleiny, spękania, ubytki) droga powiatowa na odcinku długości ~ 5122 m przewidziana do przebudowy poprzez wykonanie: rozbiórki nawierzchni bitumicznej, poszerzenie podbudowy do szerokości 6,00 m, mechanicznej stabilizacji podbudowy tłuczniowej spoiwem hydraulicznym, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego i dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. Na odcinkach zabudowy przewiduje się budowę chodnika i ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z kostki brukowej. W planie geometria drogi pozostaje bez zmian. Zachodzi konieczność poszerzenia nawierzchni do szerokości 6,00 m. Na obszarze bez zabudowy poszerzenie  planuje się wykonać  po obu stronach na szerokości po 0,25 do 0,50 m. Na terenie  zabudowy w miejscowości Łysiec poszerzenie po stronie wschodniej na szerokość 0,50 m(istniejąca jezdnia  szerokości 5,50 m). Zjazdy na posesję w terenie zabudowy z kostki brukowej, na pozostałym terenie gruntowe wzmocnione warstwą destruktu bitumicznego.

Szerokość pasa drogowego stanowią:

-  jezdnia 2x3,00m = 6,0m

- chodnik na terenie zabudowy w miejscowości Łysiec jednostronny – 1,50 m

- ciąg pieszo – rowerowy w miejscowości Starcza – 2,50 m

- pobocza utwardzone – 2 x 1,00 m = 2,00 m

Zjazdy na posesję z DP 1054 S

Zjazdy na posesję na terenie zabudowy z kostki betonowej typu ,,Holland’’ grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce  cementowo – piaskowej gr. 3 cm. Podbudowa jednowarstwowa grubości 15 cm po zagęszczeniu z tłucznia o frakcji 31,5/63 mm ułożona na warstwie  kruszywa naturalnego grubości 10 cm. Obudowa zjazdów od strony jezdni krawężnikami o prześwicie 5 cm ponad krawędź jezdni i obrzeżem o wymiarach 30x8 cm w terenie zielonym.

Chodniki

Chodnik – nawierzchnia z kostki brukowej grubości 6 cm typu ,,Holland’’ w kolorze czerwonym i podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm. Podbudowa z warstwy podsypki piaskowej grubości 10 cm i warstwy tłucznia grubości 10 cm po zagęszczeniu. Obudowa krawężnikiem o wymiarach 20x30 cm na ławie z oporem o wymiarach 35 x 15 + (opór) 10x 35 cm od kierunku jezdni i obrzeżem o wymiarach 20 x 6 cm od kierunku skarpy rowu. Krawężnik na całej długości chodnika obniżony do 12 cm ponad krawędź jezdni.

Spadek poprzeczny 2%.

Ciąg pieszo – rowerowy – zlokalizowany w pasie istniejącego pobocza i rowu, przy krawędzi jezdni. Szerokość chodnika 2,5 m z funkcją ruchu pieszo – rowerowego. Nawierzchnia           z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm typu ,,Holland’’ w kolorze czerwonym na warstwie z podsypki cementowo – piaskowej grubości 3 cm.  W osi chodnika  pas rozdziału szerokości 20 cm z kostki w kolorze granatowym. Jest rozdziałem funkcji dla pieszych i rowerzystów. Podbudowa jednowarstwowa z tłucznia naturalnego grubości 10 cm. Ograniczenie nawierzchni chodnika od kierunku ogrodzenia posesji obrzeżem o wymiarach 20 x 6 cm, od jezdni krawężnikiem ulicznym o wymiarach 15 x 30 cm.

Skrzyżowania

Skrzyżowania zaprojektowano jako zwykłe – Sz. Otrzymują nową geometrię i wyokrąglenie załomu krawędzi promieniem kołowym o R = 5-10 m. W obrębie skrzyżowań zaprojektowano obniżenie  krawężników (rampy dla pieszych), zapewniając w ten sposób możliwie bezpieczne przekraczanie jezdni. Kąt przecięcia ruchu pojazdów z kierunku ruchu pieszych wynosi  ~ 900.

Pochylenie podłużne i poprzeczne

Projektowane spadki podłużne nie ulegają zmianie. Nastąpi jedynie regulacja pionowa nawierzchni. Przewiduje się podniesienie istniejącej  niwelety o ok. 14 cm. Spadki poprzeczne jezdni dwuspadowe 2 % na prostych, do jednostronnych na łukach poziomych do 5%. Pobocza o spadku poprzecznym do 6% w kierunku rowów. Spadki poprzeczne chodników do 2 % w kierunku jezdni.

Konstrukcja nawierzchni drogowej

Konstrukcję nawierzchni drogowej zaprojektowano w oparciu o ,,Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych z 1997 r.’’ i znacznik nr 5 ,,Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg’’ do Rozporządzenia Ministra TiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999r. poz. 430 i założeniami:

- kategoria obciążenia ruchem –KR -4

- droga jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Po wykonaniu niezbędnych obliczeń, przyjętej kategorii ruchu KR-4 oraz po uwzględnieniu założonych warunków technologicznych i materiałowych, konstrukcja nawierzchni przedstawia się następująco:

jezdnia:

- warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego grysowa 0/12,8 mm masa ścisła grubości 5 cm

- warstwa wiążąca jw. Grubości 8 cm lecz masa półścisła o uziarnieniu 0/20 mm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm

- stabilizacja istniejącej podbudowy  tłuczniowej spoiwem hydraulicznym ,,Silment’’ na głębokości 25 cm.

W miejscowości Łysiec  jezdnia po stronie wschodniej (budowa chodnika) obudowana krawężnikiem betonowym  o wymiarach 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem o wymiarach 35 x 15 cm + (opór) 10x 35 cm. Krawężnik  12 cm w świetle, obniżony na zjazdach do wysokości 5 cm ponad krawędź jezdni.

Zjazdy na posesje

W terenie zabudowanym zjazdy z kostki brukowej grubości  8 cm na podbudowie tłuczniowej grubości 15 cm. Obudowa  zjazdów od strony jezdni krawężnikami 20 x30 cm na ławie betonowej z oporem (światło krawężnika  5 cm). Od strony terenów zielonych obramowanie stanowi obrzeże betonowe 8 x 30 cm. Zjazdy usytuowane  poza terenem zabudowy mieszkaniowej  zaprojektowano jako gruntowe, wzmocnione warstwą destruktu bitumicznego, bez obramowania.

Chodnik i pobocze:

Projektowany chodnik zlokalizowany jest na terenie  zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Łysiec, bezpośrednio przylega do jezdni. Nawierzchnia z kostki brukowej grubości 6 cm typu, Holland’’ w kolorze czerwonym i podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm. Podbudowa z warstwy podsypki piaskowej grubości 10 cm i warstwy tłuczniowej grubości 10 cm po zagęszczeniu. Obudowa krawężnikiem o wymiarach 20 x30 cm na ławie z oporem o wymiarach 35 x 15 + (opór) 10 x 35 cm od kierunku jezdni i obrzeżem o wymiarach 20 x 6 cm od kierunku skarpy rowu. Krawężnik na całej  długości chodnika obniżony do 12 cm ponad krawędź jezdni. Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

Istniejące pobocze gruntowe szerokości 1,00 podlega wzmocnieniu poprzez ułożenie  warstwy destruktu bitumicznego o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Destrukt uzyskany z frezowania nawierzchni.

Ciąg pieszo – rowerowy

Ciąg pieszo – rowerowy zlokalizowany w pasie istniejącego pobocza i rowu, przy krawędzi jezdni w miejscowości Starcza. Projektowany ciąg  pieszo – rowerowy stanowi przedłużenie  istniejącego ciągu od budynku Urzędu Gminy w Starczy do zjazdu do budynku nr 8 oraz od skrzyżowania  z DP 1053 S do zjazdu na parking. Szerokość chodnika  2,50 m z funkcją ruchu pieszo – rowerowego. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm typu ,,Holland’’ w kolorze czerwonym na warstwie podsypki cementowo – piaskowej grubości 3 cm. W osi chodnika pas rozdziału szerokości 20 cm z kostki w kolorze granatowym.  Podbudowa jednowarstwowa z tłucznia grubości 15 cm o frakcji 31,5/63 mm. Podbudowa ułożona w warstwie kruszywa naturalnego grubości 10 cm. Ograniczenie nawierzchni ciągu od kierunku ogrodzenia posesji obrzeżem o wymiarach 20 x 6 cm, od jezdni krawężnikiem ulicznym o wymiarach 15 x 30 cm.

Odwodnienie

Odwodnienie chodnika, zjazdów i ½ jezdni ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec, powierzchniowe ciekiem przykrawężnikowym w kierunku – projektowanych wpustów ulicznych fi 500 z kratą i osadnikiem. Dalsze odprowadzenie  wód przykanalikiem z rur PCV fi 200/5,9 mm do istniejącego rowu. Istniejący rów otwarty zbierający wodę z powierzchni  graniczących od kierunku zabudowy częściowo pasa drogowego pozostaje bez zmian. Ulega przesunięciu dno  rowu w kierunku ogrodzenia zachowując: pobocze (za chodnikiem) szerokości 0,3-0,5 m do krawędzi skarpy rowu. Skarpy o nachyleniu 1 : 1 (1,50) wzmocnione  płytami betonowymi ażurowymi wibroprasowanymi o wymiarach 40 x 60 x 10 cm. Płyty ułożone na warstwie piaskowej grubości 10 cm. Dno rowu szerokości 0,40 m wzmocnione płytami j.w. pozostała  powierzchnia skarpy trawiasta pokryta  darnią lub warstwą humusu obsianego trawą. Otwory płyt wypełnione humusem z jednoczesnym ubiciem. Profil podłużny dna rowu uwzględnia częściowe pogłębienie w celu udrożnienia spływu, wg projektowanego przekroju podłużnego. Przepusty pod zjazdami zaprojektowano z rur betonowych zbrojonych typu ,,Wipro’’ fi 400 mm. Rury zbrojone kl. II. Przepusty z obustronnymi ściankami prefabrykowanymi z betonu B-20 o wymiarach 130 x 120x 20 cm nasadzonych na uprzednio przygotowane fundamenty. Fundamenty wylewane z betonu C20/25 (B-20) o wymiarach 40 x 60 cm. Rury ułożone na ławie z tłucznia grubości 20 cm.

Teren niezabudowany

W terenie niezabudowanym istniejące odwodnienie  pozostaje bez zmian. Projektowane spadki  podłużne i poprzeczne  jezdni i poboczy zapewniają spływ wód do obustronnych rowów  przydrożnych i dalej w kierunku istniejących przepustów  drogowych i cieków naturalnych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się czyszczenie rowów i przepustów z namułu, profilowanie dna  i nadanie spadków. Dodatkowo zostaną usunięte drzewa rosnące w rowach, które uniemożliwiają prawidłowy spływ wód opadowych.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Istniejące usytuowanie drogi w liniach rozgraniczających pas drogowy wyklucza wariantowe rozwiązanie lokalizacji nawierzchni w planie. Przekrój pasa drogowego zapewnia między innymi prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych oraz ich odprowadzenie  do istniejących odbiorników. Również lokalizacja jezdni pozwoli na dokonanie jej poszerzenia szerokości 5,00 m (5,50 m) do szerokości 6,00 m na całej długości przebudowy. Przyjęte założenia projektowe stanowią optymalne rozwiązanie i kompromis pomiędzy strefa ekonomiczną i założonymi efektami komunikacyjnymi.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

materiałów , paliw oraz energii

Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie           i magazynowane na jej terenie do czasu odbioru przez firmy specjalistyczne .

Szczegółowe warunki postępowania z powstającymi odpadami zostaną uregulowane na etapie przed oddaniem obiektu do użytkowania , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39 , poz. 251)

6. Rozwiązania chroniące środowisko

W trakcie realizacji robót wystąpią  okresowe uciążliwości  związane z technologia przyjętą  dla przebudowy nawierzchni, w tym lokalne zapylenie powstające podczas  frezowania  istniejącej warstwy bitumicznej oraz uciążliwości akustyczne i emisja spalin związana z pracą sprzętu budowlanego. W zakresie rozwiązań chroniących środowisko przyjęty zakres  robót nie przewiduje  możliwości  wprowadzania do wód powierzchniowych lub gruntowych jakichkolwiek zanieczyszczeń. Uciążliwości związane z pracą sprzętu zostaną zminimalizowane poprzez ograniczenie jego pracy wyłącznie do pory dziennej. Transport materiałów sypkich musi odbywać się przy użyciu  środków zabezpieczających przed pyleniem (transport kryty, plandeki).  Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania  wszystkich odpadów poprzez prowadzenie kart odpadów z podanym w nich sposobem zagospodarowania.

7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

a) ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków socjalno – bytowych

Realizacja zamierzenie nie przewiduje  powstawania i odprowadzania ścieków bytowych. Zaplecze wykonawcy zgodnie z przepisami bhp oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych musi zostać  wyposażone w przenośne punkty sanitarne, z których ścieki socjalno bytowe będą usuwane przez  wyspecjalizowaną, uprawnioną firmę.

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Realizacja zamierzenia nie przewiduje powstawania i odprowadzania ścieków technologicznych. Roboty związane z wykonywaniem lokalnych poszerzeń oraz układaniem warstw bitumicznych zgodnie z przyjętą technologią winny być wykonywane z materiałów przygotowanych                          w wytwórniach (otaczarniach) lub z kruszyw o odpowiedniej optymalnej wilgotności.

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Poza terenem zabudowy wody opadowe z terenu pasa drogowego, w tym z jezdni i poboczy zostaną odprowadzone do rowów przydrożnych dzięki nadanym spadkom podłużnym niwelety oraz  spadkom poprzecznym jezdni i poboczy – odwodnienie istniejące b.z. Na terenie zabudowy  mieszkaniowej odwodnienie chodnika, zjazdów  i ½ jezdni ul. Częstochowskiej w miejscowości Łysiec, powierzchniowe  ciekiem przykrawężnikowym w kierunku projektowanych wpustów ulicznych fi 500 z kratą i osadnikiem. Dalsze odprowadzanie wód przykanalikiem z rur PCV fi 200/5,9 mm do istniejącego rowu. Istniejący rów otwarty zbierający wodę z powierzchni graniczącej od kierunku zabudowy i częściowo pasa drogowego pozostaje bez zmian. Ilość wpustów – 17 sztuk. Odwodnienie   ½ części jezdni po stronie zachodniej jak dotychczas – poprzez  utwardzone pobocze.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

W trakcie robót budowlanych powstaną odpady w postaci gruntu z wykopów przy poszerzeniach oraz destrukt mineralno – bitumiczny, uzyskany z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni. Grunt zostanie odwieziony transportem kołowym  na przystosowane do tego celu miejsce składowania. Frez zostanie ponownie  wbudowany w pobocze i zjazdy na posesję poza terenem zabudowy mieszkaniowej.

e) ilość i rodzaj zainstalowanych maszyn i urządzeń

Nie przewiduje się trwałej instalacji maszyn i urządzeń.

8. Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko

Charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizacja wyklucza transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie  ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się  w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Powyższy projekt będzie realizowany poza  obszarami NATURA 2000. Najbliższa ostoja NATURA 2000 to proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,,Ostoja Olsztyńsko – Mirowska’’.

10. Podsumowanie – wnioski

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska.