| Inwestor: GMINA STARCZA ul. Gminna 4 42-261 Starcza | Wykonawca: WYLONIONY W DRODZE PRZETARGU |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

CPV: 45233120-6

Nazwa budowy:               PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Obiekt:                              Droga Łysiec – Własna dł. 1638 m

Rodzaj robót:                               ROBOTY DROGOWE

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 4-04, KNR 2-01I, AW, KNR 2-18

|  | Sporządził: mgr Waldemar Czekała |
| --- | --- |

Częstochowa, maj 2012 r

Opracował  :  mgr  Waldemar Czekała

Częstochowa, maj  2012 r

Ogólna  charakterystyka robót

1.  Podstawa  opracowania

- Kosztorys przedmiarowy opracowano na podstawie projektu  budowlano-wykonawczego wykonanego przez  „Projbud”  Częstochowa.

- Charakterystyka  obiektu

2.1. Jezdnia

Projektowane zagospodarowanie terenu w obiekty i urządzenia obejmuje lokalizację w granicy istniejącego pasa drogowego.

Konstrukcje  nawierzchni  zaprojektowano  w  oparciu o Katalog  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  z  1997 r.” dla KR -4. Zaprojektowano:

Nawierzchnia  jezdni  :

- warstwa ścieralna z  betonu  asfaltowego  gr. 4 cm  (o frakcji  0/12,8)

- warstwa wiążąca z warstwą wyrównawczą betonu asfaltowego gr. 4 - 14 cm (o frakcji  0/16/20)

Podbudowa

- warstwa podbudowy zasadniczej  betonu  asfaltowego  gr.  7  cm  (o frakcji  0/20) – na poszerzeniu

- Podbudowa istniejąca z tłuczni o grubości warstwy uśrednionej 15 cm. Po dokonanej

rozbiórce (frezowanie) nawierzchni i projektowanym poszerzeniu jezdni o odsadzki i szerokość jezdni do 5,50 m, zaprojektowano wzmocnienie podbudowy i podłoża gruntowego poprzez stabilizację za pomocą spoiwa hydraulicznego typu „Silment CQ 25” w ilości 5 - 8% w stosunku do masy kruszywa i gruntu – na odcinku od km 0+792 do km 1+638. Na odcinku od km 0+000 do km 0+792 po sfrezowaniu nawierzchni z betonu asfaltowego gr. uśrednionej 4 cm i wykonaniu poszerzenia jezdni do 5,50 m, przewidziano ułożenie warstwy wiążącej gr. 6 cm i ścieralnej gr. 4 cm.

  - Chodniki

Od km 0+013 do km 0+792 zaprojektowano chodnik prawostronny przykrawędziowy szer. 1,50 m. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej.

  - Pobocza

Istniejące pobocza gruntowe szer. 0,75 m zostają wzmocnione warstwą z destruktu z frezowania nawierzchni. Warstwa gr. do 10 cm po zagęszczeniu.

  - Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego (w tym jezdni i chodników) do istniejących rowów przydrożnych. Rowy i istniejące przepusty pod zjazdami do oczyszczenia poprzez odmulenie. W celu odwodnienia ½ jezdni i chodnika w dnie rowu istniejącego od km 0+116 do km 0+792 ułożono rury karbowane PEHD Ø 400 mm jako rów kryty, wraz z przyłączami. Ujęcie wody z jezdni poprzez wpusty uliczne i studzienki rewizyjne.

3.  Dane  wyjściowe do kosztorysowania

Przyjęto  do  przewidywanych  warunków  miejscowych :

- grunt   kat.  II  i  III

- roboty  ziemne  podstawowe  wykonywane  mechanicznie  spycharką  100 KM  i  koparką  o  poj. naczynia  0,15

- środki  transportowe  samochody  samowyładowcze  5  ton

- wykonanie  nawierzchni sprzętem technologicznym .

- 4. Podstawa wyliczenia  norm

KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-18, KNR 4-04, KNR AT-03, KNR AT-04

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0813-01-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | m | 37,30 |
| 1. | zjazd do bud. Nr 2a : |  |  |  |  |
| 2. | 12,60 |  |  |  | 12,60 |
| 3. | dz.Nr 328/15; 329/26; 331/6 : |  |  |  |  |
| 4. | 9,70 + 5,0 + 10,0 |  |  |  | 24,70 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 37,30 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0814-02-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 1. | obramowanie zjazdu bud. 2a : |  |  |  |  |
| 2. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0810-01-050 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia krotność= 1,00 | m2 | 46,90 |
| 1. | zjazdy na szerokościach projektowanego chodnika , kostka do zwrotu włascicieli posesji : |  |  |  |  |
| 2. | bud. Nr 2a : |  |  |  |  |
| 3. | 12,50 * 1,40 |  |  |  | 17,50 |
| 4. | bud. Nr dz. 328/15 : |  |  |  |  |
| 5. | 9,70 * 2,0 |  |  |  | 19,40 |
| 6. | bud. Nr. dz. 329/26 : |  |  |  |  |
| 7. | 5,0 * 2,0 |  |  |  | 10,00 |
| 8. |  |  |  |  | ------------- |
| 9. | Suma |  |  |  | 46,90 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0801-03-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm krotność= 1,00 | m2 | 40,35 |
| 1. | zjazd do bud. Nr 2b : |  |  |  |  |
| 2. | 7,50 * 2,0 |  |  |  | 15,00 |
| 3. | zjazd dz.Nr 328/14 : |  |  |  |  |
| 4. | 8,0 * 2,0 |  |  |  | 16,00 |
| 5. | zjazd do bud. Nr 7 : |  |  |  |  |
| 6. | 6,0 * 0,55 |  |  |  | 3,30 |
| 7. | zjazd na dzialke nr 331/6 : |  |  |  |  |
| 8. | 5,0 * 0,55 |  |  |  | 2,75 |
| 9. | zjazd do bud. nr 13 : |  |  |  |  |
| 10. | 6,0 * 0,55 |  |  |  | 3,30 |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |
| 12. | Suma |  |  |  | 40,35 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0801-07-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm krotność= 1,00 | m2 | 16,00 |
| 1. | zjazd do bud. Nr 34 : |  |  |  |  |
| 2. | 8,0 * 2,0 |  |  |  | 16,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0802-07-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 300,00 |
| 1. | odcinek od km 0+792 do 0+831- styk połączenia z podbudową istniejacą : |  |  |  |  |
| 2. | (831-792)*5,0 |  |  |  | 195,00 |
| 3. | od km 1+617 do 1+638 - styk do krawędzi skrzyżowania : |  |  |  |  |
| 4. | (1638-1617) * 5,0 |  |  |  | 105,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 300,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-01-040 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm (i PCV) krotność= 1,00 | m | 137,50 |
| 1. | 7,50 + 8 + 19 + 6 + 5 + 21 + 11 + 15 + 3 + 11 + 11 + 20 |  |  |  | 137,50 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-03-040 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 60 cm krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 1. | skrzyzowanie z ul, Okreżna : |  |  |  |  |
| 2. | 5,0 |  |  |  | 5,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-04-060 | Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i fundamenty krotność= 1,00 | m3 | 7,20 |
| 1. | ścianki o wym. 1,50 x 1,0 x 0,20 i fundamenty o wym ; 1,50 x 0,5 x 0,40 : |  |  |  |  |
| 2. | (2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2) * (1,50*1,0*0,20 + 1,50* 0,50*0,40) |  |  |  | 7,20 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 3 km krotność= 1,00 | m3 | 59,20 |
| 1. | gruz z krawężników : |  |  |  |  |
| 2. | 37,3 * 0,15 * 0,30 |  |  |  | 1,68 |
| 3. | kostka do zrwotu włascicielom - |  |  |  |  |
| 4. | gruz betonowy : |  |  |  |  |
| 5. | 40,35 * 0,12 |  |  |  | 4,84 |
| 6. | gruz z betonu asfaltowego : |  |  |  |  |
| 7. | 16 * 0,03 |  |  |  | 0,48 |
| 8. | rury betonowe i z PCV - zwrot wlaścicielom posesji |  |  |  |  |
| 9. | ścianki + fundamenty przepustów pod zjazdami : |  |  |  |  |
| 10. | 7,20 |  |  |  | 7,20 |
| 11. | gruz z podbudowy - niesort tłuczniowy : |  |  |  |  |
| 12. | 300,0 * 0,15 |  |  |  | 45,00 |
| 13. |  |  |  |  | ------------- |
| 14. | Suma |  |  |  | 59,20 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km krotność= 2,00 | m3 | 59,20 |

2. II. PRZEPUSTY ZJAZDÓW I KANAŁ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 15,00 |
| 1. | wykopy pod wpusty uliczne oznaczone W!; W2;W3; W4; W5; W6; W7; W8; W9; W10 : |  |  |  |  |
| 2. | 1,0 * 1,0 *1,50 * 10 |  |  |  | 15,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III - przyłącza wpustów krotność= 1,00 | m3 | 3,38 |
| 1. | przyłącza wpustów oznaczone W1-D1z pogłębieniem o warstwe podłoża gr. 15 cm : |  |  |  |  |
| 2. | (0,54+0,15 + 0,59+0,15)*0,5 * 0,4 * 1,05 |  |  |  | 0,30 |
| 3. | przyłącza W2-D2; W3-D3; W4-D4; W5-D5; W6-D6; W7-D7; W8-D8; W9 - D9; W10 - D10 : |  |  |  |  |
| 4. | (0,64+0,15 +0,69+0,15)*0,5* 0,40 * 1,05 * 9 |  |  |  | 3,08 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 3,38 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III - studnie rewizyjne krotność= 1,00 | m3 | 31,14 |
| 1. | studnia D1 : |  |  |  |  |
| 2. | (1,02+0,20)*1,50 * 1,50 |  |  |  | 2,75 |
| 3. | studnia D2 : |  |  |  |  |
| 4. | (1,20 + 0,20)*1,50 * 1,50 |  |  |  | 3,15 |
| 5. | studnia D3 : |  |  |  |  |
| 6. | (1,24 + 0,20) * 1,50 * 1,50 |  |  |  | 3,24 |
| 7. | Studnia D4 ; |  |  |  |  |
| 8. | (1,13 + 0,20) * 1,50 * 1,50 |  |  |  | 2,99 |
| 9. | studnia D5 : |  |  |  |  |
| 10. | (1,12+0,20) * 1,50 * 1,50 |  |  |  | 2,97 |
| 11. | Studnia D6 : |  |  |  |  |
| 12. | (1,20 + 0,20)* 1,50 * 1,50 |  |  |  | 3,15 |
| 13. | Studnia D7 : |  |  |  |  |
| 14. | (1,15+0,20) * 1,50 * 1,50 |  |  |  | 3,04 |
| 15. | Studnia D8 : |  |  |  |  |
| 16. | (1,34+0,20) * 1,50 * 1,50 |  |  |  | 3,46 |
| 17. | Studnia D9 : |  |  |  |  |
| 18. | (1,38 + 0,20)*1,50 * 1,50 |  |  |  | 3,56 |
| 19. | Studnia D10 : |  |  |  |  |
| 20. | (1,06+0,20) * 1,50 * 1,50 |  |  |  | 2,83 |
| 21. |  |  |  |  | ------------- |
| 22. | Suma |  |  |  | 31,14 |
| 23. |  |  |  |  |  |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III - kanał podłuzny fi 400 krotność= 1,00 | m3 | 227,26 |
| 1. | głębokość uśredniona , szer. 0,60 i współczynnikiem 0,5 z tytułu istniejącego rowu o skarpach : |  |  |  |  |
| 2. | od km 0+116 do 0+576 : |  |  |  |  |
| 3. | (1,20+1,24+1,13+1,12+1,15+0,93)/6*0,60 * 0,50*460 |  |  |  | 155,71 |
| 4. | od km 0+576 do 0+657 : |  |  |  |  |
| 5. | (1,34+0,96)*0,5*0,6*0,5*81,0 |  |  |  | 27,95 |
| 6. | (1,38 + 1,06 + 0,79)/3 * 0,6 * 0,5 * 135 |  |  |  | 43,61 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 227,26 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich pod kanał fi 400 mm i przylącza fi 200 krotność= 1,00 | m2 | 409,80 |
| 1. | przyłącza fo 200 : |  |  |  |  |
| 2. | 1,05 * 0,40 * 10,0 |  |  |  | 4,20 |
| 3. | kanal fi 400 :od km 0+116 do 0+792 : |  |  |  |  |
| 4. | (792 - 116) * 0,60 |  |  |  | 405,60 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 409,80 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180625-02-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 1. | 10,0 |  |  |  | 10,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180708-06-040 | Izolacja lepikiem asfaltowym dwukrotnie zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 1. | 10 * 1,50 |  |  |  | 15,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180613-0101-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni za pomocą żurawia samochodowego do 4 t krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 1. | 10,0 |  |  |  | 10,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180708-09-040 | Izolacja lepikiem asfaltowym dwukrotnie zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1000 mm krotność= 1,00 | m | 14,00 |
| 1. | 10 * 1,40 |  |  |  | 14,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180207-05-040 | Przyłącza wpustów z rur PCW o średnicy zewnętrznej 225 mm - analogia krotność= 1,00 | m | 10,50 |
| 1. | 10 * 1,05 |  |  |  | 10,50 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180207-08-040 | Rurociągi fi 400 z rur karbowanych PEHD na uprzednio przygotowanym podlożu krotność= 1,00 | m | 666,00 |
| 1. | 792-(116+10) |  |  |  | 666,00 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180804-05-040 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t krotność= 1,00 | m | 666,00 |
| 1. | 666 |  |  |  | 666,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180911-01-040 | Podłączenia instalacji istniejących (przłacza z poeseji z rur PCV w kierunku rowu) o średnicy 150 mm krotność= 1,00 | m | 52,00 |
| 1. | przdłużenia z łączeniem do kanału dł. 2,0 m z każdej posesji : |  |  |  |  |
| 2. | 13,0 * 2,0 * 2 |  |  |  | 52,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - grunt z odkładu krotność= 1,00 | m3 | 208,65 |
| 1. | zasypywanie wpustów ulicznych : |  |  |  |  |
| 2. | 15,0 - (3,14 * 0,0625* 1,50 * 10) |  |  |  | 12,06 |
| 3. | zasypywanie przylączy fi 200 mm : |  |  |  |  |
| 4. | 3,38 - (3,14 * 0,01 * 10,50) |  |  |  | 3,05 |
| 5. | Zasypywanie studzienek rewizyjnych fi 1000 : |  |  |  |  |
| 6. | 31,14 - ( 3,14 * 0,3025* 1,50 * 10) |  |  |  | 16,89 |
| 7. | zasypanie kanału fi 400 mm : |  |  |  |  |
| 8. | 227,26- (3,14 * 0,0484*0,50 *666) |  |  |  | 176,65 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 208,65 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0236-01-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III - grunt z zasypywania kanału i studni rewizyjnych krotność= 1,00 | m3 | 208,65 |
| 1. | 208,65 |  |  |  | 208,65 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0311-02-060 | Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii III - nadwyżka gruntu z kanału, studni rewizyjnych i wpustów ulicznych krotność= 1,00 | m3 | 68,13 |
| 1. | (15 + 3,38 + 31,14 + 227,26) - 208,65 |  |  |  | 68,13 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-03-020 | Ścianka wylotowa kanału fi 400 o wym. 1,60 X 0,20 x1,50 m krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0512-04-050 | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową - umocnienie dna i skarp wylotu kanalu krotność= 1,00 | m2 | 2,80 |
| 1. | (0,40 + 0,50 + 0,50 )*2,0 |  |  |  | 2,80 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III - przepusty w km 0+096 i 0+416 krotność= 1,00 | m3 | 20,69 |
| 1. | wykopy w istniejącym rowie pod przepust fi 500 mm w km 0+096 i 0+416 : |  |  |  |  |
| 2. | (0,5+0,2+0,2)*0,7*15*2 |  |  |  | 18,90 |
| 3. | wykop pod fundamenty scianek wlotowych : |  |  |  |  |
| 4. | (0,7 * 0,40 * 1,60)* 4 |  |  |  | 1,79 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 20,69 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-02-060 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe pod scianki wlotowe, beton C 20/25 krotność= 1,00 | m3 | 1,54 |
| 1. | w km 0+096 i 0+416 : |  |  |  |  |
| 2. | (0,60 * 0,40 )* 1,60 * 4 |  |  |  | 1,54 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-04-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | ścianki obustronne dla przepustu w km 0+096 i 0416 : |  |  |  |  |
| 2. | 2,0 + 2,0 |  |  |  | 4,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-03-020 | Przepusty rurowe stniejące , ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm jako uzupelnienie - scianki zniszczone krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | ścianka w km 1+633 prawa o wym. 0,20 x 1,0 x 1,60 m : |  |  |  |  |
| 2. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 1,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-01-050 | Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich krotność= 1,00 | m2 | 21,00 |
| 1. | 15,0 * 0,70 * 2 |  |  |  | 21,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-06-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 50 cm w technologii PEHD-SN8 - analogia krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 1. | 15,0 * 2 |  |  |  | 30,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - grunt z odkładu krotność= 1,00 | m3 | 16,49 |
| 1. | 18,90 - (3,14 * 0,16 * 0,16 * 30) |  |  |  | 16,49 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0236-01-060 | Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III krotność= 1,00 | m3 | 16,49 |
| 1. | 16,49 |  |  |  | 16,49 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0311-02-060 | Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii III - nadwyżka gruntu z przepustu krotność= 1,00 | m3 | 2,41 |
| 1. | 18,90 - 16,49 |  |  |  | 2,41 |

3. III. PRZEPUSTY DROGOWE - PRZEBUDOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0803-03-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm krotność= 1,00 | m2 | 28,50 |
| 1. | rozebranie naw. w km 0+004 : |  |  |  |  |
| 2. | 14,0 * 1,50 |  |  |  | 21,00 |
| 3. | rozbiorka naw. w km 0+893 : |  |  |  |  |
| 4. | 5,0 *1,50 |  |  |  | 7,50 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 28,50 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0803-04-050 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 28,50 |
| 1. | 28,50 |  |  |  | 28,50 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0802-07-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 28,50 |
| 1. | 28,50 |  |  |  | 28,50 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 69,56 |
| 1. | przyłącze kanalizacji desczowej w km 0+004 odcinek studnia istniejaca - proj. przy głębokości uśrenionej :: |  |  |  |  |
| 2. | 10,0 * 1,50 *1,60 |  |  |  | 24,00 |
| 3. | odcinek st.projektowana - wylot do rowu : |  |  |  |  |
| 4. | 22,50 * 1,50 * 1,35 |  |  |  | 45,56 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 69,56 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III j.w. lecz pod studznie rewizyjną : krotność= 1,00 | m3 | 3,82 |
| 1. | (1,50 + 0,20) * 1,50 * 1,50 |  |  |  | 3,82 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180613-0101-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni za pomocą żurawia samochodowego do 4 t krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | studnia na terenie gruntowym glebokości 1,50 m : |  |  |  |  |
| 2. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180707-09-040 | Izolacja lepikiem asfaltowym jednokrotnie zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1000 mm krotność= 1,00 | m | 1,50 |
| 1. | 1,50 |  |  |  | 1,50 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich - przyłacze w km 0+004 : krotność= 1,00 | m2 | 22,75 |
| 1. | (0,40 + 2 * 0,15) * (10+22,50) |  |  |  | 22,75 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180207-08-040 | Rurociągi fi 400 z rur karbowanych PEHD na uprzdnio przygotowanym podłożu - analogia krotność= 1,00 | m | 32,50 |
| 1. | przbudowa kanału deszczowego w km 0+004 : |  |  |  |  |
| 2. | 10 + 22,50 |  |  |  | 32,50 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180505-02-060 | Obetonowanie kanałów. Otulina betonowa - na odcinku studnia rewizyjna i styk rury kanału krotność= 1,00 | m3 | 1,03 |
| 1. | (0,80 * 0,80) * 2,0 - ( 3,14 * 0,04 * 2,0) |  |  |  | 1,03 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich j.w. lecz pod przepusty krotność= 1,00 | m2 | 6,30 |
| 1. | przepust w km 0+893 : |  |  |  |  |
| 2. | (0,50 + 2 * 0,20) *7 |  |  |  | 6,30 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-01-040 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm krotność= 1,00 | m | 18,50 |
| 1. | przepust w km 0+893: |  |  |  |  |
| 2. | 7,0 |  |  |  | 7,00 |
| 3. | rozebranie odcinka kanału fi 400 z rur PEHD w km 0+004 - analogia : |  |  |  |  |
| 4. | 11,50 |  |  |  | 11,50 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 18,50 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-04-060 | Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe krotność= 1,00 | m3 | 0,96 |
| 1. | (1,60 * 0,20 * 1,50) *2 |  |  |  | 0,96 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-07-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PEHD fi 500 na uprzedni przygotowanym podlozu - analogia krotność= 1,00 | m | 7,00 |
| 1. | przepust w km 0+893 : |  |  |  |  |
| 2. | 7,0 |  |  |  | 7,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-02-060 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe krotność= 1,00 | m3 | 0,96 |
| 1. | ławy fundamentowe pod scianki wlotowe : |  |  |  |  |
| 2. | (0,60 * 0,50 * 1,60) *2 |  |  |  | 0,96 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-04-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | km 0+893 : |  |  |  |  |
| 2. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 2,13 |
| 1. | przyłącze kanalizacji desczowej w km 0+004 odcinek studnia istniejaca - proj. przy głębokości uśrenionej :: |  |  |  |  |
| 2. | wykop pod sciankę (boczną) wylotu przylacza : |  |  |  |  |
| 3. | 2,0 * 2,13 * 0,50 |  |  |  | 2,13 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-02-060 | Wylot przyłacza deszczowego , ścianka z fundamentem - analogia krotność= 1,00 | m3 | 0,93 |
| 1. | 1,75 * 2,13 * 0,25 |  |  |  | 0,93 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - grunt z odkładu krotność= 1,00 | m3 | 68,12 |
| 1. | zasypanie kanału: |  |  |  |  |
| 2. | 69,56 - ( 3,14 * 0,04 * 32,50) |  |  |  | 65,48 |
| 3. | obsypka studni rewizyjnej : |  |  |  |  |
| 4. | 3,82 - ( 3,14 * 0,25*1,50) |  |  |  | 2,64 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 68,12 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0236-01-060 | Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III krotność= 1,00 | m3 | 68,12 |
| 1. | 68,12 |  |  |  | 68,12 |

4. IV.. PODBUDOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00 | km | 1,64 |
| 1. | 1,638 |  |  |  | 1,64 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-030102-004 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości uśrednionej 4 cm , mechaniczne załadowanie na samochód samowyładowczy z wywozem na odległość do 1 km krotność= 1,00 | mp | 8 190,00 |
| 1. | od km O+OOO do 1 + 638 : |  |  |  |  |
| 2. | 1638 * 5,0 |  |  |  | 8 190,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-01-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 48 cm. Kategoria gruntu II-IV - poszerzenie od km 0+000 do 0+792 krotność= 1,00 | m2 | 831,85 |
| 1. | strona lewa : |  |  |  |  |
| 2. | 792,0 * 0,55 |  |  |  | 435,60 |
| 3. | strona prawa od km 0+000 do 0+005 : |  |  |  |  |
| 4. | 5,0 * 0,55 |  |  |  | 2,75 |
| 5. | od km 0+005 do 0+792 z poszerzeniem o ławę kraweżnika : |  |  |  |  |
| 6. | (792 - 5) * (0,25 + 0,25 ) |  |  |  | 393,50 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 831,85 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-02-050 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 7,60 | m2 | 831,85 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-01-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 51 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 1,00 | m2 | 930,60 |
| 1. | odcinek od km 0+792 do 1+638 : |  |  |  |  |
| 2. | (1638 - 792) * ( 0,55 * 2) |  |  |  | 930,60 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-02-050 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 8,20 | m2 | 930,60 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 40 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 56,25 |
| 1. | skrzyżowania w km 0+096 i 1+416 : |  |  |  |  |
| 2. | (7,50+15,0)*0,5*2,75 |  |  |  | 30,94 |
| 3. | (7,50 + 15) * 0,5 *2,25 |  |  |  | 25,31 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 56,25 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-02-050 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 4,00 | m2 | 56,25 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 300,00 |
| 1. | odcinek od km 0+792 do 0+831 i od 1+617 do 1+638 : |  |  |  |  |
| 2. | 300,0 |  |  |  | 300,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0401-06-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV - strona lewa ul. Zielona krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 1. | rowki od strony zabudowy budynku nr 1 : |  |  |  |  |
| 2. | 16,0 + 14,0 |  |  |  | 30,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0601-03-040 | Sączki poprzeczne z kruszywa. Kategoria gruntu IV. Głębokość ułożenia 40 cm krotność= 1,00 | m | 171,36 |
| 1. | strona lewa od km 0+020 do 1+630 w odległosci co 10 m :: |  |  |  |  |
| 2. | (1630 - 20)/10 *0,70 |  |  |  | 112,70 |
| 3. | strona prawa od km 0+792 do 1+630 : |  |  |  |  |
| 4. | (1630 - 792) / 10 * 0,7 |  |  |  | 58,66 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 171,36 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0601-04-040 | Sączki poprzeczne z kruszywa. Kategoria gruntu IV. Głębokość ułożenia - za każde dalsze 5 cm krotność= 2,00 | m | 171,36 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki o wym. 0,15 X 0,30 + 0,10 X 0,15 m krotność= 1,00 | m3 | 49,02 |
| 1. | pomniejszono o zjazdy na posesje : |  |  |  |  |
| 2. | 609,5 * (0,15 * 0,30 + 0,10*0,15) |  |  |  | 36,57 |
| 3. | ławy pod krawężniki przejazdowe : |  |  |  |  |
| 4. | 177,5*(0,15*0,30+0,10*0,15) |  |  |  | 10,65 |
| 5. | ławy krawęznika strony lewej ul. Zielonej (bud. Nr 1) : |  |  |  |  |
| 6. | (14 + 16) * (0,15 *0,30 + 0,10 * 0,15) |  |  |  | 1,80 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 49,02 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0403-01-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | m | 623,50 |
| 1. | pomniejszono o krawężniki przejazdowe przy zjazdach na posesje : |  |  |  |  |
| 2. | 792-(5+12,50+8*19+13) |  |  |  | 609,50 |
| 3. | krawężnik strony lewej ul. Zielona : |  |  |  |  |
| 4. | 14,0 |  |  |  | 14,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 623,50 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0403-05-040 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki przejazdowe krotność= 1,00 | m | 193,50 |
| 1. | 12,50+ 8 * 19 + 13 |  |  |  | 177,50 |
| 2. | krawężnik wtopiony strony lewej ul. Zielona (zjazd bud. Nr 1) : |  |  |  |  |
| 3. | 16,0 |  |  |  | 16,00 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 193,50 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0407-03-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00 | m | 118,00 |
| 1. | 5 * 21 + 1,50 + 1,50 + 6 + 4 |  |  |  | 118,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-03-050 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 921,95 |
| 1. | poszerzenia jezdni : |  |  |  |  |
| 2. | 635,10 + 930,6 |  |  |  | 1 565,70 |
| 3. | skrzyzowania + odcinki od 0+792 do 0+831 i od 1+617 do 1+638 : |  |  |  |  |
| 4. | 30,94+25,31+195+105 |  |  |  | 356,25 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 921,95 |
| 1. | 1565,70 + 356,25 |  |  |  | 1 921,95 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-06-050 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm krotność= 8,00 | m2 | 1 921,95 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - podbudowy tluczniowej na poszerzeniu od km 0+000 do 0+792 krotność= 1,00 | m2 | 635,10 |
| 1. | 635,1 |  |  |  | 635,10 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0110-01-050 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - umocnienie poszerzeń i kirawędzi krotność= 1,00 | m2 | 635,10 |
| 1. | od km 0+000 do 0+792 : |  |  |  |  |
| 2. | 635,10 |  |  |  | 635,10 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0110-02-050 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 3,00 | m2 | 635,10 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31 AT-030201--050 | Stabilizacja istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego i mineralnego, cementem typu "Silment CQ25" głębokość uśredniona 35 cm przyjmując wskażnik 8% na masę gruntu rodzimego (1,8t/m3) stabilizacja na całej szerokości jezdni łącznie z poszerzeniem na odcinku od km 0+792 do 1+638 krotność= 1,00 | m2 | 5 160,60 |
| 1. | (1638-792)*(5,0+0,55*2) |  |  |  | 5 160,60 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-04-050 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej jako podbudowy krotność= 1,00 | m2 | 9 437,85 |
| 1. | 792 * 5,65 |  |  |  | 4 474,80 |
| 2. | skrzyzowania w km 0+096 i 0+416: |  |  |  |  |
| 3. | 30,94+ 25,31 |  |  |  | 56,25 |
| 4. | jezdnia od km 0+792 do 1+638 łącznie z odsadzkami pod warstwe wiążącą : |  |  |  |  |
| 5. | (1638 - 792) * 5,80 |  |  |  | 4 906,80 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 9 437,85 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem od km 0+00 do 0+792 + odsadzki krotność= 1,00 | m2 | 9 437,85 |
| 1. | 792 * 5,65 |  |  |  | 4 474,80 |
| 2. | skrzyżowania w km 0+096 i 0+416 : |  |  |  |  |
| 3. | 30,94 + 25,31 |  |  |  | 56,25 |
| 4. | jezdnia od km 0+792 do 1+638 lącznie z odsadzkami pod warstwę wiążącą : |  |  |  |  |
| 5. | (1638 - 792) * 5,80 |  |  |  | 4 906,80 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 9 437,85 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0212-01-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 3 km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III -0 grunt z korytowania pod poszerzenia krotność= 1,00 | m3 | 965,71 |
| 1. | 831,85 * 0,48 |  |  |  | 399,29 |
| 2. | 930,6 * 0,51 |  |  |  | 474,61 |
| 3. | 161,25 * 0,20 |  |  |  | 32,25 |
| 4. | 195 * 0,20 |  |  |  | 39,00 |
| 5. | grunt z sączków poprzecznych o wym. 0,40 x 0,30 : |  |  |  |  |
| 6. | 171,36 * 0,40 * 0,30 |  |  |  | 20,56 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 965,71 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0214-04-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV krotność= 4,00 | m3 | 965,71 |
| 1. | 965,71 |  |  |  | 965,71 |

5. V. NAWIERZCHNIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6 cm krotność= 1,00 | m2 | 4 531,05 |
| 1. | odcinek od km 0+000 DO 0+792 : |  |  |  |  |
| 2. | 4474,8 |  |  |  | 4 474,80 |
| 3. | skrzyżowanie w km 0+096 do 0+416 : |  |  |  |  |
| 4. | 56,25 |  |  |  | 56,25 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 4 531,05 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-02-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm krotność= 2,00 | m2 | 4 531,05 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0110-01-050 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm krotność= 1,00 | m2 | 4 906,80 |
| 1. | odcinek od km 0+792 do 1+638 : |  |  |  |  |
| 2. | 4906,8 |  |  |  | 4 906,80 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0110-02-050 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 10,00 | m2 | 4 906,80 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 | m2 | 9 437,85 |
| 1. | skropienie międzywarstwowe : |  |  |  |  |
| 2. | 9437.85 |  |  |  | 9 437,85 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 m krotność= 1,00 | m2 | 9 065,25 |
| 1. | jezdnia + skrzyżowania : |  |  |  |  |
| 2. | 1638 * 5,50 + 56,25 |  |  |  | 9 065,25 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 9 065,25 |

6. VI. CHODNIK

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-07-050 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodnika. Głębokość 39 cm. Kategoria gruntu III-IV - chodnik strony lewej ul. Zielona krotność= 1,00 | m2 | 33,00 |
| 1. | pomniejszono o zjazdy bud. nr 1 : |  |  |  |  |
| 2. | (34,0 - 8 - 4) * 1,50 |  |  |  | 33,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-08-050 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 3,80 | m2 | 33,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-07-050 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 13 cm. Kategoria gruntu III-IV - chodnik strony prawej krotność= 0,65 | m2 | 89,60 |
| 1. | chodnik od km 0+013 do 0+077 : |  |  |  |  |
| 2. | (77 - 13) * 1,40 |  |  |  | 89,60 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0103-02-050 | Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV - pow. chodnika po zasypaniu rowu z kanałem rurowym krotność= 1,00 | m2 | 794,50 |
| 1. | odcinek od km 0+077 do 0+792 z pomniejszeniem o pow, zjazdów : |  |  |  |  |
| 2. | (715*1,40)-(12,50*1,40+5*1,40*21+1,50*1,40*0,5*40) |  |  |  | 794,50 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0407-02-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00 | m | 684,50 |
| 1. | 792-(13+12,5+5*21) |  |  |  | 661,50 |
| 2. | chodnik strony lewej ul. Zielona: |  |  |  |  |
| 3. | 33,0 - 10,0 |  |  |  | 23,00 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 684,50 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-01-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 917,10 |
| 1. | 89,6 + 794,5 |  |  |  | 884,10 |
| 2. | chodnik strony lewej ul, Zielona : |  |  |  |  |
| 3. | 33,0 |  |  |  | 33,00 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 917,10 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 0,66 | m2 | 917,10 |
| 1. | 917,10 |  |  |  | 917,10 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0511-0201-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowe gr. 3 cm - kostka czerwona typu "Holland" krotność= 1,00 | m2 | 917,10 |
| 1. | 884,10 |  |  |  | 884,10 |
| 2. | chodnik strony ewej ul. Zielona : |  |  |  |  |
| 3. | 33,0 |  |  |  | 33,00 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 917,10 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypywanie kanału rurowego gruntem z korytlowania chodnika krotność= 1,00 | m3 | 11,65 |
| 1. | 89,6 * 0,13 |  |  |  | 11,65 |

7. VII. ZJAZDY NA POSESJE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0103-02-050 | Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV - zjazdy na posesje po zasypaniu kanału krotność= 1,00 | m2 | 206,50 |
| 1. | 12,50*1,40 + 5*1,40*21+1,50*1,40*0,5*40 |  |  |  | 206,50 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-05-050 | Warstwa odsączająca w korycie na szerokości zjazdu. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 225,00 |
| 1. | pomniejszono o zjazd bud. nr 2a : |  |  |  |  |
| 2. | 189,0 |  |  |  | 189,00 |
| 3. | zjazdy bud. Nr 1 - strona lewa ul. Zielona : |  |  |  |  |
| 4. | 36,0 |  |  |  | 36,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 225,00 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 225,00 |
| 1. | 189,0 |  |  |  | 189,00 |
| 2. | zjazdy strony lewej ul. Zielona - bud. Nr 1: |  |  |  |  |
| 3. | 36,0 |  |  |  | 36,00 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 225,00 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0407-05-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00 | m | 125,00 |
| 1. | obrzeże zjazdów strony lewej ul. Zielona : |  |  |  |  |
| 2. | 6 + 4 |  |  |  | 10,00 |
| 3. | obrzeża zjazdów strony prawej ul. Zielona : |  |  |  |  |
| 4. | 5 + 5 +7 * 5 + 14 * 5,0 |  |  |  | 115,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 125,00 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - odbudowa zjazdu do budynku Nr 2a po dokonanej rozbiórce krotność= 1,00 | m2 | 17,50 |
| 1. | bez wartosci kostki : |  |  |  |  |
| 2. | 12,50 * 1,40 |  |  |  | 17,50 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 225,00 |
| 1. | zjazdy na szerokości chodnika : |  |  |  |  |
| 2. | 189,0 |  |  |  | 189,00 |
| 3. | zjazdy strony lewej ul, Zielona bud. Nr 1 : |  |  |  |  |
| 4. | 36,0 |  |  |  | 36,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 225,00 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0103-02-050 | Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV - powierzchnie od chodnika do granicy pasa drogowego krotność= 1,00 | m2 | 99,75 |
| 1. | zjazdy po stronie chodnika przy szerokości uśrednionej (0,7+1,20)/2=0,95 m: |  |  |  |  |
| 2. | 5 * 0,95 * 21 |  |  |  | 99,75 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdu. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 337,50 |
| 1. | zjazdy istniejące o nawierzchni gruntowej szer. 5,0 m i głebokosci 2,25 m - granica pasa drogowego : |  |  |  |  |
| 2. | 5 * 2,25 * 30 |  |  |  | 337,50 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 36 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 36,00 |
| 1. | zjazdy strony lewej ul. Zielona zjazdy do bud. nr 1 : |  |  |  |  |
| 2. | 6,0 * 4,0 + 4,0 * 3,0 |  |  |  | 36,00 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-02-050 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 3,20 | m2 | 36,00 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0203-01-050 | Nawierzchnie z destruktu po frezowaniu . Grubość warstwy po zagęszczaniu 15 cm - analogia krotność= 1,00 | m2 | 437,25 |
| 1. | 99,75 + 337,5 |  |  |  | 437,25 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0203-02-050 | dopłata - za każdy dalszy 1 cm - analogia krotność= 2,00 | m2 | 337,50 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0211-01-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 3 km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III - grunt z korytowania zjazdów krotność= 1,00 | m3 | 80,46 |
| 1. | 337,50 * 0,20 + 36,0 * 0,36 |  |  |  | 80,46 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0214-04-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV krotność= 4,00 | m3 | 80,46 |
| 1. | 80,46 |  |  |  | 80,46 |

8. VIII. ROWY I POBOCZA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1402-05-050 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 15 cm z transportem do 1 km krotność= 1,00 | m2 | 1 705,50 |
| 1. | od km 0+000 do 1+638 , strona lewa z pomniejszeniem o zjazdy na posesje i pola : |  |  |  |  |
| 2. | (1638 - 170) * 0,75 |  |  |  | 1 101,00 |
| 3. | strona prawa z pomniejszeniem o chodnik i zjazdy : |  |  |  |  |
| 4. | (1638 - 832) * 0,75 |  |  |  | 604,50 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 1 705,50 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1402-06-050 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ścinania krotność= 1,00 | m2 | 1 705,50 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0202-01-050 | Nawierzhnia poboczy z destruktu po frezowaniu - warstwa gr. 10 cm . - analogia krotność= 1,00 | m2 | 1 705,50 |
| 119 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1403-03-040 | Oczyszczanie rowu z namułu bez naruszenia skarp rowu. Grubość namułu 30 cm krotność= 1,00 | m | 2 309,00 |
| 1. | strona lewa od km 0+000 do 1+638 z pomniejszeniem o przepusty pod zjazdami : |  |  |  |  |
| 2. | 1638 - 170 |  |  |  | 1 468,00 |
| 3. | strona prawa od km 0+792 do 1+638 z pomniejszeniem o przepusty pod zjazdami : |  |  |  |  |
| 4. | 1638 - (792+45) |  |  |  | 801,00 |
| 5. | odcinki długosci 2 x 20 m od przepustu w km 1+633 : |  |  |  |  |
| 6. | 20,0 * 2 |  |  |  | 40,00 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 2 309,00 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0516-04-050 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60 x 40 x 10 cm cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia krotność= 1,00 | m2 | 151,50 |
| 1. | odcinek od km 0+792 do 0+893 : |  |  |  |  |
| 2. | skarpa wewnętrzna : |  |  |  |  |
| 3. | 101,0 * 1,10 |  |  |  | 111,10 |
| 4. | dno rowu : |  |  |  |  |
| 5. | 101 * 0,40 |  |  |  | 40,40 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 151,50 |
| 121 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1404-01-040 | Oczyszczanie przepustów z namułu. Średnice przepustów 0,4 m - przpusty pod zjazdami + przepusty drogowe krotność= 1,00 | m | 217,00 |
| 1. | (170 - 30) +45 + 8 * 4 |  |  |  | 217,00 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0506-01-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III - skarpy rowów obustronnych na całej długości krotność= 1,00 | m2 | 5 084,15 |
| 1. | pomniejszono o zjazdy i skrapy umocnionej : |  |  |  |  |
| 2. | 2309 * 2,25 - 111,10 |  |  |  | 5 084,15 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0109-02-052 | Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników w rowach i skarpach krotność= 1,00 | ha | 0,07 |
| 1. | przyjeto odcinek uśredniony dla całej długości : |  |  |  |  |
| 2. | 300 * 2,50 /10000 |  |  |  | 0,07 |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0510-01-050 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm krotność= 1,00 | m2 | 4 271,65 |
| 1. | pomniejszono o dno rowu : |  |  |  |  |
| 2. | 5195,25 -(2309 * 0,4) |  |  |  | 4 271,65 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1406-04-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 1. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1406-03-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanalizacji sanitarnej krotność= 1,00 | szt | 32,00 |
| 1. | 32,0 |  |  |  | 32,00 |

9. IX. OZNAKOWANIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KNR AT-04 0204-01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie - skrzyżowania krotność= 1,00 | m2 | 38,54 |
| 1. | skrzyżowanie ul.Zielonej i Czestochowskiej znaki P-6 i P-1b : |  |  |  |  |
| 2. | 54,0 * 0,08 |  |  |  | 4,32 |
| 3. | 50 * 0,04 |  |  |  | 2,00 |
| 4. | skrzyzowanie ul. Stawowej i Nadrzecznej P-1b, P-6; P-4; P-13 :: |  |  |  |  |
| 5. | 50 * 0,04 |  |  |  | 2,00 |
| 6. | 54 * 0,08 |  |  |  | 4,32 |
| 7. | 20 * 0,24 |  |  |  | 4,80 |
| 8. | 8 * 0,2625 |  |  |  | 2,10 |
| 9. | znaki "P-10" |  |  |  |  |
| 10. | 12,0 |  |  |  | 12,00 |
| 11. | znaki "P-4" i P-1e : |  |  |  |  |
| 12. | 2,0 + 5,0 |  |  |  | 7,00 |
| 13. |  |  |  |  | ------------- |
| 14. | Suma |  |  |  | 38,54 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0702-01-020 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | słupki znaków - tablic informacyjnych : |  |  |  |  |
| 2. | 2 + 2 |  |  |  | 4,00 |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0703-02-020 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 1. | tablica D-42 (terene zabudowany) z istn. znakiem "ŁYSIEC" |  |  |  |  |
| 2. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 3. | tablica "D-43" koniec zabudowy : |  |  |  |  |
| 4. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 5. | znak E-17a "WŁASNA" DO ZNAKU ISTN. d-42 : |  |  |  |  |
| 6. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 7. | znak E-18a tablica "Własna- koniec" |  |  |  |  |
| 8. | znak tablica "Gmina Starcza" + znak E-17a "Własna"1,0 |  |  |  |  |
| 9. | tablica znak E-18a "Gmina Starcza " + "Własna"- koniec |  |  |  |  |

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 12 | Bitumiarz II | r-g | 923,5232 |  |  |
| 2. | 0 | 13 | Bitumiarz III | r-g | 55,1560 |  |  |
| 3. | 0 | 2 | Betoniarz II | r-g | 573,0904 |  |  |
| 4. | 0 | 202 | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 1 033,7753 |  |  |
| 5. | 0 | 3 | Betoniarz III | r-g | 103,3200 |  |  |
| 6. | 0 | 32 | Brukarz II | r-g | 254,8232 |  |  |
| 7. | 0 | 33 | Brukarz III | r-g | 638,6071 |  |  |
| 8. | 0 | 362 | Operator mech.sprzętu budowlan.II | r-g | 134,2346 |  |  |
| 9. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 4 243,8478 |  |  |
| 10. | 0 | 392 | Robotnik budowlany II | r-g | 4 930,5668 |  |  |
| 11. | 0 | 452 | Tamiarz II | r-g | 0,2621 |  |  |
| 12. | 0 | 712 | Darniarz II | r-g | 1 052,5346 |  |  |
| 13. | 0 | 92 | Izolarz II | r-g | 7,6406 |  |  |
| 14. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 251,7507 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 14 203,1324 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 351,1944 |  |  |
| 2. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 9 950,5080 |  |  |
| 3. | 0 | 1040600 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 84,7239 |  |  |
| 4. | 0 | 1040604 | Lepik asfaltowy na gorąco z wypełniaczem | kg | 217,7418 |  |  |
| 5. | 0 | 1323709 | Słupki z rur stalowych o śred. 50 mm | kg | 43,6000 |  |  |
| 6. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 4,3160 |  |  |
| 7. | 0 | 1352899 | Tablice znaków drogowych | szt | 3,0000 |  |  |
| 8. | 0 | 1520899 | Farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania | dm3 | 15,1462 |  |  |
| 9. | 0 | 1530503 | Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuk. | dm3 | 4,8560 |  |  |
| 10. | 1 | 1600514 | Kruszywo min.łamane niesort.31,5 -63 mm,tłuczeń | t | 1 201,7242 |  |  |
| 11. | 0 | 1600604 | Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm | t | 0,1008 |  |  |
| 12. | 0 | 1600606 | Tłuczeń kamienny sortowany | t | 4,4382 |  |  |
| 13. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 497,9032 |  |  |
| 14. | 0 | 1601900 | Piasek do nawierzchni drogowych | m3 | 9,8020 |  |  |
| 15. | 0 | 1602197 | Pospółka kruszywo nienormowane | m3 | 109,6414 |  |  |
| 16. | 0 | 1602699 | Żwir do nawierzchni drogowych i kolejowych | m3 | 8,5851 |  |  |
| 17. | 0 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta | t | 924,6555 |  |  |
| 18. | 0 | 1603002 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,cz.zamkn. | t | 676,4858 |  |  |
| 19. | 0 | 1603009 | Mieszanka mineralno-asfaltowa,klin-żwirowa | t | 1 710,3887 |  |  |
| 20. | 0 | 1630099 | Brukowiec z kamienia łamanego | m3 | 0,5656 |  |  |
| 21. | 0 | 1640900 | Piasek filtracyjny | m3 | 0,2800 |  |  |
| 22. | 0 | 1640902 | Żwirek filtracyjny | m3 | 0,0588 |  |  |
| 23. | 0 | 1690099 | Gruz | m3 | 0,1800 |  |  |
| 24. | 1 | 1690100 | destrukt po frezowaniu | m3 | 78,2978 |  |  |
| 25. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 1,4317 |  |  |
| 26. | 1 | 1700301/1 | cement "Silment CQ-25" | t | 258,0300 |  |  |
| 27. | 0 | 1700399 | Cement portlandzki zwykły bez dodatków | t | 13,5673 |  |  |
| 28. | 0 | 1701100 | Cement portlandzki "25" z dodatkami | kg | 70,0000 |  |  |
| 29. | 0 | 1701100 | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 1,8635 |  |  |
| 30. | 0 | 1800102 | Cegły budowlane pełne kl.150 | szt | 2 574,0000 |  |  |
| 31. | 0 | 2220099 | Krawężniki drogowe betonowe | m | 635,9700 |  |  |
| 32. | 1 | 2220099/1 | Krawężniki drogowe betonowe - przejazdowe o wym. 15 x 22 cm | m | 197,3700 |  |  |
| 33. | 0 | 2220802 | Obrzeża betonowe 30x8 cm | m | 247,8600 |  |  |
| 34. | 0 | 2220803 | Obrzeża betonowe 20x6 cm | m | 698,1900 |  |  |
| 35. | 1 | 2221403/1 | Płyty ażurowe betonowe o wym. 0,60 * 0,40 * 0,10 m | szt | 636,3000 |  |  |
| 36. | 1 | 2222110 | Kostki brukowe betonowe grub.6 cm,czerwona typu "Holland" | m2 | 940,0275 |  |  |
| 37. | 0 | 2222120 | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare | m2 | 230,6250 |  |  |
| 38. | 0 | 2301099 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 7,8000 |  |  |
| 39. | 0 | 2301400 | Roztwór asfaltowy "Abizol P" | kg | 186,5600 |  |  |
| 40. | 0 | 2301401 | Roztwór asfaltowy "Abizol R" | kg | 92,1800 |  |  |
| 41. | 0 | 2301499 | Roztwory asfaltowe | kg | 20,6983 |  |  |
| 42. | 0 | 2370600 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7,5 | m3 | 2,5520 |  |  |
| 43. | 0 | 2370601 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 | m3 | 5,1700 |  |  |
| 44. | 1 | 2370696 | Mieszanka betonowa C 20/25 | m3 | 65,6941 |  |  |
| 45. | 1 | 2370699 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 | m3 | 1,6105 |  |  |
| 46. | 0 | 2380807 | Zaprawa cementowa M 7 | m3 | 4,3330 |  |  |
| 47. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 3,1893 |  |  |
| 48. | 0 | 2640610 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.III | m3 | 0,0266 |  |  |
| 49. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 567,8456 |  |  |
| 50. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,1704 |  |  |
| 51. | 0 | 3990000 | Darń | m2 | 53,9784 |  |  |
| 52. | 0 | 3990400 | Ziemia urodzajna (humus) | m3 | 222,1258 |  |  |
| 53. | 0 | 3990799 | Nasiona traw | kg | 51,2598 |  |  |
| 54. | 0 | 5430099 | Kręgi betonowe h=500 mm | szt | 57,7500 |  |  |
| 55. | 1 | 5430599/1 | Rury z PCW fi 150 mm/ | m | 53,0400 |  |  |
| 56. | 1 | 5430704/1 | Rury z polietylenu HDPE fi 400mm | m | 30,9000 |  |  |
| 57. | 0 | 5430999 | Pierścień odciążający żelbetowy | szt | 21,0000 |  |  |
| 58. | 0 | 5450201 | Nadstawki betonowe ściekowe,śr.500mm,L=1m | szt | 10,0000 |  |  |
| 59. | 0 | 5450301 | Osadniki betonowe,śred.500 mm | szt | 10,0000 |  |  |
| 60. | 0 | 5450699 | Pokrywy żelbetowe nadstudzienne | szt | 11,0000 |  |  |
| 61. | 0 | 5450999 | Pierścień podtrzymujący wpust | szt | 10,0000 |  |  |
| 62. | 1 | 5630599 | Rury z PCW kielichowe HDPE | m | 751,6450 |  |  |
| 63. | 0 | 6340901 | Stopnie włazowe żeliwne | szt | 88,0000 |  |  |
| 64. | 0 | 6341700 | Włazy kanałowe żeliwne ciężkie,śred.600 mm | szt | 11,0000 |  |  |
| 65. | 0 | 6433100 | Wpusty uliczne ściekowe żeliwne 650x450 mm | szt | 10,0000 |  |  |
| 66. | 1 | 6810599 | Złączki pierścieniowe do rur PCW PHDE | szt | 127,6200 |  |  |
| 67. | 0 | 6831801 | Sznur konopny smołowany | kg | 0,5363 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 11111 | Koparko-spycharka 0,15 m3 | m-g | 133,9270 |  |  |
| 2. | 0 | 11333 | Spycharka gąsienicowa 75 KM | m-g | 36,0284 |  |  |
| 3. | 0 | 11334 | Spycharka gąsienicowa 100 KM | m-g | 5,4555 |  |  |
| 4. | 0 | 11612 | Równiarka samojezdna74kW/100KM | m-g | 10,5062 |  |  |
| 5. | 0 | 11613 | Równiarka samojezd.88kW/120KM | m-g | 51,6060 |  |  |
| 6. | 0 | 12111 | Walec statyczny samojez.4-6 t | m-g | 4,1891 |  |  |
| 7. | 0 | 12113 | Walec statyczny samojezdny 10t | m-g | 362,6729 |  |  |
| 8. | 0 | 12115 | Walec statyczny samojezdny 15t | m-g | 211,2031 |  |  |
| 9. | 0 | 12311 | Walec wibracyjny samojezd.2,5t | m-g | 51,6060 |  |  |
| 10. | 1 | 12311/1 | Zespół do stabiliazacji gruntu (mieszarko=frezarka + rozsypywacz cementu) | m-g | 51,6060 |  |  |
| 11. | 0 | 12313 | Walec wibracyjny samojezd.7,5t | m-g | 7,0605 |  |  |
| 12. | 0 | 12411 | Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t | m-g | 101,8760 |  |  |
| 13. | 0 | 12622 | Ubijak spalinowy 200 kG | m-g | 20,6455 |  |  |
| 14. | 0 | 12715 | Frezarka drogowa z podaj.2,0m | m-g | 36,0360 |  |  |
| 15. | 0 | 31112 | Żuraw samochodowy do 4,0 t | m-g | 54,3700 |  |  |
| 16. | 0 | 31212 | Żuraw samojezdny kołowy do 5 t | m-g | 4,0012 |  |  |
| 17. | 0 | 39116 | Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM | m-g | 288,9962 |  |  |
| 18. | 0 | 39121 | Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM | m-g | 51,6060 |  |  |
| 19. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 13,1791 |  |  |
| 20. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 82,5887 |  |  |
| 21. | 0 | 39531 | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 32,2300 |  |  |
| 22. | 0 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 385,4433 |  |  |
| 23. | 0 | 39985 | Beczkowóz ciągniony 4000 dm3 | m-g | 51,6060 |  |  |
| 24. | 0 | 45110 | Wibrator powierzchniowy | m-g | 150,7480 |  |  |
| 25. | 0 | 52271 | Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 | m-g | 238,0318 |  |  |
| 26. | 0 | 52281 | Kocioł do got.lepiku 50-100dm3 | m-g | 4,0012 |  |  |
| 27. | 0 | 52314 | Rozkładarka mas bitum.4 m (2) | m-g | 211,2031 |  |  |
| 28. | 0 | 52420 | Ścinarka samojezd.poboczy URM | m-g | 43,4903 |  |  |
| 29. | 0 | 52511 | Szczotka mechaniczna 700-800mm | m-g | 50,9644 |  |  |
| 30. | 0 | 52541 | Malowarka do znakowania dróg | m-g | 0,8941 |  |  |
| 31. | 0 | 75251 | Piła do ciecia płytek | m-g | 28,9900 |  |  |
| 32. | 0 | 83111 | Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min | m-g | 66,2863 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |