| Inwestor: GMINA STARCZA UL. GMINNA 4 42-261 STARCZA | Wykonawca: wyłoniony w drodze przetargu |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

CPV: 45233142-6

Nazwa budowy:                 REMONT DROGI GMINNEJ

Adres budowy:                      ul. Spacerowa, 42-261 Starcza

Rodzaj robót:                         ROBOTY DROGOWE

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01I, KNR 2-31I, KNR 4-04, KNR 5-10, AW, KNR 2-18

Sporządził : mgr Waldemar  Czekała

Częstochowa, kwiecień 2015 r

Ogólna charakterystyka robót remontowych ul. Spacerowa

w m. Starcza

1.  Podstawa  opracowania

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 08.06.2004 Nr 130 poz. 1389)

- Charakterystyka  obiektu

Istniejąca droga o nawierzchni gruntowej częściowo wzmocnionej tłuczniem i betonem asfaltowym

częściowo smołowym, o szerokości  zmiennej 4,0 – 4,50 m. Pobocza obustronne gruntowe            szer. 1,0 m. Odwodnienie pasa drogowego szer. 11,45 – 13,60 m, rowem jednostronnym o dnie zamulonym i skarpach porośniętych krzakami (samosiejki). Teren uzbrojony w sieć wodociągową, sanitarną i kablową eNN. Istniejące przepusty rurowe na zjazdach po stronie lewej ze ściankami betonowymi. Projektowane roboty dotyczą wykonania :

- poszerzenia jezdni do szer. 5,50 m z nadaniem nawierzchni bitumicznej (beton asfaltowy)

- wykonanie podbudowy jednowarstwowej poprzez stabilizację istniejącego gruntu rodzimego (glina

piaszczysta) spoiwem hydraulicznym Silment CQ 25 do głębokości 50 cm .

- Obudowa nawierzchni krawężnikiem betonowym  drogowym o wym. 12 x 25 cm utopionym

zlicowanym z krawędzią jezdni

-  Pobocza obustronne szer. 1,00 m wzmocnione niesortem tłuczniowym, warstwą gr 10 cm.

-  Przepusty istniejące pod zjazdami ulegają rozbiórce na projektowane fi 500 mm z rur karbowanych

PEHD na ławie podsypkowej z kruszywa naturalnego.

-  Udrożnienie rowu istniejącego poprzez nadanie spadków podłużnych w kierunku istniejącego

odbiornika przy skrzyżowaniu z drogą powiatową (ul. Szkolna).

-  Istniejąca sieć kablowa energetyczna na zjazdach zabezpieczona rurami dwudzielnymi typu Arota.

-  Organizacja ruchu zaprojektowana poprzez uzupełnienie i odnowa oznakowania poziomego i

pionowego.

3..Dane  wyjściowe do kosztorysowania

Przyjęto  do  przewidywanych  warunków  miejscowych :

- grunt   III-IV

- roboty  ziemne  podstawowe  wykonywane  mechanicznie  spycharką  100 KM  i  koparką  o  poj. naczynia  0,15 – 0,40 m3

- środki  transportowe  samochody  samowyładowcze  5 – 10  ton

- nadwyżka gruntu do wywozu na odległość do 3 km

- stabilizacja podbudowy kompleksowym zespołem technologicznym

3. Podstawa wyliczenia  norm

KNR 2-31 ,  KNR 2-01, 5-10, 2-18, AT-4

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0120-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa rowów do odtworzenia - strona lewa krotność= 1,00 | km | 0,87 |
| 1. | od hekt. 0+37,95 do 9+05,25 : |  |  |  |  |
| 2. | (905,25 - 37,95)/1000 |  |  |  | 0,87 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0121-02-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Wytyczenie osi jezdni i korytowania krotność= 1,00 | ha | 0,52 |
| 1. | od hekt. 0+00 do 941,32: |  |  |  |  |
| 2. | (941,32 * 5,50)/10000 |  |  |  | 0,52 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0109-03-052 | Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich zagajników w pasie istniejacego rowu krotność= 1,00 | ha | 0,09 |
| 1. | przyjęto 40% powierzchni rowu: |  |  |  |  |
| 2. | (870 * 2,50 * 0,4 )/10000 |  |  |  | 0,09 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-01-040 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 1. | hekt. 0+34,70 : |  |  |  |  |
| 2. | 5,0 |  |  |  | 5,00 |
| 3. | hekt. 1+87,62 : |  |  |  |  |
| 4. | 5,0 |  |  |  | 5,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 10,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-02-040 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 50 cm krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 1. | hekt. 6+54,52 : |  |  |  |  |
| 2. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-04-060 | Rozebranie ścianki czołowe i ławy betonowe krotność= 1,00 | m3 | 2,16 |
| 1. | (1,50 * 1,20 * 0,20)* 6 |  |  |  | 2,16 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 5,50 |
| 1. | kraweżnik w hekt. 0+00 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową - obustronne : |  |  |  |  |
| 2. | 2,50 + 3,0 |  |  |  | 5,50 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km krotność= 1,00 | m3 | 3,63 |
| 1. | gruz ze ścianek przpustu: |  |  |  |  |
| 2. | 2,16 |  |  |  | 2,16 |
| 3. | gruz z kraweżnika : |  |  |  |  |
| 4. | (0,15 * 0,30 ) * 5,50 |  |  |  | 0,25 |
| 5. | gruz z rur fi 400 : |  |  |  |  |
| 6. | (0,1962 - 0,1256) * 10,0 |  |  |  | 0,71 |
| 7. | gruz z rur fi 500 : |  |  |  |  |
| 8. | (0,2826 - 0,1962)* 6,0 |  |  |  | 0,52 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 3,63 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0813-01-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - przy wjazdach na posesje do zwrotu właścicielom krotność= 1,00 | m | 45,00 |
| 1. | posesja Nr 4-1033/6: |  |  |  |  |
| 2. | 20 |  |  |  | 20,00 |
| 3. | posesje Nr 4-1033/3 |  |  |  |  |
| 4. | 25,0 |  |  |  | 25,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 45,00 |

2. II. ROBOTY ZIEMNE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0310-03-060 | Ręczne wykopy ciągłe l ze skarpami o szerokości dna 0,4 m i głębokości do 0,6 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii IV - zabezpieczenie kabli energetycznych krotność= 1,00 | m3 | 11,54 |
| 1. | zjazd na nieruchomość Nr 4-1034/1 |  |  |  |  |
| 2. | 0,40 * 0,6 * 6,0 |  |  |  | 1,44 |
| 3. | zjazd Nr 4-1034/3 |  |  |  |  |
| 4. | 0,40 * 0,6 * 6,50 |  |  |  | 1,56 |
| 5. | zjazd Nr 4-1135/5 + 4-1135/6 : |  |  |  |  |
| 6. | 0,4 * 0,6 * 7,0 * 2 |  |  |  | 3,36 |
| 7. | dzialka Nr 4-1033/4 : |  |  |  |  |
| 8. | 3,50 |  |  |  | 3,50 |
| 9. | skrzyżowanie C - C1 : |  |  |  |  |
| 10. | 0,4 * 0,6 * 7,0 |  |  |  | 1,68 |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |
| 12. | Suma |  |  |  | 11,54 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100303-02-040 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rury dwudzielne typu Arota Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Ułożenie rur ochronnych 3.Połączenie rur złączami 4.Uszczelnienie wylotów i połączeń krotność= 1,00 | m | 37,00 |
| 1. | kabek energetyczny : |  |  |  |  |
| 2. | 6 + 6,50 + 14 + 3,50 + 7,0 |  |  |  | 37,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gruntem złożonym na odkładzie. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 8,08 |
| 1. | 11,54 * 0,7 |  |  |  | 8,08 |

3. III. PODBUDOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość zróżnicowana . Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 5 346,42 |
| 1. | głębokość uśrednionaod hekt. 0+00 do 2+09,95 : |  |  |  |  |
| 2. | głębokość uśredniona ( 0,10+0,03 + 0,15+0,07+0,09+0,18+0,15+0,11+0,14)/9 = 0,11m |  |  |  |  |
| 3. | 5,50 * 209,95 |  |  |  | 1 154,73 |
| 4. | głębokość usredniona od hakt. 2+09,95 do 6+00 (0,14 + 0,16 + 0,23 + 0,32 + 0,27 + 0,19 + 0,17 + 0,11 + 0,13)/9 = 0,19 |  |  |  |  |
| 5. | 5,50 * 390,05 |  |  |  | 2 145,28 |
| 6. | głębokość uśredniona od hekt. 6+00 do 9+41,32 (0,16 + 0,10 + 0,12 + 0,05 + 0,26 + 0,23 + 0,10 +0,10)/ 8 = 0,14 |  |  |  |  |
| 7. | 5,50 * 341,32 |  |  |  | 1 877,26 |
| 8. | poszerzenia skrzyzowania D-E2 : |  |  |  |  |
| 9. | 9,25 * 5,0 |  |  |  | 46,25 |
| 10. | 3,50 * 3,50 * 0,5 * 2 |  |  |  | 12,25 |
| 11. | poszerzenie jezdni ul. Zachodnia : |  |  |  |  |
| 12. | (16 + 8)*0,5 * 3,50 |  |  |  | 42,00 |
| 13. | zjazd na drogę gninna C - C1 w hekt. 8+18,19 |  |  |  |  |
| 14. | 3,0 * 10,0 +(3,0 * 3,0 * 0,5 * 2) |  |  |  | 39,00 |
| 15. | zjazd B - B1 w hekt. 6+ 54,52 : |  |  |  |  |
| 16. | (12,50 + 5.75) * 0,5 * 3,25 |  |  |  | 29,66 |
| 17. |  |  |  |  | ------------- |
| 18. | Suma |  |  |  | 5 346,42 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0103-04-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 5 346,42 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0401-06-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00 | m | 1 954,39 |
| 1. | pomniejszono o szerokości zjazdów na drogi publiczne : |  |  |  |  |
| 2. | (941,32 * 2) - ( 8,50 + 5,0 + 9,0 + 12,0) |  |  |  | 1 848,14 |
| 3. | łuki zjazdów drogowych + zamkniecie jezdni, zjazd B-B1 : |  |  |  |  |
| 4. | 7+5,75 + 7 |  |  |  | 19,75 |
| 5. | zjazd C - C1 : |  |  |  |  |
| 6. | 5 + 6 + 6,50 + 9 + 3,0 |  |  |  | 29,50 |
| 7. | skrzyżowania D- E - E2 - E - E1 : |  |  |  |  |
| 8. | 9 + 7 + 6 + 5 + 7 + 5 + 5 + 6 + 7 |  |  |  | 57,00 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 1 954,39 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0402-03-060 | Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe o wym. 15 x 20 cm krotność= 1,00 | m3 | 58,88 |
| 1. | 1954,39 * 0,15 * 0,20 |  |  |  | 58,63 |
| 2. | ława pod krawęzniki wystajacy w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową : |  |  |  |  |
| 3. | (3,0 +2,50) * 0,30 * 0,15 |  |  |  | 0,25 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 58,88 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - skrzyzowanie z drogą powiatową krotność= 1,00 | m | 5,50 |
| 1. | 3,0 + 2,50 |  |  |  | 5,50 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0403-05-040 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 1 954,39 |
| 1. | 1954,39 |  |  |  | 1 954,39 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31 AT-030201--050 | Stabilizacja podbudowy z gruntu rodzimego , cementem typu "Silment CQ25" głębokość uśredniona 50 cm przyjmując wskażnik 8% na masę gruntu rodzimego (1,8t/m3) stabilizacja na całej szerokości jezdni łącznie z poszerzeniem na skrzyżowanach drog gminnych krotność= 1,00 | m2 | 5 346,42 |
| 1. | 5346,42 |  |  |  | 5 346,42 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0212-01-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 3 km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III -grunt z korytowania i rowków pod ławe krawęznika krotność= 0,73 | m3 | 783,79 |
| 1. | Warstwa usredniona (11+19+14): 3 = 14,66 cm |  |  |  |  |
| 2. | 5346,42 * 0,1466 |  |  |  | 783,79 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0214-04-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV krotność= 4,00 | m3 | 783,79 |
| 1. | 783,79 |  |  |  | 783,79 |

4. IV. NAWIERZCHNIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 | m2 | 5 346,42 |
| 1. | 5346,42 |  |  |  | 5 346,42 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6 cm krotność= 1,00 | m2 | 5 346,42 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-02-050 | Doplata - za każdy dalszy 1 cm pow. 4 cm krotność= 2,00 | m2 | 5 346,42 |
| 1. | 5346,42 |  |  |  | 5 346,42 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 | m2 | 5 346,42 |
| 1. | 5346,42 |  |  |  | 5 346,42 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm krotność= 1,00 | m2 | 5 346,42 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-06-050 | Doplata - zakażdy dalszy 1 cm pow. 3 cm krotność= 1,00 | m2 | 5 346,42 |

5. V. ZJAZDY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdów . Głębokość 25 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 98,00 |
| 1. | zjazd w hekt. 0+ 34,70 |  |  |  |  |
| 2. | 4,50 * 3,50 |  |  |  | 15,75 |
| 3. | zjazd w hekt. 1+01,8 |  |  |  |  |
| 4. | 4,0 * 3,50 |  |  |  | 14,00 |
| 5. | zjazd w hekt. 1 +87,62 |  |  |  |  |
| 6. | 4,0 * 3,0 |  |  |  | 12,00 |
| 7. | zjazd w hekt. 3+73,26 ; |  |  |  |  |
| 8. | 4,50 * 5,0 |  |  |  | 22,50 |
| 9. | zjazd w hekt. 3+93,04 : |  |  |  |  |
| 10. | 4,50 * 5,0 |  |  |  | 22,50 |
| 11. | zjazd w hekt. 4+88,95 : |  |  |  |  |
| 12. | 2,50 * 4,50 |  |  |  | 11,25 |
| 13. |  |  |  |  | ------------- |
| 14. | Suma |  |  |  | 98,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-02-050 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 98,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-03-050 | Warstwa odsączająca. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 98,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 98,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-08-050 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm krotność= 7,00 | m2 | 98,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0212-01-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 3 km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III -0 grunt z korytowania pod zjazdy krotność= 1,00 | m3 | 24,50 |
| 1. | 98,0 * 0,25 |  |  |  | 24,50 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0214-04-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV krotność= 4,00 | m3 | 24,50 |
| 1. | 24,5 |  |  |  | 24,50 |

6. VI. PRZEPUSTY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0205-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III - pogłebienie po dokonanej rozbiórce krotność= 1,00 | m3 | 9,21 |
| 1. | przepust w hekt. 0+034,70 |  |  |  |  |
| 2. | (0,70 * 0,60 * 6,50) * 0,7 |  |  |  | 1,91 |
| 3. | przepust w hekt. 1+87,62 : |  |  |  |  |
| 4. | (0,80 * 0,60 * 6,0) * 0,7 |  |  |  | 2,02 |
| 5. | przepust przy skrzyzowaniu B - B1 : |  |  |  |  |
| 6. | (0,80 * 0,6 * 11,0 ) |  |  |  | 5,28 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 9,21 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod fundamenty .scianek czołowych krotność= 1,00 | m3 | 4,54 |
| 1. | (0,70 * 0,60 * 1,60)* 2 |  |  |  | 1,34 |
| 2. | (0,70 * 0,60 * 1,80)* 2 |  |  |  | 1,51 |
| 3. | (0,70 * 0,60 * 2,0) * 2 |  |  |  | 1,68 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 4,54 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich pod rury przepustów Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 1.Wyrównanie dna wykopu 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu 3.Rozścielenie materiałów 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 13,80 |
| 1. | (11 + 6 + 6 ) * 0,6 |  |  |  | 13,80 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-02-060 | Przepusty rurowe pod zjazdami - fundamenty ścianek krotność= 1,00 | m3 | 3,24 |
| 1. | (0,60 * 0,50 * 1,60) * 2 |  |  |  | 0,96 |
| 2. | (0,60 * 0,50 * 1,80) * 2 |  |  |  | 1,08 |
| 3. | (0,60 * 0,50 * 2,0) * 2 |  |  |  | 1,20 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 3,24 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-04-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 1. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-07-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PEHD o średnicy 50 cm krotność= 1,00 | m | 23,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypywanie rur przepustów i ścianek krotność= 1,00 | m3 | 9,24 |
| 1. | (4,54 + 9,21) - ( 3,14 * 0,25 * 0,25)* 23 |  |  |  | 9,24 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0212-01-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III - nadmiar gruntu przepustów krotność= 1,00 | m3 | 9,24 |
| 1. | 9,24 |  |  |  | 9,24 |

7. VII. ODWODNIENIE + ROBOTY DODATKOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1403-03-040 | Oczyszczanie rowu z namułu bez naruszenia skarp rowu. Grubość namułu 30 cm krotność= 1,00 | m | 889,36 |
| 1. | od hekt. 0+ 07,64 - pomniejszono o przepusty oid zjazdami : |  |  |  |  |
| 2. | 920 - (7,64 + 6 + 6 + 11) |  |  |  | 889,36 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0506-01-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III - skarpy rowu strony prawej krotność= 1,00 | m2 | 1 778,72 |
| 1. | pomniejszono przepusty pod zjazadmi : |  |  |  |  |
| 2. | (920 * 1,0)* 2 - (7,64 + 6,0 + 6,0 + 11,0 )* 1,0* 2 |  |  |  | 1 778,72 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1406-03-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanalizacji sanitarnej krotność= 1,00 | szt | 20,00 |
| 1. | 20 |  |  |  | 20,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1406-04-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1402-03-050 | Naprawy poboczy wykonane ręcznie - ścinanie o grubości 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 790,50 |
| 1. | pomniejszono o zjazdy istniejace i projektowane - strona prawa : |  |  |  |  |
| 2. | ( 23,5+147 + 716 + 14) * 1,0 |  |  |  | 900,50 |
| 3. | streona lewa : |  |  |  |  |
| 4. | 890 * 1,0 |  |  |  | 890,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 1 790,50 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0204-03-050 | Nawierzchnie z tłucznia łamanego 0/31,5 , warstwa dolna . Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - analogia krotność= 1,00 | m2 | 1 790,50 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0212-01-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 3 km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III - grunt z udrożnienia rowu (analogia) krotność= 1,00 | m3 | 284,60 |
| 1. | grunt z oczyszczcenia dna rowu - namuł : |  |  |  |  |
| 2. | 889,36 * 0,30 * 0,40 |  |  |  | 106,72 |
| 3. | grunt z plantowania skarp rowu (warstwa uśredniona) : |  |  |  |  |
| 4. | 1778,72 * 0,10 |  |  |  | 177,87 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 284,60 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0214-04-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV krotność= 4,00 | m3 | 284,60 |
| 1. | 284,60 |  |  |  | 284,60 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0515-02-040 | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o grubości 15 cm na podbudowie krotność= 1,00 | m | 153,00 |
| 1. | odwodnienie powierzchniowe nieruchomości graniczącej po stronie lewej : |  |  |  |  |
| 2. | 34,0 * 4,50 |  |  |  | 153,00 |

8. VIII . OZNAKOWANIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0702-01-020 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 1. | 11,0 |  |  |  | 11,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0703-01-020 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 1. | 15 |  |  |  | 16,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0706-02-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie - krotność= 1,00 | m2 | 8,40 |
| 1. | znak P-4: |  |  |  |  |
| 2. | 4,8 |  |  |  | 4,80 |
| 3. | znak P-7a: |  |  |  |  |
| 4. | 1,80 |  |  |  | 1,80 |
| 5. | znak P-13 : |  |  |  |  |
| 6. | 1,8 |  |  |  | 1,80 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 8,40 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 192,4711 |  |  |
| 2. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 5 453,3484 |  |  |
| 3. | 0 | 1040600 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 69,8262 |  |  |
| 4. | 0 | 1120709 | Drut stalowy okrągły miękki śr.0,5 mm | kg | 9,3191 |  |  |
| 5. | 0 | 1323709 | Słupki z rur stalowych o śred. 50 mm | kg | 119,9000 |  |  |
| 6. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 2,5380 |  |  |
| 7. | 0 | 1352899 | Tablice znaków drogowych | szt | 15,0000 |  |  |
| 8. | 0 | 1520899 | Farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania | dm3 | 3,3012 |  |  |
| 9. | 0 | 1530503 | Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuk. | dm3 | 1,0584 |  |  |
| 10. | 0 | 1600514 | Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń | t | 31,1738 |  |  |
| 11. | 0 | 1600600 | Miał kamienny | t | 1,4014 |  |  |
| 12. | 1 | 1600606/1 | Tłuczeń łamany 0/31,5 | t | 451,2060 |  |  |
| 13. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 53,8365 0,4394 |  |  |
| 14. | 0 | 1601900 | Piasek do nawierzchni drogowych | m3 | 10,7100 |  |  |
| 15. | 0 | 1602197 | Pospółka kruszywo nienormowane | m3 | 3,3672 |  |  |
| 16. | 0 | 1602203 | Pospółka do nawierzchni drogowych | m3 | 62,7300 |  |  |
| 17. | 0 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta | t | 545,3348 |  |  |
| 18. | 0 | 1603002 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,cz.zamkn. | t | 798,2205 |  |  |
| 19. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 6,2755 0,2513 |  |  |
| 20. | 1 | 1700301/1 | cement "Silment CQ-25" | t | 406,3279 |  |  |
| 21. | 0 | 1701100 | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 2,7540 |  |  |
| 22. | 1 | 2220099 | Krawężniki drogowe betonowe 12 x 25 cm | m | 1 999,0878 |  |  |
| 23. | 0 | 2220700 | Płyty ściekowe beton.gr.15cm,typ korytkowy | szt | 318,2400 |  |  |
| 24. | 0 | 2301499 | Roztwory asfaltowe | kg | 4,0614 |  |  |
| 25. | 1 | 2370696 | Mieszanka betonowa C12/15 | m3 | 61,2344 4,3530 |  |  |
| 26. | 1 | 2370696/1 | Mieszanka betonowa C16/20 | m3 | 3,4020 |  |  |
| 27. | 1 | 2370696/2 | Mieszanka betonowa C20/25 | m3 | 3,0000 |  |  |
| 28. | 0 | 2380806 | Zaprawa cementowa M 4 | m3 | 0,6120 |  |  |
| 29. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 2,0642 0,4789 |  |  |
| 30. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 83,3504 80,4373 |  |  |
| 31. | 0 | 3950101 | Drewno opałowe | kg | 24,3684 |  |  |
| 32. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,1595 |  |  |
| 33. | 0 | 3951303 | Słupki drewniane iglaste śred.120 mm | m3 | 0,0828 |  |  |
| 34. | 1 | 5430705/0 | Rury karbowane PEHD fi 500 | m | 23,00 |  |  |
| 35. | 1 | 5631299 | Rury przepustowe z PCW dwudzielne typu Arota A110PS | m | 38,4800 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |