| Inwestor: GMINA STARCZA ul. Gminna 4 42-261 STARCZA | Wykonawca: wyłoniony w drodze przetargu |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT – KOSZTORYS

OFERTOWY

CPV: 45110000-1  „Roboty w zakresie burzenia i rozbiórek obiektów budowlanych”

5232452 - 5 „Roboty odwadniające”

45233140-   „Roboty  drogowe”

Nazwa budowy:     PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ                                        
                               UL. TOPOLOWA

Adres budowy:               UL. TOPOLOWA, 42-261 KLEPACZKA

Rodzaj robót:                          ROBOTY  DROGOWE

Załączniki:

Data Oprac.: 2016-04-18

Nazwa i adres  jednostki  projektowania kosztorys :

Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych  „PROJBUD”

42-200 Częstochowa ul. Armii Krajowej 1/3

Sporządził : mgr  Waldemar  Czekała

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0119-03-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00 | km | 0,72 |
| 1. | od km 0+00 do 0+721) |  |  |  |  |
| 2. | (721)/1000 |  |  |  | 0,72 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0103-02-020 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 1. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0105-02-020 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |

2. II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych SEK 6-010103-1001-050 | Frezowanie nawierzchni asfalt .na zimno na głęb uśrednionej 5 cm, przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe samochodem samowył.10-15t - do 2 km .krotność= 1,00 | m2 | 2 593,65 |
| 1. | odcinek od km 0+000 do 0+061: |  |  |  |  |
| 2. | (5,0 + 4,30) * 0,5 * 61,0 |  |  |  | 283,65 |
| 3. | od km 0+61 do 0+721 : |  |  |  |  |
| 4. | (721 - 61,0) * 3,50 |  |  |  | 2 310,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 2 593,65 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-01-040 | Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami . Rury betonowe o średnicy do 40 cm krotność= 1,00 | m | 81,50 |
| 1. | km 0+125,9: |  |  |  |  |
| 2. | 5,0 |  |  |  | 5,00 |
| 3. | km 0+168,64 |  |  |  |  |
| 4. | 7,0 |  |  |  | 7,00 |
| 5. | km 0+211,20 : |  |  |  |  |
| 6. | 11,50 |  |  |  | 11,50 |
| 7. | km 0+352,50 |  |  |  |  |
| 8. | 12,50 |  |  |  | 12,50 |
| 9. | km 0+488,85 + 0+494,70 ; |  |  |  |  |
| 10. | 7,0 + 7,0 |  |  |  | 14,00 |
| 11. | km 0+ 452,50 |  |  |  |  |
| 12. | 12,50 |  |  |  | 12,50 |
| 13. | km 0+ 637,90 |  |  |  |  |
| 14. | 7,0 |  |  |  | 7,00 |
| 15. | km 0+ 657,40 |  |  |  |  |
| 16. | 5.0 |  |  |  | 5,00 |
| 17. | km 6+70,10 |  |  |  |  |
| 18. | 7,0 |  |  |  | 7,00 |
| 19. |  |  |  |  | ------------- |
| 20. | Suma |  |  |  | 81,50 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-01-040 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm - przepusty drogowe krotność= 1,00 | m | 10,50 |
| 1. | przepust w km 0 + 001,8 : |  |  |  |  |
| 2. | 10,50 |  |  |  | 10,50 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-02-040 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 50 cm - przepusty drogowe krotność= 1,00 | m | 22,75 |
| 1. | przepust w km 0+ 330,6 |  |  |  |  |
| 2. | 7,50 |  |  |  | 7,50 |
| 3. | przepust w km 0+ 587,56: |  |  |  |  |
| 4. | 7,25 |  |  |  | 7,25 |
| 5. | przepust w km 0+174,50 |  |  |  |  |
| 6. | 8,0 |  |  |  | 8,00 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 22,75 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-03-040 | Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 60 cm - przepusty drogowe krotność= 1,00 | m | 8,50 |
| 1. | przepust w km 0+174,70 : |  |  |  |  |
| 2. | 8,5 |  |  |  | 8,50 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-02-040 | Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami . Rury betonowe o średnicy 50 cm krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 1. | km 0+ 560,37 |  |  |  |  |
| 2. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 3. | km 0 + 706,50 |  |  |  |  |
| 4. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 12,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-04-060 | Rozebranie ścianek betonowych przepustów pod zjazdami i przepustami drogowymi krotność= 1,00 | m3 | 3,63 |
| 1. | 1,50 * 0,70 * 0,20 * 2 |  |  |  | 0,42 |
| 2. | 2,50 * 0,8 * 0,2 * 2 |  |  |  | 0,80 |
| 3. | 1,60 * 0,80 * 0,2 * 2 |  |  |  | 0,51 |
| 4. | przepusty drogowe : |  |  |  |  |
| 5. | 1,60 * 1,0 * 0,20 * 2 |  |  |  | 0,64 |
| 6. | 1,50 * 1,0 * 0,2 * 2 |  |  |  | 0,60 |
| 7. | 1,50 * 1,10 * 0,20 * 2 |  |  |  | 0,66 |
| 8. |  |  |  |  | ------------- |
| 9. | Suma |  |  |  | 3,63 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0816-05-060 | Rozebranie ścianek czołowych i ławy z kamienia łamanego i betonitów - zjazdy na posesje krotność= 1,00 | m3 | 2,11 |
| 1. | 1,40 * 0,70 * 0,30 * 2 |  |  |  | 0,59 |
| 2. | 1,60 * 1,50 * 0,2 * 2 |  |  |  | 0,96 |
| 3. | 2,0 * 0,70 * 0,2 * 2 |  |  |  | 0,56 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 2,11 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-04I1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 5 km krotność= 1,00 | m3 | 144,27 |
| 1. | gruz z warstwy betonu asfaltowego po frezowaniu |  |  |  |  |
| 2. | 2593,65* 0,05 |  |  |  | 129,68 |
| 3. | gruz z rur betonowych fi 400 + fi 600 : |  |  |  |  |
| 4. | (81,5 + 18,0) * 0,0706 + (10,30 + 8 + 7,50) * 0,0706 |  |  |  | 8,85 |
| 5. | gruz z law i ścianek cziłowych przepustów : |  |  |  |  |
| 6. | 1,73 + 2,11+ 1,9 |  |  |  | 5,74 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 144,27 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km krotność= 1,00 | m3 | 144,27 |
| 1. | 144,27 |  |  |  | 144,27 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0805-01-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm podsypce piaskowe na odklad - analogia krotność= 1,00 | m2 | 23,85 |
| 1. | zjazd do przepompowni ścieków - kostka do wtórnej zabudowy : |  |  |  |  |
| 2. | 5,30 * 4,50 |  |  |  | 23,85 |

3. III. PODBUDOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-01-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 45cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 1,00 | m2 | 1 357,43 |
| 1. | poszerzenie jednostronne od km 0+061,9 do 0+106,75 z jednoczesnym poszerzeniem pod ławę opornika |  |  |  |  |
| 2. | 44,85 * (1,30 + 0,25) |  |  |  | 69,52 |
| 3. | poszerzenie dwustronne jezdni istniejącej od km 0+106,75 do 0+629,40 |  |  |  |  |
| 4. | (629,40 - 106,75) * (0,8+0,25 + 0,70 + 0,25) |  |  |  | 1 045,30 |
| 5. | od km 0+629,4 do 0+721 - szerokości uśrednione + ławy obustronne : |  |  |  |  |
| 6. | (721 - 629,4) * (0,50 + 0,25 + 0,50 + 0,25) |  |  |  | 137,40 |
| 7. | od km 0+00 do 0+061,90 poszerzenie jednostronne uśrednione łącznie z ławą : |  |  |  |  |
| 8. | 61,90 * (1,20 + 0,20) |  |  |  | 86,66 |
| 9. | poszerzenie jezdni na skrzyżowaniu : |  |  |  |  |
| 10. | 10,20 + 8,35 |  |  |  | 18,55 |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |
| 12. | Suma |  |  |  | 1 357,43 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-02-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 7,00 | m2 | 1 357,43 |
| 1. | 1357,43 |  |  |  | 1 357,43 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0401-06-040 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00 | m | 127,85 |
| 1. | sytrona prawa jezdni od km 0+00 do 0+106,75 ; |  |  |  |  |
| 2. | 106,75 |  |  |  | 106,75 |
| 3. | krawędzie skrzyżowania zjazdu z ulicy Zachodniej : |  |  |  |  |
| 4. | 9,60 + 11,50 |  |  |  | 21,10 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 127,85 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0402-03-060 | Ławy betonowe pod krawężniki drogowe - bez ścianek oporowych krotność= 1,00 | m3 | 5,69 |
| 1. | od km 0+000 do 0+061,90 |  |  |  |  |
| 2. | 61,90 * 0,20 * 0,15 * 2 |  |  |  | 3,71 |
| 3. | od km 0+061,90 do 0+106,75 - jednostronne : |  |  |  |  |
| 4. | (106,75 - 61,90) * 0,20 * 0,15 |  |  |  | 1,35 |
| 5. | ława krawędzi skrzyzowania z ul. zachodnia ; |  |  |  |  |
| 6. | (9,58 + 11,55) * 0,20 * 0,15 |  |  |  | 0,63 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 5,69 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-01-050 | Warstwa odsączająca w korycie na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - z ławą pod opór krawężnika krotność= 1,00 | m2 | 1 357,43 |
| 1. | 1357,43 |  |  |  | 1 357,43 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-02-050 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 5,00 | m2 | 1 357,43 |
| 1. | 1357,43 |  |  |  | 1 357,43 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki drogowe krotność= 1,00 | m3 | 34,60 |
| 1. | od km 0+061,90 do 0+106,75 - ława jednostronna : |  |  |  |  |
| 2. | 44,85 * (0,25 * 0,15 + 0,15 * 0,10) |  |  |  | 2,35 |
| 3. | od km 0+106,75 do 0+721 obustronne : |  |  |  |  |
| 4. | 614,25 * (0,25 * 0,15 + 0,15 * 0,10) |  |  |  | 32,25 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 34,60 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0403-06-040 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | m | 735,77 |
| 1. | pomniejszono o łuki skrzyżowania : |  |  |  |  |
| 2. | 721,0 - 6,33 |  |  |  | 714,67 |
| 3. | krawężniki łuków zjazdu skrzyżowania w km 0+000 ; |  |  |  |  |
| 4. | 9,60 + 11,50 |  |  |  | 21,10 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 735,77 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach . Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 21 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 171,37 |
| 1. | pomniejszono o szerokości ław krawężników; |  |  |  |  |
| 2. | 1357,43 - ( 44,85* 0,25 + 44,85 * 0,20 + 614*0,25 + 61,90*0,20) |  |  |  | 1 171,37 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-06-050 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm krotność= 6,00 | m2 | 1 171,37 |
| 1. | 1171,37 |  |  |  | 1 171,37 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31 AT-030201--050 | Stabilizacja istniejącej podbudowy i poszerzenia z kruszywa łamanego, cementem typu "Silment CQ25" głębokość uśredniona 35 cm przyjmując wskażnik 53 kg/m2 na powierzchnię gruntu rodzimego , stabilizacja na całej szerokości jezdni łącznie z poszerzeniem - analogia krotność= 1,00 | m2 | 3 783,57 |
| 1. | podbudowa po frezowaniu : |  |  |  |  |
| 2. | 2593,65 |  |  |  | 2 593,65 |
| 3. | podbudowa na poszerzeniach : |  |  |  |  |
| 4. | 1171,37 + 10,2 + 8,35 |  |  |  | 1 189,92 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 3 783,57 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem od km 0+00 do 0+721 + poszerzenia na skrzyżowaniu krotność= 1,00 | m2 | 3 797,24 |
| 1. | 3797,24 |  |  |  | 3 797,24 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0212-01-060 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp. samochodami samowył. do 5t do 3 km lecz w ziemi zmagazyn. w hałdach. Grunt kat.I-III -0 grunt z korytowania pod poszerzenia krotność= 1,00 | m3 | 610,84 |
| 1. | 1357,43 * 0,45 |  |  |  | 610,84 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0214-04-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV krotność= 4,00 | m3 | 610,00 |
| 1. | 610 |  |  |  | 610,00 |

4. IV. NAWIERZCHNIA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,00 | m2 | 3 797,24 |
| 1. | 3797,24 |  |  |  | 3 797,24 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-02-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 3 797,24 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 | m2 | 3 797,24 |
| 1. | skropienie międzywarstwowe : |  |  |  |  |
| 2. | 3797,24 |  |  |  | 3 797,24 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-05-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 m krotność= 1,00 | m2 | 3 797,24 |
| 1. | jezdnia + skrzyżowania : |  |  |  |  |
| 2. | 3797,24 |  |  |  | 3 797,24 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0310-06-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm krotność= 1,00 | m2 | 3 797,24 |
| 1. | 3797,24 |  |  |  | 3 797,24 |

5. V. PRZEPUSTY DROGOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III - poszerzenie wykopów po dokonanych rozbiorkach przepustów drogowych krotność= 1,00 | m3 | 26,85 |
| 1. | przepust w km 0+001,8 - głebokość usredniona z pomniejszeniem o rozbiórki : |  |  |  |  |
| 2. | 17,0 * 0,9 * 1,0 * 0,5 |  |  |  | 7,65 |
| 3. | przepust w km 0+174,50 : |  |  |  |  |
| 4. | 8,0 * 0,9 * 1,0 * 0,5 |  |  |  | 3,60 |
| 5. | przepust w km 0+330,6 : |  |  |  |  |
| 6. | 7,50 * 0,9 * 1,0 * 0,5 |  |  |  | 3,38 |
| 7. | przepust w km 0+587,56 : |  |  |  |  |
| 8. | 7,25 * 0,90 * 1,0 * 0,5 |  |  |  | 3,26 |
| 9. | wykopy pod fundamenty ścianek czolowych : |  |  |  |  |
| 10. | (0,70 * 0,80 * 2,0) * 8 |  |  |  | 8,96 |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |
| 12. | Suma |  |  |  | 26,85 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich pod rury przepustów i fundamentów ściznek wlotowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 krotność= 1,00 | m2 | 47,43 |
| 1. | (17,0 + 8,50 + 7,50 + 7,25) * 0,90 |  |  |  | 36,23 |
| 2. | fundamenty ścianek : |  |  |  |  |
| 3. | 0,70 * 2,0 * 8 |  |  |  | 11,20 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 47,43 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-02-060 | Przepusty rurowe - fundamenty betonowe pod ścianki czołowe - analogia krotność= 1,00 | m3 | 4,44 |
| 1. | (0,60 * 0,5) * 1,60 |  |  |  | 0,48 |
| 2. | (0,60 * 0,50 ) * 1,20 |  |  |  | 0,36 |
| 3. | fundamenrt w km 0+174,7 + 0+330,60 + 0+587,56 : |  |  |  |  |
| 4. | 0,60 * 0,50 * 2,0 * 6 |  |  |  | 3,60 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 4,44 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-04-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm - analogia krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 1. | km 0+001,8 : |  |  |  |  |
| 2. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |
| 3. | km 0+174,5,0 : |  |  |  |  |
| 4. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |
| 5. | km 0+330,6 : |  |  |  |  |
| 6. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |
| 7. | km 0+587,56 : |  |  |  |  |
| 8. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 8,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-07-040 | Przepusty rurowe - rury karbowane o średnicy 50 cm w technologii PEHD- SN 8 - analogia krotność= 1,00 | m | 40,25 |
| 1. | 17 + 8,50 + 7,50 + 7,25 |  |  |  | 40,25 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - grunt z odkładu krotność= 1,00 | m3 | 18,95 |
| 1. | 26,85 - (3,14 * 0,25 * 0,25 * 40,25) |  |  |  | 18,95 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0236-01-060 | Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III krotność= 1,00 | m3 | 18,95 |
| 1. | 18,95 |  |  |  | 18,95 |

6. VI. ZJAZDY NA POSESJE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III - poszerzenie wykopów po dokonanych rozbiorkach przepustów drogowych krotność= 1,00 | m3 | 58,44 |
| 1. | przepusty strony lewej drogi : |  |  |  |  |
| 2. | km 0+125,90 |  |  |  |  |
| 3. | 7,0 * (0,68 + 0,20) * 0,8 * 0,6 |  |  |  | 2,96 |
| 4. | km 0+168,64 + 0+488,85: |  |  |  |  |
| 5. | 7,0 * (0,8+ 0,20) * 0,8 * 0,6 + 7,0 * (0,73 + 0,20) * 0,8 * 0,6 |  |  |  | 6,48 |
| 6. | km 0+ 706,50: |  |  |  |  |
| 7. | 6,0 * (0,74 +0,20) * 0,8 * 0,6 |  |  |  | 2,71 |
| 8. | strona prawa drogi : |  |  |  |  |
| 9. | km 0+ 211,20 |  |  |  |  |
| 10. | 11,50 * 1,36 * 0,8 * 0,6 |  |  |  | 7,51 |
| 11. | km 0+352,60 : |  |  |  |  |
| 12. | 11,50 * (0,86 + 0,20) * 0,8 * 0,6 |  |  |  | 5,85 |
| 13. | km 0+452,50 : |  |  |  |  |
| 14. | 12,50 * (1,36 + 0,20) * 0,8 * 0,6 |  |  |  | 9,36 |
| 15. | km 0+494,70 ; |  |  |  |  |
| 16. | 7,0 * (1,38 + 0,20) * 0,8 * 0,6 |  |  |  | 5,31 |
| 17. | km 0+560,37 : |  |  |  |  |
| 18. | 12,0 * (0,85 + 0,20) * 0,8 * 0,6 |  |  |  | 6,05 |
| 19. | km 0+637,90 : |  |  |  |  |
| 20. | 7,0 * (1,26 + 0,20) * 0,8 * 0,6 |  |  |  | 4,91 |
| 21. | km 0+657,40 : |  |  |  |  |
| 22. | 5,0 * (1,04 + 0,20) * 0,8 * 0,6 |  |  |  | 2,98 |
| 23. | km 0+ 670,10 : |  |  |  |  |
| 24. | 7,0 * ( 1,09 + 0,20) * 0,8 * 0,6 |  |  |  | 4,33 |
| 25. |  |  |  |  | ------------- |
| 26. | Suma |  |  |  | 58,44 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0217-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod ścianki wlotowe krotność= 1,00 | m3 | 18,00 |
| 1. | fundamenty ścianek strony lewej drogi : |  |  |  |  |
| 2. | 0,50 * 0,80 *1,60 * 2 |  |  |  | 1,28 |
| 3. | 0,50 * 0,80 * 1,70 * 2 |  |  |  | 1,36 |
| 4. | 0,50 * 0,80 * 1,80 * 2 |  |  |  | 1,44 |
| 5. | 0,50 * 0,80 * 1,80 * 2 |  |  |  | 1,44 |
| 6. | fundamenty scianek strony prawej drogi : |  |  |  |  |
| 7. | 0,50 * 0,8 * 2,0 * 7 * 2 |  |  |  | 11,20 |
| 8. | 0,50 * 0,80 * 1,60 * 2 |  |  |  | 1,28 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 18,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-03-050 | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich pod rury przepustów i fundamentów ścianek wlotowych krotność= 1,00 | m2 | 98,80 |
| 1. | lawy przustów rurowych : |  |  |  |  |
| 2. | (7 + 7 + 7 + 6) * 0,8 |  |  |  | 21,60 |
| 3. | strona prawa drogi : |  |  |  |  |
| 4. | (11,50 + 11,50 + 12,50 + 7,0 + 12,0 + 7 + 5 + 7 ) * 0,8 |  |  |  | 58,80 |
| 5. | podsypka pod fundamenty scianek : |  |  |  |  |
| 6. | (2,0 * 0,5) * 14 + 1,60 * 0,5 |  |  |  | 14,80 |
| 7. | (1,80 * 0,5 ) * 2 * 2 |  |  |  | 3,60 |
| 8. |  |  |  |  | ------------- |
| 9. | Suma |  |  |  | 98,80 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-06-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PEHD o średnicy 40 cm - analogia krotność= 1,00 | m | 69,50 |
| 1. | 7,0 + 7,0 + 6,0 + 11,50 + 11,50 + 12,50 + 7,0 + 7,0 |  |  |  | 69,50 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-07-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PEHD o średnicy 50 cm - analogia krotność= 1,00 | m | 37,00 |
| 1. | 12,0 + 7,0 + 5,0 + 7,0 + 6,0 |  |  |  | 37,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-02-060 | Przepusty rurowe - fundamenty betonowe pod ścianki czołowe - analogia krotność= 1,00 | m3 | 13,50 |
| 1. | km 0+125,90 |  |  |  |  |
| 2. | 0,50 * 0,60 * 1,60 * 2 |  |  |  | 0,96 |
| 3. | km 0+ 168,64 |  |  |  |  |
| 4. | 0,50 * 0,60 * 1,70 * 2 |  |  |  | 1,02 |
| 5. | km 0+ 211,20 |  |  |  |  |
| 6. | 0,50 * 0,60 * 2,0 * 2,0 |  |  |  | 1,20 |
| 7. | km 0+352,60 |  |  |  |  |
| 8. | 0,50 * 0,60 * 2,0 * 2 |  |  |  | 1,20 |
| 9. | km 0+ 452,50 |  |  |  |  |
| 10. | 0,50 * 0,60 * 2,0 * 2 |  |  |  | 1,20 |
| 11. | km 0+ 488,85 |  |  |  |  |
| 12. | 0,50 * 0,60 * 1,80 * 2 |  |  |  | 1,08 |
| 13. | km 0 + 494,70 |  |  |  |  |
| 14. | 0,50 * 0,60 * 2,0 * 2 |  |  |  | 1,20 |
| 15. | km 0 + 560,37 |  |  |  |  |
| 16. | 0,50 * 0,60 * 1,60 * 2 |  |  |  | 0,96 |
| 17. | km 0+ 637,90 |  |  |  |  |
| 18. | 0,50 * 0,60 * 2,0 *2 |  |  |  | 1,20 |
| 19. | km 0 + 657,40 |  |  |  |  |
| 20. | 0,50 * 0,60 * 2,0 * 2 |  |  |  | 1,20 |
| 21. | km 0+ 670,10 |  |  |  |  |
| 22. | 0,50 * 0,60 * 2,0 * 2 |  |  |  | 1,20 |
| 23. | km 0 + 706,50 |  |  |  |  |
| 24. | 0,50 * 0,60 * 1,80 * 2 |  |  |  | 1,08 |
| 25. |  |  |  |  | ------------- |
| 26. | Suma |  |  |  | 13,50 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-03-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 1. | 7,0 * 2 |  |  |  | 14,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-04-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 1. | 4,0 * 2 |  |  |  | 8,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - grunt z odkładu krotność= 1,00 | m3 | 52,34 |
| 1. | (58,44 + 18,0) - ( 3,14 * 0,0625 * 69,50 + 3,14 * 0,09 * 37) |  |  |  | 52,34 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0236-01-060 | Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III krotność= 1,00 | m3 | 52,34 |
| 1. | 52,34 |  |  |  | 52,34 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-02-060 | Przepusty rurowe - fundamenty betonowe - analogia krotność= 1,00 | m3 | 13,50 |
| 1. | (0,60 * 0,50) * 1,60 * 2 |  |  |  | 0,96 |
| 2. | (0,60 * 0,50 ) * 1,70 * 2 |  |  |  | 1,02 |
| 3. | (0,60 * 0,50 ) * 1,80* 4 |  |  |  | 2,16 |
| 4. | (0,60 * 0,50) * 1,60 * 2 |  |  |  | 0,96 |
| 5. | (0,60 * 0,50 ) * 2 * 14 |  |  |  | 8,40 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 13,50 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-03-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 1. | 7,0 * 2 |  |  |  | 14,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0605-04-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 1. | 4,0 * 2 |  |  |  | 8,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - grunt z odkładu krotność= 1,00 | m3 | 52,34 |
| 1. | (58,44 + 18,0) - ( 3,14 * 0,0625 * 69,50 + 3,14 * 0,09 * 37) |  |  |  | 52,34 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0236-01-060 | Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III krotność= 1,00 | m3 | 52,34 |
| 1. | 52,34 |  |  |  | 52,34 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości zjazdu. Głębokość 25 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 243,10 |
| 1. | zjazd w km 0+061,30 |  |  |  |  |
| 2. | 5,0 * 3,12 + 1,0 |  |  |  | 16,60 |
| 3. | km 0+101 + skosy |  |  |  |  |
| 4. | 5,0 * 3,15 + 1,0 |  |  |  | 16,75 |
| 5. | km 0+ 125,9 + skosy |  |  |  |  |
| 6. | 5,0 * 3,22 + 1,0 |  |  |  | 17,10 |
| 7. | km 0+168,64 skosy : |  |  |  |  |
| 8. | 5,0 * 3,30 + 1,0 |  |  |  | 17,50 |
| 9. | km 0+ 207,7 + skosy |  |  |  |  |
| 10. | 5,0 * 3,41 |  |  |  | 17,05 |
| 11. | km 0+ 211,20 + skosy |  |  |  |  |
| 12. | 5,0 * 3,24 + 1,0 |  |  |  | 17,20 |
| 13. | km 0 + 226,81 |  |  |  |  |
| 14. | 5,0 * 3,38 + 1,0 |  |  |  | 17,90 |
| 15. | km 0+ 352,60 + skosy |  |  |  |  |
| 16. | 5,0 * 4,06 + 1,0 |  |  |  | 21,30 |
| 17. | km 0+ 452,60 + skosy |  |  |  |  |
| 18. | 5,0 * 3,12 + 1,0 |  |  |  | 16,60 |
| 19. | km 0+ 488,85 + skosy |  |  |  |  |
| 20. | 5,0 * 2,65 + 1,0 |  |  |  | 14,25 |
| 21. | km 0+ 494,70 + skosy |  |  |  |  |
| 22. | 5,0 * 2,62 + 1,0 |  |  |  | 14,10 |
| 23. | km 0+637,90 + skosy |  |  |  |  |
| 24. | 5,0 * 2,23 + 1,0 |  |  |  | 12,15 |
| 25. | km 0+ 657,40 + skosy |  |  |  |  |
| 26. | 5,0 * 2,30 + 1,0 |  |  |  | 12,50 |
| 27. | km 0 + 670,32 + skosy |  |  |  |  |
| 28. | 5,0 * 2,32 + 1,0 |  |  |  | 12,60 |
| 29. | km 0+ 706,50 + skosy |  |  |  |  |
| 30. | 5,0 * 3,70 + 1,0 |  |  |  | 19,50 |
| 31. |  |  |  |  | ------------- |
| 32. | Suma |  |  |  | 243,10 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-02-050 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 | m2 | 243,10 |
| 1. | 243,10 |  |  |  | 243,10 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-05-050 | Warstwa odsączająca w korycie szerokości zjazdui. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 243,10 |
| 1. | 243,10 |  |  |  | 243,10 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 243,10 |
| 1. | 243,10 |  |  |  | 243,10 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki drogowe krotność= 1,00 | m3 | 0,41 |
| 1. | zjazd w km 0+706,50 ; |  |  |  |  |
| 2. | (2,70+1,20) * (0,25 * 0,15 + 0,10 * 0,15) * 2 |  |  |  | 0,41 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0403-06-040 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00 | m | 7,80 |
| 1. | (2,70 + 1,20 ) * 2 |  |  |  | 7,80 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0511-03-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 19,50 |
| 1. | zjazd w km 0+ 706,50 : |  |  |  |  |
| 2. | 3,70 * 5,0 + 1,0 |  |  |  | 19,50 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0211-01-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III - nadwyżka gruntu z ukopu i korytowania krotność= 1,00 | m3 | 84,88 |
| 1. | (18 + 58,44) - 52,34 |  |  |  | 24,10 |
| 2. | grunt z korytowania : |  |  |  |  |
| 3. | 243,10 * 0,25 |  |  |  | 60,78 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 84,88 |

7. VII. ROBOTY DODATKOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-05-050 | Wykonywanie koryta pod ciek korytkowy w pasie pobocza , głebokość do 25 cm . Kategoria gruntu II-IV - analogia krotność= 1,00 | m2 | 78,20 |
| 1. | strona lewa drogi : |  |  |  |  |
| 2. | 56 * 0,50 |  |  |  | 28,00 |
| 3. | strona prawa drogi : |  |  |  |  |
| 4. | 100,4 * 0,50 |  |  |  | 50,20 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 78,20 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-02-050 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV - analogia krotność= 3,00 | m2 | 78,20 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0105-05-050 | Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 78,20 |
| 1. | 78,20 |  |  |  | 78,20 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0105-06-050 | Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 7,00 | m2 | 78,20 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0606-01-040 | Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm krotność= 1,00 | m | 134,00 |
| 1. | 56 + 78 |  |  |  | 134,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0516-04-050 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymicm na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 60 x 40 x 8 cm - analogia krotność= 1,00 | m2 | 8,00 |
| 1. | 2,0 * 1,0 + 2,0 * 1,5 * 2 |  |  |  | 8,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1403-06-040 | Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu do 30 cm krotność= 1,00 | m | 1 007,30 |
| 1. | odcinek rowu strony lewej drogi od km 0+061,90 do 0+204,20 |  |  |  |  |
| 2. | 204,2 - 61,90 |  |  |  | 142,30 |
| 3. | od km 0 + 222,90 do 295,50 : |  |  |  |  |
| 4. | 295,50 - 222,90 |  |  |  | 72,60 |
| 5. | od km 0+330,6 do 392,3 |  |  |  |  |
| 6. | 392,3 - 330,6 |  |  |  | 61,70 |
| 7. | od km 0+452,50 do 560,3 |  |  |  |  |
| 8. | 560,3 - 452,5 |  |  |  | 107,80 |
| 9. | od km 0+613 do 703,50 |  |  |  |  |
| 10. | 703,50 - 613 |  |  |  | 90,50 |
| 11. | odcinek rowu strony prawej drogi : |  |  |  |  |
| 12. | od km 0+105 do 129,4o |  |  |  |  |
| 13. | 129,40 - 105 |  |  |  | 24,40 |
| 14. | od km 0+137,70 do 204,20 : |  |  |  |  |
| 15. | 204,20 - 137,70 |  |  |  | 66,50 |
| 16. | od km 0+215,7 do 347,0 |  |  |  |  |
| 17. | 347 - 215,7 |  |  |  | 131,30 |
| 18. | od km 0+358, 5 - 445,30 : |  |  |  |  |
| 19. | 445,30 - 358,5 |  |  |  | 86,80 |
| 20. | od km 0+ 457,80 do 491,20 |  |  |  |  |
| 21. | 491,20 - 457,80 |  |  |  | 33,40 |
| 22. | km 0+ 500 do 553,0 : |  |  |  |  |
| 23. | 553 - 500 |  |  |  | 53,00 |
| 24. | od km 0+ 565,0 do 634,0 : |  |  |  |  |
| 25. | 634,0 - 565,0 |  |  |  | 69,00 |
| 26. | od km 0+ 641 do 654,90 : |  |  |  |  |
| 27. | 654,9 - 641 |  |  |  | 13,90 |
| 28. | od km 0+659,9 do 666,60 : |  |  |  |  |
| 29. | 666,60 - 659,90 |  |  |  | 6,70 |
| 30. | od km 0+ 673,60 do 721,0: |  |  |  |  |
| 31. | 721,0 - 673,60 |  |  |  | 47,40 |
| 32. |  |  |  |  | ------------- |
| 33. | Suma |  |  |  | 1 007,30 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0515-02-040 | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - umocnienie dna rowu strony prawej krotność= 1,00 | m | 328,40 |
| 1. | od km 0 + 330,6 do 0 + 721 z pomniejszeniem o przepusty zjazdów : |  |  |  |  |
| 2. | (721 - 330,6) - (7 + 5 + 7 + 12 + 7 + 12,50 + 11,50) |  |  |  | 328,40 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0516-02-050 | Umocnienie skarp rowu płytami chodnikowymi 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 229,88 |
| 1. | 328,4 * 0,35 * 2 |  |  |  | 229,88 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1402-03-050 | Naprawy poboczy wykonane ręcznie - ścinanie o grubości do 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 232,40 |
| 1. | pobocze strone lewej : |  |  |  |  |
| 2. | (9,70 + 11,70 + 61,5 + 36 + 33 + 99 + 155+ 212) * 1,0 |  |  |  | 617,90 |
| 3. | ( 54 + 20 ) * 0,5 |  |  |  | 37,00 |
| 4. | pobocze strony prawej : |  |  |  |  |
| 5. | (52,0 + 34,0) * 0,5 |  |  |  | 43,00 |
| 6. | (69,5 + 33,0 + 116,7 + 19,5 + 95,0 + 37,0 + 57,0 ) * 1,0 |  |  |  | 427,70 |
| 7. | (71,0 + 15,0 + 7,70 + 48,7) * 0,75 |  |  |  | 106,80 |
| 8. |  |  |  |  | ------------- |
| 9. | Suma |  |  |  | 1 232,40 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1401-04-060 | Wykonanie utwardzenia nawierzchni poboczy warstwą gr, 10 cm frezem (gruz) z uprzednio dokonanej rozbiórki nawierzchni - analogia krotność= 1,00 | m3 | 123,14 |
| 1. | 1231,4 * 0,10 |  |  |  | 123,14 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1510-0501-034 | Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 2 km. Załadunek mechaniczny kruszywa łamanego. Samochód samowyładowczy do 5 t - ukop gruzu (frezu) z dostawą na wzmocnienie poboczy krotność= 1,00 | t | 123,24 |
| 1. | 1232,4 * 0,10 |  |  |  | 123,24 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1511-02-034 | Dodatek do tablicy 1510 za transport materiałów samochodami samowyładowczymi do 5 t na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km krotność= 3,00 | t | 123,24 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0313-03-060 | Ręczne formowanie poboczy frezem dowożony samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii V-VI - analogia krotność= 1,00 | m3 | 123,24 |
| 1. | 123,24 |  |  |  | 123,24 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0237-0301-060 | Zagęszczenie poboczy walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt sypki kategorii I-III - analogia krotność= 1,00 | m3 | 123,14 |
| 1. | 123,14 |  |  |  | 123,14 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0704-02-040 | Bariery ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m barier 39,0 kg krotność= 1,00 | m | 88,00 |
| 1. | bariery stalowe SP 04/2 zamocowane jednostronnie |  |  |  |  |
| 2. | 33 + 33 + 22 |  |  |  | 88,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1406-03-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych studni kanalizacji sanitarnej krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 1. | 3,0 |  |  |  | 3,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1406-04-020 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | 4,0 |  |  |  | 4,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych AW-034 | Utylizacja gruzu z dokonanych rozbiórek elementów betonowych - cennik odpadów ( Firm Skaładowania i Utylizacji) krotność= 1,00 | t | 24,80 |
| 1. | gruz betonowy z rozbiórek przepustów : |  |  |  |  |
| 2. | (8,85 + 5,74) * 1,7 |  |  |  | 24,80 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0310-02-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III - odkrywka kabli krotność= 1,00 | m3 | 7,70 |
| 1. | kable energetyczne NN : |  |  |  |  |
| 2. | 0,70 * 0,5 * (12 + 10) |  |  |  | 7,70 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100303-02-040 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - kable energetyczne Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 krotność= 1,00 | m | 22,00 |
| 1. | 12 + 10 |  |  |  | 22,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-0201-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypka krotność= 1,00 | m3 | 5,63 |
| 1. | 7,70 - (3,14 * 0,03 * 22) |  |  |  | 5,63 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 0000/0 | gruz z rozbiórek przepustów | t | 24,8030 |  |  |
| 2. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 136,7006 |  |  |
| 3. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 3 873,1848 |  |  |
| 4. | 0 | 1040600 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 648,6169 |  |  |
| 5. | 1 | 1328799 | Bariery drogowe stalowe ocynkowane typu SP-04/2 | t | 3,4320 |  |  |
| 6. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,6040 |  |  |
| 7. | 0 | 1600514 | Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń | t | 599,0818 |  |  |
| 8. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 318,7422 |  |  |
| 9. | 0 | 1601900 | Piasek do nawierzchni drogowych | m3 | 38,3788 |  |  |
| 10. | 0 | 1602197 | Pospółka kruszywo nienormowane | m3 | 35,6789 |  |  |
| 11. | 0 | 1602203 | Pospółka do nawierzchni drogowych | m3 | 134,6440 |  |  |
| 12. | 1 | 1602299/0 | Pospółka z rozbiórki nawierzchni bitumicznej (frez). | m3 | 126,8342 |  |  |
| 13. | 0 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta | t | 387,3185 |  |  |
| 14. | 0 | 1603002 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,cz.zamkn. | t | 472,3767 |  |  |
| 15. | 0 | 1690099 | Gruz | m3 | 4,4880 |  |  |
| 16. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 2,5494 |  |  |
| 17. | 1 | 1700301/1 | cement "Silment CQ-25" | t | 200,5292 |  |  |
| 18. | 0 | 1700399 | Cement portlandzki zwykły bez dodatków | t | 0,2282 |  |  |
| 19. | 0 | 1701100 | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 8,8371 |  |  |
| 20. | 1 | 2220099 | Krawężniki drogowe betonowe 12 x 25 cm | m | 758,4414 |  |  |
| 21. | 0 | 2220700 | Płyty ściekowe beton.gr.15cm,typ korytkowy | szt | 959,1120 |  |  |
| 22. | 0 | 2221400 | Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm | szt | 1 882,7172 |  |  |
| 23. | 1 | 2221403/1 | Płyty prefabrykowane ażurowe o wym. 60 x 40 x 8 cm | szt | 33,2800 |  |  |
| 24. | 0 | 2222120 | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare | m2 | 19,9875 |  |  |
| 25. | 0 | 2301499 | Roztwory asfaltowe | kg | 62,0193 |  |  |
| 26. | 1 | 2370696 | Mieszanka betonowa C20/25 | m3 | 23,3710 |  |  |
| 27. | 1 | 2370696/1 | Mieszanka betonowa C16/20 | m3 | 33,0120 |  |  |
| 28. | 1 | 2370696/2 | Mieszanka betonowa C12/15 | m3 | 42,3339 |  |  |
| 29. | 0 | 2380806 | Zaprawa cementowa M 4 | m3 | 1,3136 |  |  |
| 30. | 0 | 2380807 | Zaprawa cementowa M 7 | m3 | 0,4598 |  |  |
| 31. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 3,8241 |  |  |
| 32. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 142,1857 |  |  |
| 33. | 0 | 3950101 | Drewno opałowe | kg | 372,1158 |  |  |
| 34. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,0750 |  |  |
| 35. | 1 | 5430704 | Rury karbowane PEHD fi 40 cm | m | 71,5850 |  |  |
| 36. | 1 | 5430705 | Rury karbowane PEHD fi 500 | m | 79,5675 |  |  |
| 37. | 0 | 5631299 | Rury przepustowe z PCW | m | 22,8800 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |